Для служебного пользования

инв. № 2869 дсп

экз.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АСЕРХОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
доктор архитектуры, профессор	И.Е. Гришечкина

Главный инженер института

доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель
архитектурно-планировочной мастерской 2

доктор экономики	Г.В. Алиева

Руководитель проекта	А.П. Девяткин

Санкт-Петербург

2010

##### Оглавление

Состав проектных материалов	6

Введение	8

1 Анализ состояния территории поселения, проблем и направлений комплексного развития	10

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	10

1.2 Планировочная организация территории муниципального образования и населенных пунктов	12

1.2.1 Планировочная организация территории МО «Асерховское сельское поселение»	12

1.2.2 Планировочная организация населенных пунктов, входящих в состав МО «Асерховское сельское поселение»	12

1.3 Характеристика природных и инженерно-строительных условий	13

1.3.1 Климат	13

1.3.2 Гидрологическая характеристика	15

1.3.3 Изученность инженерно-геологических условий	16

1.3.4 Рельеф и геологическое строение	16

1.3.5 Гидрогеологическая характеристика	19

1.3.6 Инженерно-геологические условия	20

1.3.7 Инженерно-геологическое районирование	21

1.3.8 Полезные ископаемые	22

1.4 Демографический и экономический потенциал	23

1.4.1 Население и трудовые ресурсы	23

1.4.2 Экономическая база	25

1.5 Социальное и культурно-бытовое обслуживание	28

1.5.1 Жилищный фонд	28

1.5.2 Образование	30

1.5.3 Здравоохранение и социальное обслуживание	31

1.5.4 Культура	31

1.5.5 Физкультура и спорт	32

1.5.6 Торговля и общественное питание	32

1.5.7 Коммунально-бытовое обслуживание	33

1.5.8 Охрана общественного порядка	33

1.5.9 Садово-дачные и садовые товарищества	33

1.5.10 Учреждения отдыха. Зоны кратковременного отдыха	34

1.5.11 Расчет обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания	34

1.6 Состояние окружающей среды	36

1.6.1 Состояние воздушного бассейна	36

1.6.2 Состояние и охрана водных ресурсов	39

1.6.3 Отходы производства и потребления	40

1.6.4 Организация санитарно-защитных зон	43

1.7 Инженерная инфраструктура	45

1.7.1 Водоснабжение	45

1.7.2 Водоотведение	46

1.7.3 Энергоснабжение	47

1.7.3.1 Электроснабжение	47

1.7.3.2 Теплоснабжение	47

1.7.3.3 Газоснабжение	47

1.7.3.4 Связь	48

1.7.4 Инженерная подготовка территории	48

1.8 Транспортная инфраструктура	49

1.8.1 Внешний транспорт	49

1.8.2 Автомобильные дороги	49

1.8.3 Автомобильный транспорт	50

1.8.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	51

1.8.5 Улично-дорожная сеть Асерховского сельского поселения	51

1.8.6 Пассажирский транспорт Асерховского сельского поселения	54

1.9 Зеленые насаждения	54

1.10 Лесное хозяйство	54

1.10.1 Общая характеристика лесов	54

1.10.2 Современное использование лесов	55

1.11 Особо охраняемые природные территории	57

1.12 Объекты культурного наследия	58

1.13 Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации	61

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования поселения	65

2.1 Комплексная оценка территории	65

2.2 SWOT-анализ территории поселения. Стратегические направления развития	69

2.3 Прогноз численности населения	70

2.4 Варианты социально-экономического и территориального развития поселения	73

3 Обоснования предложений по территориальному планированию поселения, этапов их реализации	76

3.1 Структурно-функциональное зонирование территории поселения	76

3.2 Жилищный фонд и жилищное строительство	86

3.3 Прогноз развития экономической базы муниципального образования	87

3.4 Развитие учреждений и объектов обслуживания	88

3.4.1 Оценка нормативной потребности в новом строительстве	89

3.4.2 Предложения по организации системы учреждений и предприятий обслуживания	90

3.5 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	93

3.5.1 Автомобильные дороги	93

3.5.2 Железнодорожный транспорт	94

3.5.3 Автомобильный транспорт	95

3.5.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	95

3.5.5 Улично-дорожная сеть Асерховского сельского поселения	96

3.5.6 Пассажирский транспорт Асерховского сельского поселения	97

3.6 Развитие объектов инженерной инфраструктуры	97

3.6.1 Водоснабжение	97

3.6.2 Водоотведение	104

3.6.3 Инженерная подготовка территории	110

3.6.4 Электроснабжение	114

3.6.5 Газоснабжение	116

3.6.6 Теплоснабжение	116

3.6.7 Связь	118

3.7 Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения	118

3.8 Развитие объектов обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	120

3.9 Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов	123

3.10 Развитие объектов местного традиционного народного художественного творчества в поселении	124

3.11 Мероприятия по охране окружающей среды	124

3.12 Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения	128

3.13 Развитие сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства	128

3.14 Создание и развитие мест массового отдыха населения, объектов туризма	129

4 Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения	131

4.1 Мероприятия по развитию жилищного фонда и объектов обслуживания	131

4.2 Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	133

4.3 Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры	136

4.4 Мероприятия по охране окружающей среды	139

4.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории поселения	140

4.6 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	141

4.7 Мероприятия по развитию объектов по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	142

4.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	143

5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	144

5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	145

5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	148

6 Земельный баланс	151

7 Координаты проектных границ населенных пунктов, входящих в состав МО «Асерховское сельское поселение»	160

8 Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселения	238

Приложения	242

# Состав проектных материалов

Согласно Градостроительному Кодексу Проект Генерального плана муниципального образования «Асерховское сельское поселение» Собинского района Владимирской области состоит из «Положений о территориальном планировании» и «Материалов по обоснованию».

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Мероприятия по территориальному планированию;

- Перечень графических материалов:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, зон охраны объектов культурного наследия, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (кроме п. Асерхово и д. Вышманово) | б/м | 6318 Н/С | 1 |
|  | Схема зон с особыми условиями использования территории, совмещенная со схемами границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды | б/м | 6319 Н/С | 1 |
|  | Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры, совмещенная со схемой планируемого развития транспортной инфраструктуры | б/м | 6320 Н/С | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон п. Асерхово | б/м | 6321 Н/С | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон д. Вышманово | б/м | 6325 Н/С | 1 |

- Пояснительная записка, несекретно, инв. № 2869 н/с – 4 экз.

Материалы по обоснованию состоят из следующих блоков:

- Пояснительная записка - № 2869 дсп – 4 экз.;

- Графические материалы (к материалам по обоснованию).

Графические материалы к Материалам по обоснованию

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории поселения (опорный план), совмещенная со схемой зон с особыми условиями использования территории | 1:10000 | 6182 ДСП | 4 |
|  | Схема результатов анализа комплексного развития территории (комплексная оценка) | 1:10000 | 6185 ДСП | 4 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, зон охраны объектов культурного наследия, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (кроме п. Асерхово и д. Вышманово) | 1: 5000 | 6184 ДСП | 4 |
|  | Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1:10000 | 6289 ДСП | 4 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды | 1:10000 | 6183 ДСП | 4 |
|  | Схема современного использования территории п. Асерхово | 1: 2000 | 6186 ДСП | 4 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, развития улично-дорожной сети п. Асерхово | 1: 2000 | 6187 ДСП | 4 |
|  | Схема энергоснабжения п. Асерхово | 1: 2000 | 6281 ДСП | 4 |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения п. Асерхово | 1: 2000 | 6282 ДСП | 4 |
|  | Схема развития транспортной инфраструктуры п. Асерхово | 1: 2000 | 6283 ДСП | 4 |
|  | Схема охраны окружающей среды и инженерной подготовки территории п. Асерхово | 1: 2000 | 6284 ДСП | 4 |
|  | Схема современного использования территории д. Вышманово | 1: 2000 | 6188 ДСП | 4 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, развития улично-дорожной сети д. Вышманово | 1: 2000 | 6189 ДСП | 4 |
|  | Схема энергоснабжения д. Вышманово | 1: 2000 | 6285 ДСП | 4 |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения д. Вышманово | 1: 2000 | 6286 ДСП | 4 |
|  | Схема развития транспортной инфраструктуры д. Вышманово | 1: 2000 | 6287 ДСП | 4 |
|  | Схема охраны окружающей среды и инженерной подготовки территории д. Вышманово | 1: 2000 | 6288 ДСП | 4 |

Графические материалы и пояснительные записки представлены исполнителем на электронных носителях инв. №№ 1245 дсп-к и 1246 н/с-к

# Введение

Проект генерального плана муниципального образования «Асерховское сельское поселение» Владимирской области разработан ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом № ю-03/76 от 03.03.2010 г. по заданию Администрации муниципального образования «Асерховское сельское поселение».

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса  Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2015 год;

- расчетный срок – 2027 год;

Проект генерального плана муниципального образования «Асерховское сельское поселение» выполнен с использованием подосновы М 1:10000 с инв. 623 н/с-к в электронном виде в формате MapInfo.

##### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ № 2 (АПМ – 2)

Руководитель АПМ-2	Г.В. Алиева

Руководитель проекта                                                       	А.П. Девяткин

Архитектор	Я.Я. Авербух

Архитектор	Е.А. Гумённая

Руководитель инженерных разделов	Е.В. Липатова

##### ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНИЛИ:

Анализ и прогноз развития отраслей хозяйства
и социальной сферы, экономика, население:              	экономист А.П.Девяткин

Системный анализ и
комплексная оценка территории:                                	инженер Н.С. Елисеева

гл. специалист А.В. Хмельницкий

Планировочная организация территории:	архитектор Я.Я. Авербух

архитектор Е.А. Гумённая

Транспортная инфраструктура:	инженер Н.А. Логанчева

Водоснабжение и водоотведение:	инженер Е.В. Липатова

Электро-, тепло- и газоснабжение, связь:	инженер И.О. Рогов

Риск уязвимости территории от природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций:	инженер И.О. Рогов

Гидрология и инженерная подготовка территории:	инженер Н.С. Елисеева

инженер Е.В. Липатова

Инженерно-геологическая характеристика:	инженер Н.С. Елисеева

Охрана окружающей среды:	инженер О.В. Дмитриева

Сельское хозяйство, земельные ресурсы:	инженер В.А. Морозов

Ландшафтно-рекреационные ресурсы, 
лесное хозяйство:	гл. специалист А.В. Хмельницкий

Графическое оформление чертежей:      	инженер Б.Е. Туркина

Компьютерная вёрстка пояснительной записки:		экономист  А.П.Девяткин

# Анализ состояния территории поселения, проблем и направлений комплексного развития

## Общие сведения о муниципальном образовании

Система расселения муниципального образования. Положение в системе  расселения Собинского района

В состав муниципального образования «Асерховское сельское поселение», образованного в 2005 году, входят 31 населенный пункт: п. Асерхово и 30 сельских населенных пунктов: д. Алферово, с. Арбузово, д. Артюшино, д. Боковино, д. Болгары, д. Братилово, д. Буланово, д. Вал, д. Вошилово, д. Вышманово, д. Запрудье, д. Зубово, д. Кадыево, д. Карпово, д. Колокольница, д. Корчагино, д. Костино, д. Лазарево, д. Литовка, д. Лопухино, д. Мещера, д. Михеево, д. Мосягино, д. Никулино, д. Пушнино, д. Ремни, д. Рылово, д. Танковижа, д. Федурново, д. Фролиха (Закон Владимирской области от 6 мая 2005 г. N 38-ОЗ «О наделении Собинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»). Поселок Асерхово является центром МО «Асерховское сельское поселение».

МО «Асерховское сельское поселение» входит в состав Собинского муниципального района и находится  в его восточной части.

МО «Асерховское сельское поселение» граничит:

- на севере – с МО «Воршинское сельское поселение» и МО «Колокшанское сельское поселение» Собинского района;

- на западе – с МО «г. Собинка»;

- на юге – с МО «Березниковское сельское поселение» Собинского района;

- на востоке – с МО «Головинское сельское поселение» Судогодского района, МО ЗАТО г. Радужный.

Удельный показатель плотности населенных пунктов в поселении составляет 1,3 населенных пункта на 10 км2 территории, что соответствует районному показателю.

Краткая историческая справка

Поселок Асерхово

Поселок Асерхово создан в 1953 году в связи с созданием Асерховского торфопредприятия. Для обслуживания торфоразработок была построена узкоколейная железная дорога, просуществовавшая до 2000 года.

В 1993 году на базе торфопредприятия создано предприятие по производству электрооборудования - «Автоприборкомплекс».

Центр бывшего Асерховского сельского округа.

Деревня Вышманово

Здание школы было построено в 1900 году.

Центр бывшего Вышмановского сельского округа, бывшая центральная усадьба колхоза «Трудовик».

Село Арбузово

Село Арбузово принадлежит к древнейшим поселениям Владимирского края. Вначале оно было дворцовым селом, и супругой Дмитрия Донского оно было пожаловано Владимирскому Рождественскому монастырю, во владении которого оставалось до упразднения монастырских вотчин.

По сведениям начала ХIХ в., село Арбузово было многочисленным - 260 дворов. Из них мужского пола - 850 душ. По дошедшим до наших дней статистическим данным, в разные годы второй половины ХIХ в. Количество дворов в селе Арбузово составляло от 6 до 12, а численность населения - от 38 до70 человек.

Арбузовский приход был одним из самых многочисленных во Владимирском уезде. По данным 1873 г., в нём было 1239 приходских душ мужского пола. Из этих же источников следует, что в арбузовский приход входило 22 деревни: Киржач, Кадыево, Колокольницы, Вал, Болгары, Пушнино, Никулино, Рылово, Мосягино, Костино, Сысоево, Вышманово, Зубово, Переборы, Ермих, Литовки, Корчагино, Флорих, сельцо Братилово, сельцо Карпово.

Для жителей этих деревень храм Святой Троицы в Арбузове был не только центром духовной жизни, где совершались богослужения. Он ещё играл важную просветительскую и образовательную роль.

Деревня Буланово

В начале XX века в деревне была построена церковь Владимирской Божией Матери, на средства фабриканта А.Л.Лосева, в это же время около церкви были выстроены жилые постройки, т.е. дом священника,  дом причта и гостиница.

Современное состояние

МО «Асерховское сельское поселение» расположено в 11 км к юго-западу от г. Владимира, граничит с районным центром – г. Собинка.

Основу экономики муниципального образования составляют предприятия обрабатывающей промышленности (производство электрооборудования и производство частей и принадлежностей автомобилей) и сельского хозяйства.

Учреждения и предприятия обслуживания поселения включают: 2 детских сада, 1 общеобразовательное учреждение, 2 сельских дома культуры, 2 библиотеки, 2 ФАПа, предприятия торговли и общественного питания, 2 отделения связи, банно-оздоровительным комплексом, учреждением социального обслуживания.

Численность населения на 01.01.2010 г. – 1769 чел.

Площадь территории МО «Асерховское сельское поселение» составляет 22571 га (14,3% от общей площади Собинского района).

## Планировочная организация территории муниципального образования и населенных пунктов

### Планировочная организация территории МО «Асерховское сельское поселение»

Транспортными планировочными осями поселения являются региональная автодорога Собинка-Вышманово-Буланово-Коняево, второстепенная транспортная планировочная ось района, и автодороги «Собинка-Вышманово-Асерхово», «Собинка-Асерхово»-Пушнино, «Собинка-Асерхово»-Рылово, «Собинка-Асерхово»-Танковижа, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в северо-восточной части поселения с удаленностью от центра поселения п. Асерхово от 2 до 11 км. Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 2,5 км.

### Планировочная организация населенных пунктов, входящих в состав МО «Асерховское сельское поселение»

Характеристика современной планировочной организации населенных пунктов муниципального образования представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2-1  Планировочная организация населенных пунктов МО «Асерховское сельское поселение»

| Населенные пункты | Современная планировочная структура |
| --- | --- |
| д. Алфёрово | одноуличная планировка |
| с. Арбузово | одноуличная планировка |
| д. Артюшино | одноуличная планировка |
| п. Асерхово | прямоугольноперекрестная планировка, сетевая структура |
| д. Боковино | одноуличная планировка |
| д. Болгары | одноуличная планировка |
| д. Братилово | одноуличная планировка |
| д. Буланово | одноуличная планировка |
| д. Вал | одноуличная планировка |
| д. Вошилово | одноуличная планировка |
| д. Вышманово | крестовидная планировка |
| д. Запрудье | линейно-ветвистая планировка |
| д. Зубово | одноуличная планировка |
| д. Кадыево | одноуличная планировка |
| д. Карпово | одноуличная планировка |
| д. Колокольница | одноуличная планировка |
| д. Корчагино | одноуличная планировка |
| д. Костино | одноуличная планировка |
| д. Лазарево | одноуличная планировка |
| д. Литовка | одноуличная планировка |
| д. Лопухино | одноуличная планировка |
| д. Мещера | одноуличная планировка |
| д. Михеево | крестовидная планировка |
| д. Мосягино | одноуличная планировка |
| д. Никулино | одноуличная планировка |
| д. Пушнино | одноуличная планировка |
| д. Ремни | линейно-ветвистая планировка |
| д. Рылово | одноуличная планировка |
| д. Танковижа | линейно-ветвистая планировка |
| д. Федурново | одноуличная планировка |
| д. Фролиха | линейно-ветвистая планировка |

## Характеристика природных и инженерно-строительных условий

### Климат

Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,4°С.

Средняя температура самого теплого месяца – июля +17,5°С, самого холодного – января – -11,0°С. Длительность безморозного периода в среднем 120-130 дней. Первые заморозки наблюдаются с конца сентября (самое раннее в начале сентября), самое позднее в конце октября.

Таблица 1.3-1 Температуры наружного воздуха в °С (средняя по месяцам)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -11,0 | -10,6 | -5,1 | +3,8 | 11,6 | 15,8 | 17,5 | 16,2 | 10,4 | +3,4 | -3,1 | -8,8 | +3,4 |

Общее количество осадков – 691 мм. Наибольшее количество осадков – 740 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 15-20 ноября и таяния снега происходит в конце марта, полный сход его приходится в среднем на 25 апреля.

Таблица 1.3-2 Характеристики влажности

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность | 86 | 84 | 78 | 72 | 66 | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 | 88 | 78 |

Среднемесячная относительная влажность колеблется от 66 % (май) до 88 % (декабрь).

Глубина снежного покрова около 43-80 см, глубина промерзания почв 86 см (максимум 114 см), среднегодовое количество осадков составляет 520-549 мм, из которых половина выпадает за период с температурой выше 10°С.

Преобладающими являются ветры: зимой – западного, весной – северо-западного, летом – западного и северо-западного, осенью – юго-западного и северо-западного направлений.

Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам в среднем составляет зимой – 4,0 м/с, весной – 3,8 м/с, летом – 3,1 м/с, осенью – 3,4 м/с.

По теплообеспеченности (сумма температуры выше 10°С, условиям влажности) рассматриваемый район относится к 3 агроклиматической зоне. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

Число пасмурных дней невелико – 2-3 дня в месяц. Нередко бывают ливневые дожди, сопровождаемые грозами. Число гроз в среднем за лето 20-24. отдельные ливни довольно интенсивны.

Рисунок 1. Роза ветров Асерховского сельского поселения

Выводы

В зимний период неблагоприятные погодные условия для длительного пребывания людей на открытом воздухе отмечаются в дни с температурой воздуха ниже -20°С в сочетании с высокой относительной влажностью и скоростью ветра выше 4,0 м/с. За сезон может быть 10-20 таких дней.

По климатическому районированию территории страны для строительства, рассматриваемая территория относится к зоне II-В. Расчетные температуры для проектирования и отопления, вентиляции соответственно равно 25-27°С и 14-16°С.

Климатические условия района благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения и не вызывают планировочных ограничений.

### Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена р. Клязьма и её притоками: р. Колокша с притоками, Ворша, а также р. Бужа. Питание рек преимущественно снеговое, в периоды летней и зимней межени – подземное.

Основной водной артерией сельского поселения является р. Клязьма. Река относится к бассейну Каспийского моря, является левым притоком р. Окиевым притоком р. ну Каспийского моря, . Протяжённость р. Клязьмы составляет 65 км. Ширина долины составляет – 3-5 км. Профиль её ассиметричен. Левобережная часть выше правобережной части. Средняя ширина р. Клязьма составляет 60-80 м, глубина реки колеблется от нескольких десятков сантиметров до 4 м на плёсах.

Долина р. Клязьмы имеет две надпойменные террасы  и ярко выраженную пойму. Притоки р. Клязьма: р. Колокша, протяжённостью 60 км, длиной 146 м, извилистым неразветвлённым русло шириной 20-30 м, иногда достигая значения до 60 м, р. Ворша с низкими заболоченными берегами. Протяжённость реки составляет 50 км, глубина 0,5 – 2 м.

Река Бужа один из истоков р. Пры, вытекает из озера Исихра, течет узкой лентой среди болот, торфяников и лесов  впадает в оз. Святое. Протяжённость реки составляет около 10 км, ширина 2-6 м. Поверхность поймы ровная, пересечена старицами, протоками.

Первый кратковременный осенний паводок случается в первых числах октября. Резкий подъём уровня воды в р. Клязьма и её притоках наблюдается только во время весеннего половодья, начинающееся, в среднем, в конце марта – начале апреля. На реке Клязьма за последние 100 лет максимальный уровень отмечался в 1955 году и составлял 554 см выше нуля графика поста. Продолжительность половодья составляет 4 – 5 недель.

Подъём уровня в период половодья продолжается в среднем в течении 2 недель, наивысший уровень длится 1 – 2 дня. Глубина затопления в половодье составляет до 4 м. Сильные осадки, особенно в виде дождя, и активное таяние снега при глубоком промерзании почвы могут вызывать значительный подъем уровней воды в реках.

Расчётные расходы воды в р. Клязьма представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3-3 Расчётные расходы воды в р. Клязьма

| № п/п | Створ | Водосборная площадка км² | Среднемноголетний | Коэффициент вариации годового стока | Среднегодовой расход воды 95%, м³/с | Минимальный среднемесячный расход воды, м³/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход воды м³/с | Сток л/скм² |  |  | обеспеченность |
|  |  |  |  |  |  |  | 75% | 95% летняя | 95% зимняя |
| 1 | г. Собинка | 13100 | 69,5 | 5,3 | 0,27 | 42,0 | 15,4 | 9,35 | 12,2 |
| 2 | г. Лакинск | 12200 | 74,6 |  |  | 49,4 | 25,5 | 18,9 | 21,8 |

Ледостав начинается во второй половине ноября. Ледяной покров сплошной. Толщина льда составляет 20-30 см. На перекатах р. Колокша происходит её промерзание до дна. При незначительных оттепелях лёд у берегов оттаивает, образуя закраины. Ледоход наблюдается в период половодья, в апреле. Наблюдаются небольшие заторы в узких местах, на крутых изгибах русла и т.д.

Воды в реках относятся к классу средней минерализации, колеблющейся от  75-100 мг/л в период весеннего половодья и осенних дождевых паводков, до 200-500 мг/л меженный период. По содержанию химических веществ воды относится к классу гидрокарбонатных с повышенным содержанием органических веществ.

На территории поселения много озёр. В большинстве своём озёра мелководные, с илистым дном и заросшими или заторфованными берегами. Из пойменных озёр следует отметить оз. Суихра. Из непойменных озёр – оз. Исихра. В настоящее время озёра мелеют в результате неправильной хозяйственной деятельности.

Выводы

- основной водной артерией сельского поселения является р. Клязьма;

- основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод поселения являются рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство;

- в период затопления паводком 1%-ой обеспеченности необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории с учётом СНиП 2.01.15-90 (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

### Изученность инженерно-геологических условий

В инженерно-геологическом отношении территория МО Асерховского сельского поселения является недостаточно изученной. Наличие актуальных сведений об инженерно-геологических условиях характерны для освоенных или намечаемых к освоению территорий. Такие территории расположены преимущественно в центральной части территории сельского поселения, инженерно-геологические изыскания выполнены, в основном, для объектов промышленного строительства.

На большей части МО Асерховского сельского поселения инженерно-геологические изыскания не проводились, отсутствуют и инженерно-геологические съёмки мелких масштабов. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной степени изученности территории и необходимости дальнейшего изучения инженерно-геологических условий, уточнении и детализации приведённых в настоящем разделе данных на последующих стадиях градостроительного освоения.

### Рельеф и геологическое строение

Сельское поселение в рельефе представляет преимущественно всхолмленную моренно-флювиогляциальную равнину, на водоразделах зандровую равнину. Рельеф территории пересечён овражно-балочной сетью с абсолютными отметками 150-230 м. Овраги в большинстве своём закончили свой рост и превратились в ложбины с пологим дном. Межовражные водораздельные поверхности ровные, с котловинными замкнутыми понижениями. Пологоволнистый характер рельефа связан с неровной поверхностью морены, перекрытой маломощным плащом песчаных водно-ледниковых отложений. Пологоволнистый рельеф переходит в холмистый. Высота холмов составляет до 15 – 20 м. Поверхность пойм ровная или слабоволнистая, осложнена валами с высотой до 1,5 – 2,0 м. На поверхности террас и пойм рек встречаются болота.

Формирование рельефа рассматриваемой территории связано с тектоническими процессами, протекавшими в кайнозое. Основным рельефообразующим процессом являлась ледниковая и водно-ледниковая аккумуляция, а также эрозионная и аккумулятивная деятельность речных потоков.

В структурном отношении рассматриваемая территория располагается в пределах юго-восточной части Московской синеклизы. Выделяются два структурных комплекса: нижний – кристаллический фундамент, сложен метаморфическими и интрузивными породами, и верхний – вся осадочная толща. На дочетвертичную поверхность выходят нижнемеловые и верхнеюрские отложения. В геологическом строении принимают участие верхнекаменноугольные, пермские и триасовые, юрские, меловые и четвертичные образования.

Верхнекаменноугольные отложения представлены гжельским и оренбургским ярусами, распространены повсеместно. Отложения гжельского яруса представлены глинами с прослоями  доломитизированных органогенных известняков, часто загипсованных, мергелями с прослоями песчаников. Мощность яруса составляет от 1 до 96 м. Отложения оренбургского яруса представлены доломитами и доломитизированными известняками, мелкозернистыми, загипсованными. Мощность яруса составляет 24-33 м.

Пермские отложения представлены нижним и верхним отделом. Нижнепермские отложения представлены ассельским ярусом, который слагают известняки доломитизированные и доломиты, участками окремнелые, неравномерно загипсованные. Мощность яруса составляет 25-34 м.

Верхнепермские отложения представлены двумя ярусами казанским, который слагают загипсованные доломиты, частично окремнелые с прослоями мергелей и глинистых доломитов с мощностью до 22 м, а также татарским ярусом. Отложения татарского яруса представлены алевролитами, загипсованными с прослоями глин и песчаников, карбонатных пород, глинами, аргиллитами, песками с галькой глин и алевролитов. Мощность яруса составляет от 10  до 37 м.

Отложения триасовой системы представлены нижним отделом, распространены повсеместно. Отложения представлены алевролитами, песчаниками и песками с прослоями глин и аргиллитов мощностью 12-13 м.

Верхнеюрские отложения представлены келловейским, оксфордским, кимеридским ярусами. Келловейский ярус представлен глинами слюдистыми с прослоями мергелей, алевритов и песков. Мощность отложений колеблется от 2  до 14 м. Оксфордский ярус слагают глины с редкими прослоями мергелей с мощностью от 1 до 13 м. Кимеридский ярус представлен глинами слюдистыми с мощностью от 4 до 13 м.

Нижнемеловые отложения представлены валанжинским, готеривским-баремским, аптским и альбским ярусами. Отложения выходят на дочетвертичную поверхность в восточной, местами в западной и центральной части рассматриваемой территории. Представлены песками разнозернистыми, слюдистыми, кварц-глауконитовыми, переслаивающиеся с песчаниками и включением гальки песчаных фосфоритов, с прослоями глин и алевролитами, глинами и алевритами с линзами песка. Мощность отложений составляет от 5 до 46 м.

В комплексе четвертичных отложений преобладают ледниковые, водно-ледниковые и аллювиальные отложения. Нижне- и среднечетвертичные отложения представлены окским-днепровским горизонтом. Горизонт слагают аллювиальные, водноледниковые нерасчленённые отложения развитые в восточной, юго-восточной части сельского поселения. Представлены преимущественно песками, в нижней части с гравием и галькой, в меньшей степени суглинках. Мощность отложений составляет от 3 – 6 м до 60 – 70 м.

Среднечетвертичные отложения представлены ледниковыми отложениями днепровского горизонта, водно-ледниковыми, аллювиальными, озёрными и болотными отложениями днепровско-московского горизонта и ледниковыми отложениями московского горизонта.

Ледниковые отложения днепровского горизонта имеют широкое распространение, залегая на всём протяжении реки Клязьмы. На дневной поверхности отложения вскрываются в крутых бортах речных долин. Представлены  суглинками грубопесчанистыми, местами плотными с галькой и гравием изверженных пород. Мощность отложений составляет от 5 до 40 м.

Комплекс отложений днепровско-московского горизонта развит почти повсеместно, за исключением водораздельных частей. Отложения горизонта представлены преимущественно флювиогляциальными образованиями, однако нередко среди них встречаются аллювиальные и озёрно-болотные. Литологический состав разнообразен. Преобладающими среди отложений являются пески разнозернистые, преимущественно мелкозернистые до алевритистых. Мощность составляет от 2 – 5 м до 50 м.

Морена московского оледенения имеет широкое распространение на северо-западе территории. Залегает на днепровско-московских межморенных отложениях, иногда на днепровской морене на абсолютных отметках 100 - 120 м. Перекрывается покровными суглинками, аллювиальными отложениями древних террас. Морена представлена суглинками сильно песчанистыми, грубыми с содержанием большого количества валунно-галечного материала. Мощность моренных отложений не превышает 6 – 8 м, иногда достигая значения 15 м.

Верхнечетвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями второй надпойменной террасы валдайского надгоризонта, аллювиальными отложениями первой надпойменной террасы средневалдайского-верхневалдайского горизонта.

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы прослеживается на всём протяжении реки Клязьмы и имеет большое площадное распространение. Терраса, как правило, аккумулятивная, на отдельных участках цокольная. Отложения второй террасы представлены песками кварцевыми, иногда кварцево-полевошпатовыми, разнозернистыми, чаще мелко- и среднезернистыми в различной степени глинистыми, иногда слоистыми с прослоями и линзами супеси, суглинков и гравийно-галечного материала. Мощность отложений составляет от 3,0 до 10,0 м.

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы средневалдаского-верхневалдайского горизонта имеет более ограниченное распространение, чем вторая. Она прослеживается узкой полосой вдоль рек. Терраса аккумулятивная, сложена песками мелко- и среднезернистыми, неравномерно глинистыми и прослоями песчанистого суглинка мощностью до 2,5 м. Мощность аллювия составляет 7 – 13 м.

Современные отложения представлены аллювиальными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения слагают русла и пойменные террасы рек. В долинах рек наблюдаются два уровня поймы высотой 1,5 – 3,0 м и 4,5 – 6,0 м. Оба уровня поймы являются аккумулятивными. Отложения представлены мелкозернистыми песками. Болотные отложения распространены местами на террасах рек и сложены торфом мощностью 0,2 – 1,7 м и болотной глиной мощностью 0,3 - 1,5 м.

### Гидрогеологическая характеристика

Территория расположена в юго-восточной части Московского артезианского бассейна. Плоский равнинный рельеф территории затрудняет поверхностный сток, а фациальная изменчивость четвертичных отложений – подземный, что влечёт за собой широкое заболачивание территории. Этому же способствует относительно высокая влажность воздуха и преобладание осадков над испарением.

В четвертичных отложениях для хозяйственно-питьевого водоснабжения значение имеют: среднечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный, московско-днепровский водоносные горизонты. Водовмещающими породами всех водоносных горизонтов являются главным образом разнозернистые глинистые пески с прослоями супесей, суглинков и глин. Мощность горизонтов варьирует от 0,5 до 30 м. Воды, как правило, безнапорные, глубина залегания изменяется от 0,1 до 8,5 м. Наиболее характерны удельные дебиты скважин от 0,01 до 0,1 л/с, реже 0,3 л/с.

Воды четвертичных отложений используются весьма ограничено из-за подверженности загрязнению ввиду отсутствия перекрывающего водоупора и малой водообильности пород.

Апт-волжский водоносный горизонт приурочен к аптским, готеривским, барремским и валанжинским отложениям нижнего мела и распространён очень широко. Водовмещающими породами являются мелко- и тонкозернистые сильно глинистые пески с прослоями алевритов, песчаников и глин. Мощность горизонта обычно 10 – 15 м, реже до 69 м. Воды, как правило, безнапорные или слабонапорные, гидравлически связаны с вышележащими четвертичными водоносными горизонтами.

Водообильность меловых отложений незначительна, преобладающий удельный дебит скважин 0,01 – 0,02 л/с. Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатные или гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые. Для крупного водоснабжения горизонт не пригоден  из-за малой водообильности вмещающих пород и используется лишь в индивидуальных хозяйствах.

Ассельско-клязьминский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются трещиноватые кавернозные известняки и доломиты с прослоями доломитовой муки и мергелей. Горизонт повсеместно подстилают щёлковские водоупорные глины. Мощность горизонта составляет 60 – 80 м. Воды горизонта, как правило, напорные, на водоразделах рек слабонапорные или безнапорные.

Водообильность горизонта весьма изменчива по площади. Удельные дебиты скважин в среднем составляют 1-10 л/с. Величина водопроводимости в среднем составляет 400-800 м³/сут. Химический состав воды гидрокарбонатный кальциево-магниевый, сульфатно-гидрокарбонатный.

Водоносный горизонт является основным источником водоснабжения. Его можно рекомендовать и для дальнейшей эксплуатации в целях расширения существующего водоснабжения.

Касимовский водоносный горизонт развит повсеместно, представлен в верхней части известняками и доломитами, нижняя часть – чередующимися известняками, доломитами, глинами и мергелями. Мощность водоносного горизонта составляет от 40 до 80 м. воды напорные. Водообильность горизонта изменяется по площади и различна для разных частей разреза. Наиболее водообильна верхняя часть горизонта. Дебиты скважин изменяются в пределах от 5,0 до 20,0 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, сульфатно-кальциево-натриевые. Питание горизонта идёт за счёт перетока воды из вышележащих горизонтов. Является одним из основных источников водоснабжения.

Мячковско-подольский водоносный горизонт распространён повсеместно. Он включает известняки и доломиты. Участками породы слабо загипсованы, кавернозны, местами с прослоями глин и мергелей. Мощность горизонта 75,0-100,0 м. по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Для эксплуатации данный водоносный горизонт малопригоден из-за глубокого залегания.

### Инженерно-геологические условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие флювиогляциальные и юрские отложения, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем с мощностью 0,20 м.

Флювиогляциальные отложения представлены песками супесями, суглинками и глинами. Пески имеют средне-плотное сложение и находятся в маловлажном, влажном и водонасыщенном состоянии. Мощность песков составляет от 0,30 до 6,30 м. Супеси с мощностью от 0,60 до 1,0 м находятся в твёрдом и пластичном состоянии. Суглинки тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, текучие. Мощность слоя от 0,60 до 3,20 м. Глины находятся в полутвёрдом, тугопластичном, мягкопластичном и текучепластичном состоянии. Мощность глинистых отложений составляет от 0,70 до 4,50 м.

Ниже флювиогляциальных отложений залегают юрские суглинки и глины. Суглинки находятся в полутвёрдом, тугопластичном, мягкопластичном и текучепластичном состоянии. Мощность суглинков колеблется от 0,80 до 3,9 м. Глины находятся в полутвёрдом, тугопластичном и мягкопластичном состоянии. Мощность глин составляет от 1,0 до 5,1 м.

### Инженерно-геологическое районирование

Составленная карта инженерно-геологического районирования территории МО Асерховского сельского поселения даёт возможность сравнительной характеристики территорий по степени благоприятности условий для градостроительного освоения. Критерием для выделения инженерно-геологических районов на схеме масштаба 1:10000 является комплекс факторов: рельеф и геоморфология, гидрогеологические характеристики (уровень залегания грунтовых вод), развитие геологических процессов.

На рассматриваемой территории были выделены  следующие районы:

- район благоприятный для строительства;

- район ограничено благоприятный для строительства;

- район неблагоприятный (сложный) для строительства.

Район благоприятный для строительства

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют. Район пригоден для застройки любого типа. Уклоны поверхности не превышают 10 %. Подземные воды залегают на глубине более 3 м и в большинстве случаев не оказывают влияния на условия строительства.

Район ограничено благоприятный для строительства

Район пересечённого рельефа характеризуется преобладанием уклонов поверхности 10-20%. На ряде участков отмечено развитие «верховодки» и застаивание поверхностных вод в понижениях микрорельефа.

Вдоль пойм рек отмечается развитие эрозионных процессов.

Район неблагоприятный (сложный) для строительства включает:

- участки территорий имеющих уклон поверхности более 20%;

- участки с мощностью торфа, более 2-х метров- болота и заболоченные участки, территории, приуроченные к межгрядовым понижениям;

- затопляемые паводком 1%-ой обеспеченности (р. Клязьма);

- карьеры и изрытости;

- овраги.

Район распространения биогенных грунтов располагается в пределах болот с мощностью торфа более 2,0 м. Строительство на торфах не допускается. Рельеф территории пологоволнистый, подземные воды залегают на глубине менее 2,0 м.

Выводы

- Рассматриваемая территория в целом характеризуется ограниченно благоприятными условиями для градостроительного освоения;

- Основными факторами, ограничивающими градостроительное освоение, являются такие, как наличие заболоченных и переувлажнённых территорий, затопление паводком 1%-ой обеспеченности р. Клязьмы, инженерно-геологические условия, требующие больших работ по инженерной подготовке территории;

- Территории ограничено благоприятные и неблагоприятные для освоения располагаются в северной, центральной и крайней южной части поселения;

- Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить флювиогляциальные, мелкие пески, пластичные супеси и мягкопластичные суглинки. Текучие суглинки основанием для зданий и сооружений служить не могут;

- Расчётное сопротивление для песков составляет 2,5 – 3,0 кг/см², суглинков – 0,5 - 2,0 кг/см², глин – 2,5 - 3,0 кг/см²;

- Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 1,5 м;

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,4 до 4,9 м. При градостроительном освоении территории необходимо учитывать СНиП 2.02.01-83.

### Полезные ископаемые

Минерально-сырьевая база рассматриваемой территории представлена горючими полезными ископаемыми (торф) и сапропель.

Месторождение Асерхово располагается вблизи п. Асерхово на юго-западе, находится в резерве. Запасы по месторождению составляют 1368 тыс. т. Торф может быть использован в качестве топлива, в меньшей степени как удобрение и как материал для изготовления теплоизоляционных плит.

Месторождение сапропеля разведано на оз. Исихра и находится в резерве. Запасы по месторождению – 2700 тыс. м³. Сапропель внизу песчанистый, выше торфянистый, может быть использован в качестве органического удобрения при компостировании с фосфатно-калийными удобрениями.

Выводы

- минерально-сырьевая база сельского поселения представлена месторождениями общераспространённых полезных ископаемых;

- необходимым является повышение степени использования местного сырья в производстве;

- проведение на территории работ по геологическому изучению с целью выявления новых участков недр полезных ископаемых.

## Демографический и экономический потенциал

### Население и трудовые ресурсы

Численность населения МО «Асерховское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2010 г. составила 1769 чел.

Таблица 1.4-1  Динамика численности населения МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Населенный пункт | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1983 г. | 2006 г. | 2008 г. | на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Алфёрово | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | с. Арбузово | 44 | 160 | 165 | 62 | 47 | 167 | 171 |
| 3 | д. Артюшино | 44 | 22 | 13 | 11 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | п. Асерхово | 732 | 1123 | 551 | 971 | 827 | 905 | 914 |
| 5 | д. Боковино | 47 | 25 | 21 | 14 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | д. Болгары | 48 | 28 | 22 | 17 | 6 | 13 | 15 |
| 7 | д. Братилово | 84 | 43 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 |
| 8 | д. Буланово | 98 | 48 | 26 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | д. Вал | 94 | 51 | 41 | 41 | 15 | 31 | 34 |
| 10 | д. Вошилово | 74 | 29 | 15 | 14 | 6 | 6 | 11 |
| 11 | д. Вышманово | 114 | 191 | 223 | 306 | 378 | 410 | 426 |
| 12 | д. Запрудье | - | - | 44 | 39 | 10 | 10 | 11 |
| 13 | д. Зубово | 74 | 43 | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | д. Кадыево | 110 | 82 | 53 | 31 | 5 | 9 | 14 |
| 15 | д. Карпово | 75 | 30 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д. Колокольница | 77 | 59 | 39 | 35 | 11 | 24 | 25 |
| 17 | д. Корчагино | 32 | 22 | 20 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | д. Костино | 62 | 41 | 25 | 13 | 5 | 9 | 9 |
| 19 | д. Лазарево | - | - | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 20 | д. Литовка | - | - | 24 | 18 | 5 | 7 | 8 |
| 21 | д. Лопухино | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | д. Мещера | 39 | 17 | 7 | 7 | 2 | 11 | 11 |
| 23 | д. Михеево | 28 | 17 | 13 | 9 | 3 | 8 | 13 |
| 24 | д. Мосягино | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | д. Никулино | 51 | 101 | 12 | 12 | 5 | 6 | 6 |
| 26 | д. Пушнино | 64 | 42 | 19 | 22 | 7 | 11 | 11 |
| 27 | д. Ремни | 45 | 23 | 14 | 11 | 5 | 7 | 7 |
| 28 | д. Рылово | - | - | 31 | 17 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | д. Танковижа | 39 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | д. Федурново | 35 | 17 | 11 | 13 | 10 | 19 | 21 |
| 31 | д. Фролиха | 77 | 53 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2 |
|  | Всего, тыс. чел. (округл.) | 2202 | 2293 | 1496 | 1785 | 1400 | 1716 | 1769 |

Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным приростом населения и миграционным оттоком.

Таблица 1.4-2  Возрастная структура населения МО «Асерховское сельское поселение» в разрезе населенных пунктов на 01.01.2007 г.

| № пп | Населенный пункт | Младше трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста | Всего, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 лет | 6-17 лет | Всего, чел. / % | Женщины 17-55 лет, мужчины 17-60 лет, чел. / % | Женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, чел. / % |  |
| 1 | д. Алфёрово | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | с. Арбузово | 3 | 5 |  | 28 | 11 | 47 |
| 3 | д. Артюшино | - | 1 |  | 3 | 2 | 6 |
| 4 | п. Асерхово | 33 | 112 |  | 450 | 232 | 827 |
| 5 | д. Боковино | - | - |  | - | 4 | 4 |
| 6 | д. Болгары | - | 1 |  | 1 | 4 | 6 |
| 7 | д. Братилово | - | - |  | 1 | 6 | 7 |
| 8 | д. Буланово | - | - |  | 2 | 8 | 10 |
| 9 | д. Вал | 3 | 1 |  | 6 | 5 | 15 |
| 10 | д. Вошилово | - | - |  | 2 | 4 | 6 |
| 11 | д. Вышманово | 21 | 66 |  | 255 | 36 | 378 |
| 12 | д. Запрудье | - | - |  | 3 | 7 | 10 |
| 13 | д. Зубово | - | - |  | - | 3 | 3 |
| 14 | д. Кадыево | - | - |  | 2 | 3 | 5 |
| 15 | д. Карпово | - | - | - | - | - | - |
| 16 | д. Колокольница | - | - |  | 4 | 7 | 11 |
| 17 | д. Корчагино | - | - |  | - | 4 | 4 |
| 18 | д. Костино | - | - |  | 3 | 2 | 5 |
| 19 | д. Лазарево | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 7 |
| 20 | д. Литовка | - | - |  | 2 | 3 | 5 |
| 21 | д. Лопухино | - | - |  | - | - | - |
| 22 | д. Мещера | - | - |  | - | - | 2 |
| 23 | д. Михеево | - | - |  | 1 | 2 | 3 |
| 24 | д. Мосягино | - | - |  | - | 1 | 1 |
| 25 | д. Никулино | - | 2 |  | 2 | 1 | 5 |
| 26 | д. Пушнино | - | - |  | 2 | 5 | 7 |
| 27 | д. Ремни | - | - |  | 1 | 4 | 5 |
| 28 | д. Рылово | - | - |  | 4 | 4 | 8 |
| 29 | д. Танковижа | - | - |  | - | 1 | 1 |
| 30 | д. Федурново | - | 2 |  | 6 | 2 | 10 |
| 31 | д. Фролиха | - | - |  | - | 1 | 1 |
|  | Итого | 61 | 191 |  | 781 | 367 | 1400 |
|  | % | 4,4 | 13,6 |  | 55,8 | 26,2 | 100 |

Таблица 1.4-3  Возрастная структура населения МО «Асерховское сельское поселение» на 01.01.2010 г.

| Показатели | 2009 год |
| --- | --- |
| Численность населения – всего | 1769 |  |
| в том числе |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 300 | 17% |
| Трудоспособного возраста | 939 | 53% |
| Старше трудоспособного возраста | 530 | 30% |

Таблица 1.4-4  Баланс трудовых ресурсов МО «Асерховское сельское поселение» на 01.01.2010 г.

| Показатели | Тыс. чел. |
| --- | --- |
| Всего трудовых ресурсов | 0,836 |
| А) численность экономически активного населения | 0,816 |
| в том числе всего занято в экономике сельского поселения | 0,411 |
| Население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой деятельностью в сельском поселении и учебой (военнослужащие, домохозяйки) | 0,346 |
| Безработные, находящиеся в активном поиске работы | 0,059 |
| Б) лица, занятые в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство), производством товаров и услуг для реализации | 0,011 |
| В) учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 0,009 |

### Экономическая база

Промышленность

Краткая характеристика крупных и средних предприятий МО «Асерховское сельское поселение» приведена ниже.

Таблица 1.4-5  Характеристика крупных и средних организаций

| № пп | Наименование предприятия, местоположение | Численность занятых на 01.01.2010 г., человек | Объем продукции, млн. руб. за 2009 г. | Основные виды выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Автоприборкомплекс» (Асерховское предприятие по производству автоприборов и комплексному использованию торфа), п. Асерхово | 199 | 42,3 | Автомобильное и автотракторное электрооборудование (код ОКВЭД 31.61) |
| 2 | ИП Стекольщиков (пилорама) |  |  | Пиломатериалы |
| 3 | ООО «Старт-Фито», д. Вышманово, ул. Лесная, д. 32 |  |  | Лекарственное растительное сырье |
| 4 | Коптильный цех, с. Арбузово |  |  |  |
| 5 | Асфальто-бетонный завод |  |  |  |
|  | Всего, округленно |  |  |  |

Сельское хозяйство

В границах Асерховского сельского поселения земли сельхозпредприятий, организаций, личных подсобных хозяйств занимают около 6 тыс. га, или 26,3%.

Здесь полностью расположены земли ОАО «Трудовик», которое входит в состав холдинга ЗАО «Невский», арендующего все фонды АО «Трудовик» и ведущего сельскохозяйственное производство мясомолочного направления, а также  земли личных подсобных хозяйств и коллективного и индивидуального огородничества. ОАО «Трудовик», в настоящее время, не ведет сельскохозяйственную деятельность.

Ниже приводится краткая характеристика основных производителей сельскохозяйственной продукции.

ОАО «Трудовик» по состоянию на 01.01.2010 г. занимает территорию площадью 5608 га, что составляет 94,4% от всех земель сельскохозяйственных производителей поселения. Общая площадь сельскохозяйственных угодий предприятия составляет 2834 га, в том числе пашня – 1723 га, сенокосы – 458 га, пастбища – 653 га. Таким образом, сельскохозяйственная освоенность территории предприятия составляет 50,5%, распаханность – 60,8%.

Рисунок 2. Распределение сельскохозяйственных угодий ОАО «Трудовик»

Посевная площадь ОАО «Трудовик» по состоянию на 01.01.2010 г. составляла 1600 га (пашня используется на 92,9%). Вся посевная площадь была засеяна кормовыми культурами.

Специализация ОАО «Трудовик» – молочно-мясное животноводство. В 2009 году в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота всего составило 891 голова, в том числе коров – 422 головы (удельный вес коров в стаде – 38,6%). Валовое производство продукции животноводства составило: крупного рогатого скота и птицы в живом весе 140 тонн, молока – около 2,1 тыс. тонн.

Личные подсобные хозяйства, коллективное и индивидуальное огородничество по состоянию на 01.01.2010 г. занимали 330 га (5,6% от всех земель сельскохозяйственных производителей поселения). Общая площадь сельскохозяйственных угодий личного сектора составляет 299 га, в том числе пашня – 237 га, сенокосы и пастбища – 62 га (Рисунок 3. Распределение сельскохозяйственных угодий личного сектора). Таким образом, сельскохозяйственная освоенность территории предприятия составляет 90,6%, распаханность – 79,3%.

Рисунок 3. Распределение сельскохозяйственных угодий личного сектора

Посевная площадь в личном секторе составляет 58,2 га (пашня используется на 24,6%). Распределение посевной площади по культурам выглядит следующим образом: картофель – 31,1 га (53,4%), овощи – 27,1 га (46,6%).

Валовой сбор картофеля в 2009 году составил 125,5 тн, овощей – 35,5 тн.

Специализация сельского хозяйства в личном секторе – мясомолочное животноводство. В 2009 году в личном секторе поголовье крупного рогатого скота всего составило 31 голов, в том числе коров – 14 головы (удельный вес коров в стаде – 45,2%), свиней – 22 головы, овец и коз – 83 голов, птицы – 1750 голов. В сравнении с 2008 годом все поголовье сократилось. Валовое производство молока в 2009 году составило около 70 тонн, мяса – 10 тонн, яиц – 525 тыс. шт.

Действующие крестьянские (фермерские) хозяйства, ведущие сельскохозяйственную деятельность, на территории Асерховского сельского поселения отсутствуют.

Основные показатели развития сельского хозяйства Асерховского сельского поселения в 2009 году представлены в следующей таблице.

Таблица 1.4-6  Основные показатели развития сельского хозяйства Асерховского сельского поселения в 2009 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозяйства всех категорий | Сельскохозяй-ственные организации | Личный сектор |
| 1. | Территория |
| 1.1 | Площадь поселения всего, в том числе: | га | 22571 |
| 1.1.1 | Сельскохозяйственные угодья, в т.ч. | га | 3133 | 2834 | 299 |
|  | пашня | га | 1960 | 1723 | 237 |
|  | сенокосы и пастбища | га | 1173 | 1111 | 62 |
| 1.1.2 | Посевная площадь всего, в т.ч. | га | 1658,2 | 1600 | 58,2 |
|  | картофель | га | 31,1 | - | 31,1 |
|  | овощи | га | 27,1 | - | 27,1 |
|  | кормовые культуры | га | 1600 | 1600 | - |
| 2. | Поголовье скота и птицы |
| 2.1 | Крупный рогатый скот | гол. | 922 | 891 | 31 |
| 2.2 | Коровы | гол. | 436 | 422 | 14 |
| 2.3 | Свиньи | гол. | 22 | - | 22 |
| 2.4 | Овцы и козы | гол. | 83 | - | 83 |
| 2.5 | Птица | гол. | 1750 | - | 1750 |
| 3. | Валовое производство |
| 3.1 | Картофель | тонн | 125,5 | - | 125,5 |
| 3.2 | Овощи | тонн | 35,5 | - | 35,5 |
| 3.3 | Молоко | тонн | 2170 | 2100 | 70 |
| 3.4 | Мясо | тонн | 150 | 140 | 10 |
| 3.5 | Яйца | тыс. шт. | 525 | - | 525 |

## Социальное и культурно-бытовое обслуживание

### Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда составляет 54,3 тыс. м2. Жилищная обеспеченность – 30,7 м2 на 1 жителя.

Краткая характеристика жилищного фонда МО «Асерховское сельское поселение» приведена ниже.

Таблица 1.5-1  Характеристика жилищного фонда МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Тип жилой застройки | Количество домов, ед. | Общая площадь, тыс. м2 | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | каменные | деревянные | прочие | всего | каменные | деревянные | прочие | всего | муниципальная | частная |
| 1 | д. Алферово |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 1.1 | Усадебная |  | 6 |  | 6 |  | 0,22 |  | 0,22 |  |  |
| 2 | п. Асерхово |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |
| 2.1 | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этажные | 15 | 6 |  | 21 | 8,9 | 3,2 |  | 12,1 |  |  |
|  | 1 этажные | 1 | 5 |  | 6 | 0,1 | 0,7 |  | 0,8 |  |  |
| 2.2 | Усадебная | 4 | 87 |  | 91 | 0,7 | 5,9 |  | 6,6 |  |  |
| 3 | с. Арбузово |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |
|  | Усадебная | 2 | 22 | 1 | 25 | 0,14 | 1,18 | 0,08 | 1,4 |  |  |
| 4 | д. Артюшино |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |
|  | Усадебная | 1 | 18 | 2 | 21 | 0,08 | 1,0 | 0,1 | 1,2 |  |  |
| 5 | д. Боковино |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Усадебная | 1 | 21 |  | 22 | 0,18 | 0,82 |  | 1,0 |  |  |
| 6 | д. Болгары |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |
|  | Усадебная | 2 | 17 |  | 19 | 0,15 | 0,65 |  | 0,8 |  |  |
| 7 | д. Братилово |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Усадебная | 2 | 23 |  | 25 | 0,07 | 0,93 |  | 1,0 |  |  |
| 8 | д. Буланово |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |
|  | Усадебная | 3 | 18 | 1 | 22 | 0,21 | 0,9 | 0,09 | 1,2 |  |  |
| 9 | д. Вал |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
|  | Усадебная | 1 | 42 |  | 43 | 0,04 | 1,96 |  | 2,0 |  |  |
| 10 | д. Вошилово |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |
|  | Усадебная | 1 | 17 |  | 18 | 0,07 | 0,53 |  | 0,6 |  |  |
| 11 | д. Вышманово |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |
|  | Усадебная | 22 | 63 | 18 | 103 | 2,3 | 3,87 | 2,49 | 8,7 |  |  |
| 12 | д. Запрудье |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 1,6 |
|  | Усадебная | 5 | 28 |  | 33 | 0,39 | 1,21 |  | 1,6 |  |  |
| 13 | д. Зубово |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 1,3 |
|  | Усадебная |  | 31 |  | 31 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |
| 14 | д. Кадыево |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
|  | Усадебная | 3 | 40 | 1 | 44 | 0,23 | 1,72 | 0,05 | 2,0 |  |  |
| 15 | д. Карпово |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Усадебная |  | 18 |  | 18 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| 16 | д. Колокольница |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |
|  | Усадебная | 1 | 27 |  | 28 | 0,05 | 1,05 |  | 1,1 |  |  |
| 17 | д. Корчагино |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Усадебная |  | 16 |  | 16 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 18 | д. Костино |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Усадебная | 1 | 15 |  | 16 | 0,04 | 0,66 |  | 0,7 |  |  |
| 19 | д. Лазарево |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,37 |
|  | Усадебная |  | 10 |  | 10 |  | 0,37 |  | 0,37 |  |  |
| 20 | д. Литовка |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  | 0,69 |
|  | Усадебная |  | 16 |  | 16 |  | 0,69 |  | 0,69 |  |  |
| 21 | д. Лопухино |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,21 |
|  | Усадебная |  | 5 |  | 5 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  |
| 22 | д. Мещера |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |
|  | Усадебная | 1 | 23 |  | 24 | 0,06 | 0,84 |  | 0,9 |  |  |
| 23 | д. Михеево |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  | Усадебная | 2 | 25 | 1 | 27 | 0,1 | 1,15 | 0,15 | 0,4 |  |  |
| 24 | д. Мосягино |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  | 0,45 |
|  | Усадебная | 1 | 6 | 1 | 8 | 0,12 | 0,23 | 0,1 | 0,45 |  |  |
| 25 | д. Никулино |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  | 0,61 |
|  | Усадебная | 1 | 12 | 1 | 14 | 0,04 | 0,52 | 0,05 | 0,61 |  |  |
| 26 | д. Пушнино |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Усадебная | 1 | 17 |  | 18 | 0,04 | 0,66 |  | 0,7 |  |  |
| 27 | д. Ремни |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |
|  | Усадебная |  | 16 |  | 16 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
| 28 | д. Рылово |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Усадебная | 2 | 12 | 2 | 16 | 0,16 | 0,46 | 0,08 | 0,7 |  |  |
| 29 | д. Танковижа |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |
|  | Усадебная | 3 | 19 |  | 22 | 0,23 | 0,87 |  | 1,1 |  |  |
| 30 | д. Федурново |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |
|  | Усадебная | 2 | 14 | 2 | 18 | 0,11 | 0,61 | 0,08 | 0,8 |  |  |
| 31 | д. Фролиха |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |
|  | Усадебная |  | 26 |  | 26 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
|  | Всего по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  | 54,3 |  |  |

Многоквартирная застройка представлена домами высотой 1-2 этажа. Общая площадь многоквартирной застройки составляет 12,9 тыс. м2 (24% от всей площади жилищного фонда).

Площадь жилищного фонда в усадебной застройке составляет порядка 41,4 тыс. м2 (76% от всей площади жилищного фонда).

За период 2006-2008 гг. в МО «Асерховское сельское поселение» введено 1993,1 м2 жилья. Ежегодный ввод жилья составляет в среднем 0,38 м2 на 1 жителя в год.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: водопровод – 44%, водоотведение – 24%, центральное отопление – 24%, ванная (душ) – 23%, газ – 19%.

Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 15 семей.

Дом по адресу ул. Раменская, д. 2 признан не пригодным для проживания.

### Образование

Сеть учреждений образования МО «Асерховское сельское поселение» представлена 2 детскими дошкольными учреждениями, 1 общеобразовательным учреждением. Учреждения профессионального образования отсутствуют.

Характеристика учреждений системы образования МО «Асерховское сельское поселение» представлена ниже.

Таблица 1.5-2  Характеристика системы образования МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование | Адрес | Кол-во мест по проекту | Кол-во мест фактически | Этажность, материал стен, встроенное или отдельно стоящее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дошкольное образование |
| 1.1 | МДОУ Детский сад №6 «Елочка» | п. Асерхово, ул. Школьная, д.6 | 40 | 37 | 1 этажное, отдельно стоящее кирпичное здание в муниципальной собственности |
| 1.2 | МДОУ Детский сад № 9 «Родничок» | д. Вышманово, ул. Сысоевская, д. 7 | 8 | 14 | 1 этажное, отдельно стоящее кирпичное здание в муниципальной собственности |
|  | Всего |  | 48 | 51 |  |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | МОУ «Асерховская средняя общеобразовательная школа» | п. Асерхово, ул. Школьная, д. 7 | 378 | 119 | 2 этажное, отдельно стоящее кирпичное здание в муниципальной собственности |
|  | Всего |  | 378 | 119 |  |

### Здравоохранение и социальное обслуживание

Учреждения здравоохранения представлены двумя ФАПами: в п. Асерхово и в д. Вышманово.

Учреждения социального обслуживания представлены ОГСУ "Арбузовский психоневрологический интернат" в с. Арбузово.

### Культура

Характеристика сети учреждений культуры МО «Асерховское сельское поселение» представлена в таблице ниже.

Таблица 1.5-3  Характеристика учреждений культуры МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование | Адрес | Кол-во мест, томов в библиотеке | Отдельно стоящее или встроенное, этажность, материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асерховская сельская библиотека, МУК | п. Асерхово, Лесной проспект, д. 3-б | 9522 томов | Встроенное, на 1 этаже Асерховского СДК |
| 2 | Вышмановская сельская библиотека, МУК | д. Вышманово, ул. Сысоевская, д. 2 | 8878 томов | Встроенное, на 1 этаже Вышмановского СДК |
| 3 | Асерховский сельский дом культуры, МУК | п. Асерхово, Лесной проспект, д. 3-б | 200 мест | Отдельно стоящее 2 этажное здание, каменное, муниципальная собственность |
| 4 | Вышмановский сельский дом культуры, МУК | д. Вышманово, ул. Сысоевская, д. 2 | 250 мест | Отдельно стоящее 3 этажное здание, кирпичное, муниципальная собственность |

### Физкультура и спорт

Характеристика сети учреждений физкультуры и спорта МО «Асерховское сельское поселение» представлена в таблице ниже.

Таблица 1.5-4  Характеристика учреждений физкультуры и спорта МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование | Адрес | Размер | Форма собственности | Прмечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка волейбольная | д. Вышманово | 9х18 | муниципальная | Аварийное состояние |
| 2 | Площадка баскетбольная | д. Вышманово | 9х18 | муниципальная | Аварийное состояние |
| 3 | Гимнастический комплекс | д. Вышманово | 30х100 | муниципальная | Возможно строительство футбольной площадки |
| 4 | Спортивный зал | д. Вышманово (школа) | 9х18 | муниципальная | Аварийное состояние |
| 5 | Спортивный зал | п. Асерхово (школа) | 9х18 | муниципальная | Требуется замена полов и косметический ремонт |
| 6 | Гимнастический комплекс | п. Асерхово | 50х30 | муниципальная | Требуется косметический ремонт |
| 7 | Футбольное поле | п. Асерхово | 60х90 | муниципальная | Требует выравнивания |
| 8 | Армейская полоса препятствий | п. Асерхово (школа) | 100х25 | муниципальная | Практически разрушена |

### Торговля и общественное питание

Торговая площадь предприятий торговли составляет 417,4 м2.

Предприятия общественного питания представлены 2 объектами с количеством посадочных мест – 51.

### Коммунально-бытовое обслуживание

Банно-оздоровительный комплекс в п. Асерхово (ул. Школьная, д. 2а) рассчитан на 60 мест.

Отделения почтовой связи находятся в п. Асерхово (ул. Центральная, д. 1) и д. Вышманово (ул. Сысоевская, д. 1).

Пожарное депо находится в п. Асерхово (ул. Рабочая, д. 1а), в его распоряжении – 1 автомобиль.

Места захоронения представлены следующими кладбищами:

- в западной части Асерховского сельского поселения, к востоку от г. Собинки – 8,4 га (обслуживает г. Собинку);

- к западу от с. Арбузово – 0,7 га;

- к западу от с. Арбузово – 1,5 га;

- в с. Арбузово (кладбище при церкви) – 0,3 га;

- к востоку от д. Мещера – 2,0 га;

- в 450 м. на юго-восток от д. Мещера – 8,9 га (городское кладбище традиционного захоронения ЗАТО г. Радужный, земельный участок находится в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный).

### Охрана общественного порядка

Охрана общественного порядка в поселении осуществляется ОВД г.Собинки и Собинского района и добровольным формированием населения по охране общественного порядка с количеством участников – 3 человека.

### Садово-дачные и садовые товарищества

На территории МО «Асерховское сельское поселение» на площади 254 га располагаются садово-дачные и садовые товарищества. От общей площади территории поселения садово-дачные товарищества занимают 1,1%. Население, сезонно проживающее в садово-дачных объединениях в летний период, насчитывает не менее 4,8 тысяч человек.

Характеристика садово-дачных и садовых товариществ МО «Асерховское сельское поселение» представлена ниже.

Таблица 1.5-5  Характеристика садово-дачных и садовых товариществ МО «Асерховское сельское поселение» (по данным кадастрового учета)

| №№ пп | Наименование садоводческого объединения | Кадастровый квартал | Территория (га) | Кол-во участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе ср. размер участка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СДТ «Багер» | 33:12:011210 | 82,4 | 0,15 | 444 |
| 2 | СДТ «Буланово-1» | 33:12:011211 | 15,3 | 0,05 | 242 |
| 3 | СДТ «Буланово-2» | 33:12:011212 | 6,8 | 0,06 | 114 |
| 4 | СДТ «Вошилово» | 33:12:011213 | 53,3 | 0,1 | 355 |
| 5 | СДТ «Лесное» | 33:12:011214 | 2,1 | 0,05 | 37 |
| 6 | СДТ «Лопухино» | 33:12:011215 | 4,9 | 0,06 | 79 |
| 7 | СДТ «Озерки» | 33:12:011216 | 6,7 | 0,04 | 135 |
| 8 | СДТ «Радуга» | 33:12:011217 | 7,3 | 0,08 | 96 |
| 9 | СДТ «Федурново» | 33:12:011218 | 58,3 | 0,06 | 593 |
| 10 | СДТ «Швейник» | 33:12:011219 | 10,6 | 0,06 | 182 |
| 11 | СДТ «Лопухино-2» | 33:12:011221 | 6,4 | 0,06 | 106 |
|  | Всего, округленно |  | 254 |  | 2400 |

### Учреждения отдыха. Зоны кратковременного отдыха

На территории МО «Асерховское сельское поселение» находятся следующие учреждения отдыха:

- база отдыха на территории бывшего оздоровительного лагеря школьников «Чайка» у с. Арбузово;

Зоны кратковременного отдыха сложились в лесопарковой части зеленой зоны п. Асерхово, около многочисленных водных объектов, в том числе около озер Исихра, Суехра и на побережье р. Клязьма.

По р. Клязьма проходят водные маршруты самодеятельного туризма.

Площадь территорий зон кратковременного отдыха составляет 4253 га (зеленые зоны г. Собинки, п. Асерхово и вдоль р. Клязьмы).

### Расчет обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания

Расчет обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания населения МО «Асерховское сельское поселение» произведен для численности населения 1,77 тыс. человек в соответствии с «Областными нормативами градостроительного проектирования. Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области» (утверждены Постановлением Губернатора Владимирской области № 341 от 06.05.2006 г.), распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р, и представлен ниже.

Таблица 1.5-6  Расчет современного уровня обеспеченности МО «Асерховское сельское поселение» учреждениями и предприятиями обслуживания

| №№ пп | Учреждения, предприятия | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Фактическая обеспеченность на 1000 жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Учреждения образования |
| 1 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 1 место | 115 | 213 | 100 |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 30 | 28 | 93 |
| II Учреждения культуры и искусства |
| 3 | Учреждение клубного типа | 1 место | 80 | 254 | 100 |
| 4 | Массовая библиотека | Тыс. ед. хранения | 7,5 | 10,4 | 100 |
| III Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 5 | Стационары всех типов | 1 койка | С учетом системы расселения | - | - |
| 6 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | 1 посещение в смену | С учетом системы расселения | - | - |
| 7 | Численность среднего медицинского персонала | человек | 11,4 | 1,7 | 15 |
| 8 | Аптека | единиц | 1 | - | - |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений | Га | 0,9 | 0,7 | 81 |
| 10 | Спортивный зал | М2 площади зала | 80 | 183 | 100 |
| V Торговля и общественное питание |
| 11 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | М2 торговой площади | 300 | 266 | 89 |
| 12 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 29 | 72 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 33 | 100 |
| 14 | Пождепо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,6 | 100 |
| 15 | Кладбище | га | 0,24 | 10,7 | 100 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 16 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 1 | 100 |

Анализ данных по обеспеченности поселения в учреждениях обслуживания выявил недостаточную обеспеченность в учреждениях  образования, физкультурно-спортивных сооружениях, предприятиях торговли и общественного питания.

## Состояние окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Анализ природных условий показывает, что на момент разработки проекта на рассматриваемой территории сложилась в целом благоприятная экологическая обстановка.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации и дается комплекс природоохранных мероприятий, по основным направлениям:

- состояние и охрана воздушного бассейна;

- состояние и охрана водных ресурсов:

- охрана почв и санитарная очистка территории;

- организация санитарно-защитных зон.

### Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Основными источниками загрязнениями атмосферного воздуха на территории Асерховского сельского поселения являются: промышленные предприятия (предприятия приборостроения, деревообрабатывающей и пищевой промышленностей) и транспорт (автомобильный). На уровень загрязнения также оказывает влияние степень благоустройства (состояние дорог, газонов, количество зеленых насаждений). Кроме того, источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники, это: свалки контейнерные и строительные площадки, сжигание отходов и опавшей листвы, горение торфа и др.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Асерховского поселения являются следующие предприятия:

- ОАО «Автоприборкомплекс» (ОАО «Асерховское предприятие по производству автоприборов и комплексному использованию торфа»);

- ОГСУСОССЗН «Арбузовский психоневрологический интернат».

В следующей таблице представлены основные источники (предприятия) загрязнения атмосферного воздуха на территории МО Асерховское сельское поселение за 2007-2009 гг.

Таблица 1.6-1  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Асерховскому сельскому поселению (по данным форм отчетности 2-ТП (воздух))

| Наименование предприятия | Населенный пункт | Валовый выброс, тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| ОГСУСОССЗН «Арбузовский психоневрологический интернат» | с. Арбузово | 22,06 | 23,25 | 31,76 |
| ОАО «Автоприборкомплекс» | п. Асерхово | 7,78 | 11,46 | 4,42 |
| ИП Стекольщиков Н.Ю. | д. Вышманово | 0,54 | - | - |

На следующих диаграммах, представлены основные загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферу от стационарных источников в 2009 году в процентах.

Рисунок 4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от Арбузовского психоневрологического интерната

Рисунок 5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ОАО «Автоприборкомплекс»

Из диаграммы видно, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: диоксид углерода, диоксид серы и прочие вещества.

##### Влияние автомобильного транспорта на загрязнение атмосферного воздуха

Для Асерховского сельского поселения актуальной является проблема загрязнения воздуха выбросами от автотранспортных средств. За последние несколько лет происходит увеличение парка автотранспортных средств срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Столь долгий срок эксплуатации автотранспортных средств не может не сказаться на ухудшении качества выхлопов автотранспортных средств. Необходимо также учитывать, что их выбросы более токсичны, чем выбросы от стационарных источников.

В целом доля выбросов от передвижных источников в загрязнение воздушного бассейна составляет около 30-35 %. Выбросы оксида углерода от передвижных источников в 2,4 раза превышают выбросы оксида углерода от стационарных источников, оксидов азота - в 2,5 раза, углеводородов (летучих органических соединений) – в 7 раз.

На территории Асерховского сельского поселения не проводится анализ и расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников.

Учитывая ежегодный рост единиц автотранспорта, можно предположить, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейший рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счёт передвижных источников.

##### Мониторинг атмосферного воздуха

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на территории Асерховского сельского поселения не производится. На территории поселения отсутствуют стационарные посты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с чем, невозможно достоверно оценить состояние атмосферного воздуха.

Выводы

- Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Асерховском сельском поселении можно охарактеризовать как низкий.

- Основные предприятия поселения, оказывающие наибольшее влияние на окружающую среду:

- ОГСУСОССЗН «Арбузовский психоневрологический интернат»;

- ОАО «Автоприборкомплекс» (ОАО «Асерховское предприятие по производству автоприборов и комплексному использованию торфа»);

- Асфальтобетонный завод;

- Пилорамы и пр.

- На территории поселения отсутствуют стационарные посты по мониторингу окружающей среды, в связи с чем, невозможно достоверно оценить состояние атмосферного воздуха.

### Состояние и охрана водных ресурсов

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена р. Клязьма и её притоками: р. Колокша с притоками, Ворша, а также р. Бужа.

Основной водной артерией сельского поселения является р. Клязьма. Река относится к бассейну Каспийского моря. Протяжённость р. Клязьмы составляет 65 км и ширина долины составляет – 3-5 км.

Долина р. Клязьмы имеет две надпойменные террасы  и ярко выраженную пойму. Притоки р. Клязьма: р. Колокша, протяжённостью 60 км, извилистым неразветвлённым русло шириной 20-30 м, иногда достигая значения до 60 м, р. Ворша с низкими заболоченными берегами. Протяжённость реки составляет 50 км, глубина 0,5 – 2 м.

Река Бужа один из истоков р. Пры, вытекает из озера Исихра, течет узкой лентой среди болот, торфяников и лесов  впадает в оз. Святое. Протяжённость реки составляет около 10 км, ширина 2-6 м. Поверхность поймы ровная, пересечена старицами, протоками.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации».

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

В следующей таблице представлены водоохранные зоны водных объектов протекающих и расположенных на территории Асерховского сельского поселения:

Таблица 1.6-2  Перечень водоохранных зон

| Наименование водного объекта | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- |
| река Клязьма | 200 |
| река Колокша | 200 |
| река Ворша | 200 |
| река Бужа | 100 |
| река Даниловка | 50 |
| река Черная | 50 |
| ручей Глухой | 50 |
| ручьи | 50 |

Основным источником загрязнения рек и водоемов является сброс сточных вод без очистки или с низкой эффективностью очистки. Централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения в Асерховском сельском поселении имеется только в п. Асерхово. Канализационные очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований. Отведение сточных вод от остальных населенных пунктов осуществляется с помощью выгребов, из которых нечистоты ассенизационными машинами вывозятся на свалку и сельскохозяйственные поля. Обеспечено централизованной системой водоотведения в п. Асерхово 60% населения. Так существует большой процент износа оборудования и сетей (около 70%). Отсутствует централизованная система водоотведения в д. Вышманово.

### Отходы производства и потребления

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, что в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Источниками загрязнения окружающей среды являются отходы, промышленные и бытовые, а также свалки захоронения ТБО и несанкционированные свалки.

На момент разработки Генерального плана ведется разработка региональной «Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов от отходов производства и потребления» в рамках проекта «Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап)», утвержденного постановлением Губернатора области от 01.04.2008 г. № 240 «О подготовке схемы территориального планирования Владимирской области» (генеральный проектировщик: Центральный НИПИ по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук (г. Москва).

Техническим заданием на разработку «Генеральной схемы очистки территории Владимирской области» предусмотрено строительство 7 межмуниципальных комплексов по переработке и захоронению твердых бытовых отходов. В качестве сопутствующей инфраструктуры первичной обработки отходов предусматривается создание, за счет частичных инвестиций, сети мусоросортировочных комплексов (7) и мусороперегрузочных станций (10).

В том числе на территории Собинского района предусмотрено строительство одного мусоросортировочного комплекса.

Строительство отдельных полигонов для МО Асерховского сельского поселения в данной работе не предусматривается.

На момент разработки Генерального плана объекты размещения отходов в МО Асерховском сельском поселении отсутствуют.

##### Бытовые отходы

Твердые бытовые отходы Асерховского сельского поселения вывозятся только из п. Асерхово и дер. Вышманово на усовершенствованную свалку ТБО города Собинка, в районе д. Перебор.

Вывоз мусора осуществляет МУП «ЖКХ». Количество отходов, вывозимых из Асерховского сельского поселения на городскую свалку, за 2009 год составил 1402,3 м3/год, а именно п. Асерхово – 1157,7 м3 и дер. Вышманово – 244,6 м3.

Существующая система сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в Асерховском сельском поселении – планово-регулярная, контейнерного типа и по заявкам. Обезвреживание ТБО производится методом захоронения на городской свалке.

В остальных населенных пунктах проблема с отходами не решена.

##### Промышленные отходы

Количественный и качественный анализ образования отходов производства и потребления за 2009 год на территории Асерховского сельского поселения проведен на основании обобщения сведений федерального государственного статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» от предприятий, предоставивших данные.

Таблица 1.6-3  Образование отходов производства и потребления, по статистической отчетности 2ТП-отходы, тонн

| Класс опасности отходов для окружающей природной среды | Образование отходов за отчетный год | Использование отходов | Обезвреживание отходов | Передача отходов другим организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в организации | в % от количества образовавшихся отходов | в организации | в % от количества образовавшихся отходов | всего |
| Всего отходов | 89,68 | 39,77 | 44,3 | 0,57 | 0,6 | 13,21 |
| I класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 0,03 | - | - | - | - | 0,07 |
| II класс опасности для окружающей среды (всего) | 0,02 | - | - | 0,02 | 100 | - |
| III класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 3,96 | - | - | 0,55 | 13,9 | 0,75 |
| IV класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 33,36 | 28,56 | 85,6 | - | - | 3,73 |
| V класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 52,31 | 11,21 | 21,4 | - | - | 8,66 |

Всего на предприятиях поселения за 2009 год образовалось 89,68 тонн отходов производства и потребления.

Отходы 1 класса опасности (чрезвычайно опасные) образовалось 0,03 т, или 0,03 % общего объема отходов всех классов. Данный класс опасности в основном представлен ртутьсодержащими лампами и приборами. Во Владимирской области организована утилизация ртутьсодержащих отходов (на участке демеркуризации ртутных ламп) в г. Владимире ООО «Инжиниринг».

Отходов 2 класса опасности (высокоопасные) образовалось 0,02 т, или 0,02 % общего объема отходов. Это отходы неорганических кислот, щелочей, клея и клеящих веществ, а также аккумуляторы свинцовые с не слитым электролитом.

Отходов 3 класса опасности (умеренно опасные) образовалось 3,96 т, или 4,42 % общего объема отходов. Умеренно опасные отходы представлены отходами синтетических и минеральных масел, отходами эмульсий и смесей нефтепродуктов, свинцовые аккумуляторы со слитым электролитом. Обезвреживаются около 15 % отходов.

Отходов 4 класса опасности (малоопасные) образовалось 33,36 т, или 37,2 % от общего объема отходов. Данный класс опасности представлен преимущественно отходами коры, отработанные покрышки, навозом крупного рогатого скота, твердыми бытовыми. При этом большая часть отходов используются и обезвреживаются. Все коммунальные отходы размещаются на свалке ТБО.

Отходов 5 класса опасности (практически неопасные) образовалось 52,31 т, или 58,3 % от общего объема отходов.

Учитывая ежегодно возрастающие объемы образования и накопления отходов, отсутствие технологий их переработки и утилизации по-прежнему острыми остаются проблемы утилизации и переработки нефтесодержащих отходов, специфических промышленных отходов, а также рекультивации несанкционированных и стихийных свалок и совершенствования методов эксплуатации существующего полигона ТБО.

Имеющиеся площадки для размещения контейнеров и бункеров не отвечают санитарным требованиям. Значительная часть (более 50%) контейнеров требует замены (ремонта). Недостаточно наличие контейнеров для сбора и вывоза ТБО с территорий Асерховского сельского поселения.

### Организация санитарно-защитных зон

На Схеме «Зон с особыми условиями использования территории» показаны санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и отдельных объектов поселения в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно санитарным нормам и правилам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 (новая редакция)).

В поселении преобладают предприятия II – V классов опасности.

Таблица 1.6-4  Перечень санитарно-защитных зон и санитарная классификация основных предприятий поселения

| № на схеме | Наименование предприятий и объектов | Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), м |
| --- | --- | --- |
| Предприятия и объекты II класса вредности |
|  | Асфальтобетонный завод | 500 |
|  | Кладбище г. Собинка | 500 |
| Предприятия и объекты III класса вредности |
|  | ОАО «Трудовик» (д. Вышманово) | 300 |
|  | Коптильный цех (с. Арбузово) | 300 |
|  | Очистные сооружения канализации (п. Асерхово) | 200 |
| Предприятия и объекты IV класса вредности |
|  | Склад ГСМ (п. Асерхово) | 100 |
|  | ООО «Автоприборкомплекс» (п. Асерхово) | 100 |
|  | Бывший лесхоз (п. Асерхово) | 100 |
|  | Пилорамы | 100 |
|  | Участок по производству коллекторов (п. Асерхово) | 100 |
|  | ООО «Старт-Фито» (д. Вышманово) | 100 |
|  | Кладбища площадью до 10 га | 100 |
| Предприятия и объекты V класса вредности |
|  | Гаражи | 50 |
|  | Склады | 50 |
|  | Котельные | 50 |
|  | Механическая мастерская (п. Асерхово) | 50 |
|  | Футбольное поле (п. Асерхово) | 50 |
|  | Сельские кладбища (до 1 га) | 50 |

По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в СЗЗ.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация зон санитарного разрыва от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги).

Проектом также предлагается увеличение озеленения санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- у предприятий 2-3 класс вредности – не менее 50%;

- у предприятий 4-5 класс вредности – не менее 60% территории.

Ликвидация или перенос на другую площадку гаражно-складской зоны из центра п. Асерхово.

Для всех промышленных предприятий поселения разработка проектов санитарно-защитной зоны с учетом возможного взаимного влияния предприятий и расположения вблизи селитебной территории.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

В Асерховском сельском поселении  имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Асерхово, д. Вышманово, с. Арбузово. Остальные населенные пункты сельского поселения обеспечиваются водой из шахтных колодцев. Обеспечено централизованным водоснабжением 80% населения.

Источником водоснабжения п. Асерхово является подземные воды. Централизованное водоснабжение п. Асерхово осуществляется по средствам артезианских скважин и водонапорных башен. В настоящее время в поселке эксплуатируется 2 водонапорные башни (расположенные на территории поселка), насосная станция II-подъема, скважина и 2 резервуара чистой воды по 150 м3 (расположенные на территории ОАО «Автоприборкомплекс»). Также на территории поселка имеется одна недействующая скважина.

Централизованное водоснабжение д. Вышманово осуществляется посредством четырех водонапорных башен.

Централизованное водоснабжение с. Арбузово осуществляется от водонапорной башни, принадлежащей и расположенной на территории ОГСУ "Арбузовский психоневрологический интернат". В ближайшее время ОГСУ "Арбузовский психоневрологический интернат" планирует отключить с. Арбузово от водонапорной башни и осуществлять подачу воды только на собственные нужды.

Общая протяженность сетей водоснабжения по п. Асерхово составляет 6,41 км.

Таблица 1.7-1  Сведения о расходе воды п. Асерхово, поданной за 2009 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 22,17 | 60,74 |
| 2. | Бюджетные организации | 0,90 | 2,47 |
| 3. | Прочие потребители | 0,73 | 2,0 |
| 4. | Потери воды в водопроводных сетях | 3,94 | 10,79 |
|  | Всего: | 27,74 | 76,0 |

Принципиальная схема водоснабжения сельского поселения следующая:

Вода от скважин и водонапорных башен насосными станциями подается в уличные магистрали, а от них к кварталам застройки.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Острой проблемой в сельском поселении является большой процент износа сетей водоснабжения как внутриквартальных, так и магистральных, который составляет около 60%.

Выводы

- сети требуют реконструкцию из-за большого процента износа (около 60%);

- строительство новых сетей водоснабжения в существующей застройке, где они отсутствуют;

- изыскание нового источника водоснабжения для с. Арбузово;

- необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

В Асерховском сельском поселении имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения только в п. Асерхово. Отведение сточных вод от остальных населенных пунктов осуществляется с помощью выгребов, из которых нечистоты ассенизационными машинами вывозятся на свалку и сельскохозяйственные поля.

Обеспечено централизованной системой водоотведения в п. Асерхово 60% население.

Отведение сточных вод от жилой и коммунальной застройки, соцкультбыта на очистные сооружения осуществляется самотеком на канализационную насосную станцию, откуда перекачиваются на канализационные очистные сооружения.

Очистные сооружения канализации п. Асерхово, располагаются в юго-западной части поселка. Проектная производительность очистных сооружений составляет 73 тыс. м3/сутки.

Таблица 1.7-2  Поступление стоков в сеть водоотведения от п. Асерхово за 2009 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоки кварталов жилой застройки | 18,39 | 50,38 |
| 2. | Стоки от бюджетных организаций | 0,90 | 2,47 |
| 3. | Стоки от иных потребителей | 0,34 | 0,93 |
|  | Всего | 19,63 | 53,78 |

Общая протяженность водоотводящей сети в п. Асерхово составляет 2,37 км.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения является большой процент износа оборудования и сетей.

Канализационные очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

Выводы

- большой процент износа оборудования и сетей около 70%;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в д Вышманово;

- канализационные очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

### Энергоснабжение

#### Электроснабжение

Электроснабжение Асерховского сельского поселения осуществляется от Владимирской энергосистемы, посредством линий 10кВ от подстанции 35/10 кВ «Вышманово» и подстанции 35/10 кВ «Асерхово». Подстанции «Вышманово» и «Асерхово» запитаны линиями 35 кВ от подстанции 110/35/10 кВ «Лакинск».

Электроснабжение п. Асерхово производится посредством линии принадлежащей ОАО «Автоприборокомплекс», электроснабжение других населенных пунктов посредством линий стоящих на балансе Собинского РЭС. Основной проблемой электроснабжения является высокий износ линий 10 кВ и распределительных сетей 0,4 кВ, оборудования трансформаторных подстанций.

#### Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение имеется только в п.Асерхово. В д. Вышманово от котельной осуществляется теплоснабжение дома культуры, дом-интернат в с. Арбузово имеет собственную котельную.

На котельной в п. Асерхово установлены 3 водогрейных котла Bosch GXP 1000 суммарной установленной мощностью 3,0 Гкал/ч. Протяженность теплосетей 6,8 км. Топливом является природный газ.

На котельной в д. Вышманово установлено 2 котла «Универсал» установленной мощностью 2,7 Гкал/ч.

Потребителями тепловой энергии являются: жилищно-коммунальный сектор, промышленные предприятия и прочие потребители.

Основными проблемами теплоснабжения являются высокая степень износа теплофикационного оборудования и теплотрасс.

#### Газоснабжение

В настоящее время природным газом газифицированы п. Буланово и п. Асерхово. Газ подается с ГРС г. Владимир по газопроводу высокого давления первой категории до ГГРП в д. Буланово, с него по газопроводу высокого давления второй категории подается на ГРП в п. Асерхово. По газопроводам низкого давления газ с ГРП подается на котельную поселка и населению.

Реализация природного газа за 2009 год составила 769,5 тыс. м3/год.

#### Связь

##### Телефонизация

На территории поселения расположены две автоматические телефонные станции типа АТСК50/200 в п. Асерхово на 150 номеров (139 задействовано) и д. Вышманово на 100 номеров (42 задействовано). Не удовлетворенных заявок по населению 17 по АТС Асерхово и 116 по АТС Вышманово.

Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы. Все абоненты поселения имеют выход на междугородную и международную сеть.

Телефонные сети проложены в грунте и по опорам посредством кабелей типа ТПП, ПРППМ, П-274 и стальными проводами.

Основной проблемой телефонизации поселения являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- износ телефонных сетей.

Абоненты АТС имеют техническую возможность подключения к сети Internet посредством модемного подключения к удаленному терминалу. Школа п. Асерхова подключена к сети Internet.

Во всех населенных пунктах поселения установлены таксофоны в количестве 31 шт.

В настоящее время в поселении работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM», «Мегафон GSM», «МТС GSM». Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг).

##### Радиофикация и телевидение

Радиовещание в поселении эфирное. Для трансляции радиопрограмм используется передатчик эфирного вещания тип «Утес-0,5Н» мощностью 300 Вт.

Существующей сети эфирного вещания достроенной на основе передатчика «Утес 0,5Н» достаточно для доведения радиопрограмм до слушателей. Население имеет возможность слушать программы «Радио России», «Владимир» и «Радио Собинка».

Система телевизионного вещания в поселении – SEKAM. Количество эфирных телевизионных каналов в поселении – 5.

### Инженерная подготовка территории

В настоящее время на территории Асерховского сельского поселения отсутствует система ливневой канализации. Поверхностный сток с территории поселка по рельефу местности и кюветам вдоль дорог поступает в р. Клязьма и её притоки р. Колокша с притоками, Ворша, а также р. Бужа без очистки. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению данных водных объектов и тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях.

На территории поселения имеется ряд озер находящихся в заросшем, антисанитарном состоянии и требующих мероприятий по благоустройству.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Внешний транспорт сельского поселения представлен автомобильным транспортом. Асерховское сельское поселение связано только автодорожной сетью с соседними регионами.

Сеть автомобильных дорог, в которую входит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения, связывающая Асерховское сельское поселение с городами Московской, Рязанской, Ивановской областями, а также с городами Владимирской области.

Асерховское сельское поселение располагается на расстоянии примерно 18 км от г. Собинка (районного центра Собинского района) и на расстоянии примерно 50 км от г. Владимир.

Для дальнейшего устойчивого развития сельского поселения необходимо совершенствование и развитие транспортных связей.

### Автомобильные дороги

Каркас транспортной сети Асерховского сельского поселения формируется автомобильными дорогами регионального значения.

Таблица 1.8-1Автомобильные дороги регионального значения, проходящие по территории Асерховского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность автодорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |
| Регионального значения |
| 1. | Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево | IV | 16,0 | 16,0 | – |
| 2. | Собинка – Вышманово – Асерхово | IV | 4,2 | 4,2 | – |
| 3. | «Собинка – Асерхово» – Пушнино | IV | 2,0 | 2,0 | – |
| 4. | «Собинка – Асерхово» – Рылово | IV | 0,9 | 0,9 | – |
| 5. | «Собинка – Асерхово» – Танковижа | IV | 6,7 | 6,7 | – |
| Итого: |  | 29,8 | 29,8 | – |

Содержание и новое строительство автомобильных дорог регионального значения осуществляется ГУ «Упрадор».

В Асерховском сельском поселении располагается 31 населенный пункт, и большинство из них привязаны к сети автомобильных дорог Собинского района Владимирской области.

##### Транспортно-инвестиционный потенциал

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения – 29,8 км, в том числе с твердым покрытием – 29,8 км (100%).

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по поселению составляет 132 км на 1000 кв. км территории.

Высокая плотность асфальтированных дорог создает благоприятные условия для развития объектов придорожного сервиса.

Объектами дорожного сервиса являются здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Согласно ст.25–26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» для автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 50 метров – для автомобильных дорог III и IV категорий.

Выводы

Существующие автомобильные дороги общего пользования на территории поселения отвечают нормативным требованиям и не требуют реконструкции.

Большинство населенных пунктов сельского поселения не имеют автодорожных подъездов, потому что автомобильные дороги находятся в бесхозяйственном и в неудовлетворительном состоянии.

### Автомобильный транспорт

Общее количество автомобилей в Асерховском сельском поселении на 01 января 2010 г. – 237 ед., уровень обеспеченности легковыми автомобилями – 134 ед. на 1 тыс. чел.

Таблица 1.8-2 Количество и структура автомобильного парка зарегистрированного на территории сельского поселения на 01 января 2010 года

| № п/п | Категория автомобиля | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузовых автомобилей | ед. | 18 |
| 2. | Легковых автомобилей | ед. | 212 |
| 3. | Микроавтобусы | ед. | 7 |
| 4. | Мотоциклов и мотороллеров | ед. | 23 |
| Итого: | ед. | 260 |

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

##### Места постоянного и временного хранения транспортных средств

На территории Асерховского сельского поселения хранение индивидуальных автомобилей производиться на территории в индивидуальной застройке. В поселке Асерхово существуют гаражи, на территории двухэтажной застройке, по ул. Центральная.

##### Техническое обслуживание автотранспорта

Техническое обслуживание автотранспорта осуществляется на станциях технического обслуживания и на автозаправочных станциях, которые находятся не на территории Асерховского сельского поселения. Ближайшие станции технического обслуживания автотранспорта находятся в г. Собинка.

Выводы

С повышением уровня автомобилизации в поселении необходимо запроектировать новые автозаправочные станции и станции технического обслуживания на территории поселения.

### Улично-дорожная сеть Асерховского сельского поселения

На территории Асерховского сельского поселения располагается 31 населенный пункт: п. Асерхово, с. Арбузово, д. Алферово, д. Артюшино, д. Боковино, д. Болгары, д. Братилово, д. Буланово, д. Вал, д. Вошилово, д. Вышманово, д. Запрудье, д. Зубово, д. Кадыево, д. Карпово, д. Колокольница, д. Корчагино, д. Костино, д. Лазарево, д. Литовка, д. Лопухино, д. Мещера, д. Михеево, д. Мосягино, д. Никулино, д. Пушнино, д. Ремни, д. Рылово, д. Танковижа, д. Федурново, д. Фролиха.

Главным населенным пунктом сельского поселения является поселок Асерхово. Улично-дорожная сеть поселка Асерхово имеет, в основном, прямоугольную транспортно-планировочную структуру. В центральной части поселка преобладает двухэтажная застройка.

Таблица 1.8-3 Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения на территории п. Асерхово (данные на 11.03.2010 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность | С твердым покрытием (а/бетон) | Грунтовое покрытие |
|  | ул. Садовая | 1,16 | – | 1,16 |
|  | ул. Октябрьская | 0,38 | – | 0,38 |
|  | Лесной проспект | 0,7 | 0,7 | – |
|  | ул. Заводская | 0,6 | 0,6 | – |
|  | ул. Центральная | 0,4 | 0,4 | – |
|  | ул. Школьная | – | – | – |
|  | ул. Молодежная | 0,3 |  | 0,3 |
|  | ул. Железнодорожная | 0,48 | 0,48 | – |
|  | ул. Рабочая | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
|  | ул. Новая | 0,16 | – | 0,16 |
|  | ул. Раменская | 0,34 | – | 0,34 |
| Итого | 5,12 | 2,48 | 2,64 |

Общая протяженность улиц и дорог п. Асерхово – 5,12 км, из них:

- с твердым покрытием (асфальтобетон) – 2,48 км,

- с грунтовым покрытием – 2,64 км.

Дороги и улицы на территории поселка Асерхово, имеющие твердое покрытие, находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 1.8-4 Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения на территории населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность | С твердым покрытием (а/бетон) | Грунтовое покрытие |
|  | д. Алферово | 0,25 | – | 0,25 |
|  | с. Арбузово | 0,7 | – | 0,7 |
|  | д. Артюшино | 0,9 | – | 0,9 |
|  | д. Боковино | 0,45 | – | 0,45 |
|  | д. Болгары | 0,6 | – | 0,6 |
|  | д. Братилово | 0,65 | – | 0,65 |
|  | д. Буланово | 0,4 | – | 0,4 |
|  | д. Вал | 0,8 | 0,8 | – |
|  | д. Вошилово | 0,4 | – | 0,4 |
|  | д. Вышманово | 3,2 | 3,2 | – |
|  | д. Запрудье | 0,9 | – | 0,9 |
|  | д. Зубово | 0,4 | – | 0,4 |
|  | д. Кадыево | 0,9 | – | 0,9 |
|  | д. Карпово | 0,75 | – | 0,75 |
|  | д. Колокольница | 0,5 | – | 0,5 |
|  | д. Корчагино | 0,4 | – | 0,4 |
|  | д. Костино | 0,35 | – | 0,35 |
|  | д. Лазарево | 0,3 | – | 0,3 |
|  | д. Литовка | 0,25 | – | 0,25 |
|  | д. Лопухино | 0,3 | – | 0,3 |
|  | д. Мещера | 0,3 | – | 0,3 |
|  | д. Михеево | 0,7 | – | 0,7 |
|  | д. Мосягино | 0,4 | – | 0,4 |
|  | д. Никулино | 0,5 | – | 0,5 |
|  | д. Пушнино | 0,35 | 0,35 | – |
|  | д. Ремни | 0,3 | – | 0,3 |
|  | д. Рылово | 0,4 | – | 0,4 |
|  | д. Танковижа | 0,6 | – | 0,6 |
|  | д. Федурново | 0,5 | 0,5 | – |
|  | д. Фролиха | 0,45 | – | 0,45 |
| Итого | 17,9 | 4,85 | 13,05 |

Выводы

Основными проблемами существующих улично-дорожных сетей населенных пунктов поселения являются:

- некоторые населенные пункты поселения, такие как д. Никулино, д. Рылово, д. Фролиха, имеют неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и требуют срочной реконструкции;

- автомобильные дороги на подъездах к населенным пунктам поселения находятся в бесхозном состоянии и имеют неудовлетворительное покрытие проезжей части.

Таблица 1.8-5 Перечень автомобильных дорог, находящихся в бесхозном состоянии (на 11.03.2010 г.)

| №п/п | Населенный пункт | Тип покрытия дороги | Расстояние между деревнями и от автомобильной дороги «Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево», км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Арбузово | грунт | 0,2 |
| 2. | д. Болгары | грунт | 0,3 |
| 3. | д. Братилово | щебень, грунт | 2,9 |
| 4. | д. Буланово | грунт | 0,3 |
| 5. | д. Корчагино | грунт | 1,32 |
| 6. | д. Зубово (д. Корчагино) | грунт | 3,27 |
| 7. | д. Карпово (д. Зубово) | грунт | 1,3 |
| 8. | д. Фролиха (д. Карпово) | грунт | 1,61 |
| 9. | д. Костино (д. Вышманово) | грунт | 0,94 |
| 10. | д. Алферово (д. Костино) | грунт | 0,35 |
| 11. | д. Никулино (д. Рылово) | грунт | 0,73 |
| 12. | д. Литовка (д. Никулино) | грунт | 0,27 |
| 13. | д. Лопухино | грунт | 2,0 |
| 14. | д. Запрудье | грунт | 0,76 |
| 15. | д. Лазарево | грунт | 0,57 |
| 16. | д. Вал | асфальт | 2,41 |
| 17. | д. Кадыево (д. Вал) | асфальт | 1,28 |
| 18. | д. Боковино (д. Кадыево) | асфальт | 1,56 |
| 19. | д. Мосягино (д. Кадыево) | асфальт | 1,86 |
| 20. | д. Танковижа (д. Мосягино) | асфальт | 0,39 |
| 21. | д. Колокольница (д. Пушнино) | асфальт | 1,41 |
| 22. | д. Вал (д .Колокольница) | асфальт | 0,83 |
| 23. | д. Мещера | грунт | 0,89 |
| 24. | д. Артюшино (д. Мещера) | грунт | 0,87 |
| 25. | д. Запрудье (д. Артюшино) | грунт | 1,51 |
| 26. | д. Буланово (д. Мещера) | грунт | 0,31 |
| 27. | д. Михеево | грунт | 0,98 |
| 28. | д. Ремни | грунт | 0,41 |
| 29. | д. Фролиха | грунт | 4,32 |
| Итого: | - | 35,85 |

### Пассажирский транспорт Асерховского сельского поселения

Перевозка пассажиров на территории Асерховского сельского поселения осуществляется по пригородному муниципальному автобусному маршруту Собинка – Асерхово (4 рейса в день) автобусами ООО «Альбатрос».

## Зеленые насаждения

Зеленые насаждения общего пользования имеются на территории поселка Асерхово и деревни Вышманово. Площадь насаждений общего пользования составляет 1,0 га, в том числе:

- бульвар по ул. Центральной в п. Асерхово – 0,5 га;

- сквер в д. Вышманово – 0,5 га;

Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования составляет: в п. Асерхово – 5,4 м2 на 1 жителя, что меньше нормативного показателя 12 м2 на 1 жителя («Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области»), в д. Вышманово - 12 м2, то есть равна нормативной.

## Лесное хозяйство

### Общая характеристика лесов

Леса в муниципальном образовании «Асерховское сельское поселение» относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов. Преобладающими древесными породами являются хвойные, в основном, сосна, а также ель; лиственные – береза, ольха черная, осина, дуб.

В соответствии со статьей 23 части 1 Лесного кодекса РФ, основными территориальными единицами в области использования, охраны, защиты, воспроизводства являются лесничества.

Леса находятся в управлении ТО «Собинское лесничество».

На рассматриваемой территории расположены следующие участковые лесничества:

- Собинское лесничество, общая площадь в границах планировки – 15155 га;

- Березниковское сельское лесничество (СПК «Трудовик»), общая площадь в границах планировки – 2175 га.

Общая площадь лесов в муниципальном образовании составляет 17330 га.

По целевому назначению и категориям защитности леса распределяются следующим образом.

Собинское участковое лесничество (общая площадь 15155 га)

Защитные леса – общая площадь 15155 га, в том числе:

- зеленые зоны – 2242 га;

Ценные леса – общая площадь 12913 га, в том числе

- запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов – 12582 га.

- нерестоохранные полосы лесов – 331 га.

Березниковское сельское лесничество – ОАО «Трудовик» (общая площадь 2175 га)

Защитные леса – общая площадь 2175 га, в том числе:

- леса 1-2 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения – 150 га.

- зеленые зоны – 2011 га;

Ценные леса – общая площадь 14 га, в том числе

- нерестоохранные полосы лесов – 14 га.

Согласно п. 4 ст. 12 Лесного Кодекса РФ, «защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями».

### Современное использование лесов

Использование лесов для заготовки древесины. Важнейшим сырьевым ресурсом области является древесина – сырье для деревообрабатывающей промышленности. Древесина заготавливается, в основном, при сплошных рубках в спелых и перестойных насаждениях в пределах расчетной лесосеки, а также при рубках ухода.

Заготовку древесины на территории муниципального образования по договорам аренды осуществляют:

- ОАО «Трудовик» (договор аренды лесного участка № 9 от 08.12.2008 г., срок действия договора – до 25.01.2049 г.). Лесной участок площадью 2180 га (кварталы №№ 1-24 урочища «Трудовик»). Запас древесины составляет 450,8 тыс. м3. Среднегодовой объем заготовки, заготавливаемой выборочными рубками, включая рубки ухода, составляет 390 м3.

- ООО «Владрегионлес» (договор аренды №12 от 10.12.2008 г., срок действия – до 19.02.2014 г.). Лесной участок площадью 9096 га расположен на территории Березниковского участкового лесничества (за пределами Асерховского сельского поселения) – площадь 7631 га и Собинского участкового лесничества, кварталы №№ 110-113, 117, 120-126, площадью 1465 га. Кварталы №№ 121-126 расположены за пределами Асерховского сельского поселения. Запас древесины на территории перечисленных кварталов Собинского участкового лесничества составляет 199,9 тыс. м3.

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

К важнейшим дикорастущим ягодникам Владимирской области относятся клюква, брусника и черника. Из грибов встречаются лисички, рыжики, волнушки, грузди, белый гриб, подберезовик, сыроежки, подосиновик, маслята и опенок осенний.

Богат ассортимент лекарственных растений и лекарственного сырья.

Данные о фактических ежегодных объемах заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений отсутствуют. Сбор пищевых лесных ресурсов носит любительский характер, учет не ведется. В настоящее время данные виды использования лесов в масштабах промышленного производства не развиты.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства и использование лесов для осуществления любительской и спортивной охоты регламентируется статьями 36 и 37 Лесного Кодекса РФ, а также «Правилами охоты на территории Владимирской области».

На территории муниципального образования обитают следующие охотничье-промысловые виды: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, глухарь, тетерев, серая куропатка, рябчик, кряква, шилохвость, чирки, бекас, дупель, вальдшнеп и др.

Для ведения охотничье-промыслового хозяйства в Собинском районе создано Собинское охотхозяйство ГУП ВО «Владлеспром» с предоставляемой территорией – 12,6 тыс. га.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности. Ст. 11 Лесного Кодекса РФ гарантирует право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах. При этом граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

К лесам рекреационного назначения отнесены все леса, расположенные на территории муниципального образования. Преобладающими породами являются ценные древесные породы: сосна, береза, ель.

В лесах зеленых зон абсолютно преобладают закрытые ландшафты с полнотой 0,6-1,0, полуоткрытые с полнотой 0,3-0,5 и открытые с полнотой до 0,3, и руин меньше в несколько раз.

Лесоустройством леса не разделены на функциональные зоны. Тем не менее, рекомендуется учитывать массовый приток туристов, дачников и других отдыхающих в летний период. Под влиянием высоких рекреационных нагрузок ухудшается общее состояние лесов, снижаются защитные, санитарно-гигиенические и эстетические функции.

Таблица 1.10-1  Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной нагрузки

| Порода | Средняя нагрузка на 1 га при протяженности дорожной сети на 1000 га лесного фонда более 25 км |
| --- | --- |
| Сосна | 2,2 |
| Ель | 1,3 |
| Дуб | 2,4 |
| Береза | 2,7 |
| Осина | 2,5 |

Таблица 1.10-2  Допустимые рекреационные нагрузки и рекреационная емкость зеленых зон Собинского лесничества

| Группы типов лесов | Допустимые рекреационные нагрузки, чел,/га | Предельная рекреационная емкость, чел |
| --- | --- | --- |
|  | в естественных условиях | при проведении системы мероприятий | в естественных условиях | при проведении системы мероприятий |
| Сосняки сложные | 3 | 12 | 42 | 168 |
| Сосняки черничники | 2 | 8 | 2242 | 8968 |
| Ельники сложные | 2 | 8 | 6 | 24 |
| Ельники черничники | 1 | 4 | 194 | 776 |
| Березники, осинники сложные | 4 | 16 | 16 | 64 |
| Березники, осинники черничные | 3 | 12 | 579 | 2316 |

Все мероприятия по использованию лесов на этих землях и их практическое выполнение, должны быть направлены на сохранение и повышение эстетических, санитарно-гигиенических и оздоровительных свойств насаждений, а также на сохранение экологического равновесия в лесной среде и формирование лесных ландшафтов. Ландшафтная характеристика лесов рекреационного назначения лесоустройством не проведена. Для создания ландшафтов необходима инвентаризация лесов.

## Особо охраняемые природные территории

По состоянию на 09.04.2010 г. в границах МО «Асерховское сельское поселение» расположены 4 ООПТ регионального значения: «Озеро Суехра (Казённое)», «Озеро Беловодье», «Озеро Карасево», «Озеро Исихра».

Паспорта ООПТ с описанием, месторасположением, указанием границ, режимов охраны приведены в Приложении.

## Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия МО «Асерховское сельское поселение» представлены 10 объектами.

Краткая характеристика объектов культурного наследия представлена ниже.

Таблица 1.12-1  Объекты культурного наследия МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование | Местоположение | Категория охраны | Типологическая принадлежность | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ансамбль Троицкой церкви |
| 1 | Троицкая церковь, 1829г. | с. Арбузово | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполнительного комитета владимирского областного совета народных депутатов от 23.09.80 №960/19 «О дополнении решения облисполкома от 5 октября 1960 г. №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области»» |
| 2 | Ограда Троицкой церкви, XIX в. | с. Арбузово | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Ансамбль Троицкой церкви |
| 3 | Троицкая (Владимирская) церковь, кон. XIX- нач. XX в. | д. Буланово | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
| 4 | Гостиница Троицкой церкви | д. Буланово | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 5 | Дом священника Троицкой церкви | д. Буланово | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Археологические памятники |
| 6 | Поселение Черная речка, II тыс. до н.э. | д. Болгары, 1 км ЗЮЗ, правый берег рр. | Выявленный объект | Памятник археологии | Приводится по сборнику «Археологическая карта России. Владимирская область», М., 1995 г. |
| 7 | Поселение «Овечкино», неолит, II тыс. до н.э. | д. Овечкино, 2 км СВ, правый берег р. Бужа | Выявленный объект | Памятник археологии | Приводится по сборнику «Археологическая карта России. Владимирская область», М., 1995 г. |
|  | Объекты местного (муниципального) значения |
| 8 | Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | п. Асерхово | Муниципального значения | Памятник истории |  |
| 9 | Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | д. Вышманово | Муниципального значения | Памятник истории |  |
| 10 | Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Кладбище г. Собинка, на ЮВ от г. Собинка | Муниципального значения | Памятник истории |  |

Ансамбль Троицкой церкви в с. Арбузово (Церковь Троицы Живоначальной) находится в границах населенного пункта с. Арбузово на участке 0,7 га.

Ансамбль Троицкой церкви в д. Буланово (Церковь Владимирской иконы Божией Матери) построен в 1885-1910 гг., в настоящее время находится на полностью огороженной режимной территории в 6,3 га на землях промышленности для обслуживания объектов ФГУП ГОСНИИЛЦ РФ «Радуга» (кадастровый участок 33:12:011201:61).

Археологический памятник поселение «Черная речка» занимает площадь порядка 3000 м2, высота над рекой – 6 м. Культурный слой – темно-серый гумусированный песок толщиной 0,3 м. Были найдены: керамика лепная, с орнаментом из оттисков гребенчатого штампа и неорнаментированная, предположительно поздняковской культуры эпохи бронзы, кремневые нож, ножевидные пластины, отщепы, в том числе с ретушью.

Археологический памятник поселение «Овечкино» занимает площадь порядка 10000 м2, высота над заболоченной поймой – около 1 м. Культурный слой – черный гумусированный песок мощностью 0,7 – 1,0 м. Были найдены: обломки лепных сосудов с гребенчато-накольчатой орнаментацией, верхневолжской ранненеолитической культуры, лепная керамика я ямочно-веревочным орнаментом, льяловской и рязанской культур, обломки лепных толстостенных сосудов с органическими примесями в глиняном тесте и широким гребенчатым орнаментом, волосовской культуры, фрагменты лепной керамики с гребенчатым и ложногребенчатым орнаментом, а также неорнаментированной, предположительной эпохи бронзы, кремневые скребки, скобели, проколки, наконечники стрел, тесла, заготовки долот, обломки орудий, отщепы.

Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в п. Асерхово находится по адресу: п. Асерхово, ул. Центральная, напротив здания конторы.

Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. Вышманово находится по адресу: д. Вышманово, ул. Сысоевская, рядом с Вышмановским сельским домом культуры.

Братская могила и памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. также находятся на кладбище г. Собинка, находящемся на территории Асерховского сельского поселения.

## Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации

Ранее выполненная градостроительная документация на территорию Асерховского сельского поселения включает в себя следующие работы:

- Схема районной планировки Собинского района (Владимиргражданпроект, 1981 г.)

- Схема районной планировки Собинского района (Владимиргражданпроект, 1992 г.)

- Схема территориального планирования Собинского района (Владимиргражданпроект, 2008 г.)

- Проект планировки деревни Вышманово (Москва, 1983 г.)

- Проект планировки жилого микрорайона малоэтажной застройки д. Вышманово (Владимир, 2008 г.).

Схема территориального планирования Собинского района, выполненная в 2008 г. ГУП «Владимиргражданпроект», включает в себя только систематизацию данных об использовании территории Собинского муниципального района по состоянию на 2006-2008 гг. Проектных предложений Схема не содержит.

Проект планировки жилого микрорайона малоэтажной застройки д. Вышманово по состоянию на 2010 год не реализован, строительные работы не ведутся.

Таблица 1.13-1  Анализ реализации проекта планировки д. Вышманово по состоянию на 01.01.2010 г.

| № пп | Наименование показателя, объекта, мероприятия | По проекту планировки | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, чел. | 700 | 426 |
| 2. | Жилищный фонд, тыс. м2 | 12,6 | 8,7 |
| 3. | Детский сад | Строительство | Построен |
| 4. | Интернат | Строительство | Не построен |
| 5. | Стадион | Строительство | Не построен |
| 6. | Школа | Строительство | Построена, закрыта |
| 7. | Прачечная | Строительство | Не построена |
| 8. | Пожарное депо | Строительство | Не построена |
| 9. | Благоустроенное место массового отдыха у Вышмановского пруда | Организация | Не организовано |
| 10. | Строительство 2-х артезианских скважин |  | Не построены |
| 11. | Газификация деревни |  | Не газифицирована |
| 12. | Строительство очистных сооружений к северо-востоку от деревни |  | Не построены |

Схемой районной планировки Собинского района 1981 года установлены следующие сроки планирования: первая очередь – 1990 г., расчетный срок – 2000 г. Ввиду отсутствия данных по численности населения на 01.01.2001 г., для сравнения выбран 2005 год. Информация о постановке на охрану природных объектов Собинского района приводятся по состоянию на 01.01.2010 г.

Таблица 1.13-2  Анализ реализации Схемы районной планировки Собинского района (1981 г.).

| № пп | Наименование показателя, объекта, мероприятия | По проекту планировки | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию на 01.01.2006 г. |
| 1. | Численность населения в д. Вышманово | 294 чел. | 378 |
| 2. | Численность населения в д. Кадыево | 15 чел. | 5 |
| 3. | Численность населения в с. Арбузово | 172 чел. | 47 |
| 4. | Численность населения в д. Зубово | 8 чел. | 3 |
| 5. | Численность населения в д. Пушнино | 19 чел. | 7 |
| 6. | Численность населения в д. Никулино | 12 чел. | 5 |
| 7. | Численность населения в д. Братилово | 9 чел. | 7 |
| 8. | Численность населения в д. Фролиха | 15 чел. | 1 |
| 9. | Численность населения в д. Мосягино | 1 чел. | 1 |
| 10. | Численность населения в д. Танковижа | 8 чел. | 1 |
| 11. | Численность населения в д. Лопухино | 2 чел. | 0 |
| 12. | Численность населения в д. Болгары | 22 чел. | 6 |
| 13. | Численность населения в д. Вал | 41 чел. | 15 |
| 14. | Численность населения в д. Колокольница | 29 чел. | 11 |
| 15. | Численность населения в д. Рылово | 31 чел. | 8 |
| 16. | Численность населения в д. Карпово | 19 чел. | 0 |
| 17. | Численность населения в д. Корчагино | 20 чел. | 4 |
| 18. | Численность населения в д. Лазарево | 11 чел. | 7 |
| 19. | Численность населения в п. Асерхово | 1002 чел. | 827 |
| 20. | Численность населения в д. Мещера | 7 чел. | 2 |
| 21. | Численность населения в д. Артюшино | 3 чел. | 6 |
| 22. | Численность населения в д. Ремни | 4 чел. | 5 |
| 23. | Численность населения в д. Федурново | 11 чел. | 10 |
| 24. | Численность населения в д. Михеево | 3 чел. | 3 |
| 25. | Численность населения в д. Вошилово | 5 чел. | 6 |
| 26. | Численность населения в д. Костино | 25 чел. | 5 |
| 27. | Численность населения в д. Алферово | 4 чел. | 1 |
| 28. | Численность населения в д. Боковино | 21 чел. | 4 |
| 29. | Численность населения в д. Запрудье | 44 чел. | 10 |
| 30. | Численность населения в д. Буланово | 26 чел. | 10 |
| 31. | Численность населения в д. Литовка | 24 чел. | 5 |
|  |  |  | По состоянию на 01.01.2010 г. |
| 32. | Постановка на охрану оз. Беловодье |  | Поставлено на учет как ООПТ регионального значения |
| 33. | Постановка на охрану оз. Суехра |  | Поставлено на учет как ООПТ регионального значения |
| 34. | Постановка на охрану оз. Рассохино |  | Не охраняется |
| 35. | Постановка на охрану оз. Карасево |  | Поставлено на учет как ООПТ регионального значения |
| 36. | Постановка на охрану заводи Ершовская |  | Не охраняется |
| 37. | Постановка на охрану родника Элекина гора |  | Не охраняется |
| 38. | Постановка на охрану родника 10 км ж.д. Собинка-Асерхово |  | Не охраняется |
| 39. | Постановка на охрану родника р. Черная |  | Не охраняется |
| 40. | Постановка на охрану болота вокруг оз. Исихра |  | Не охраняется |
| 41. | Постановка на охрану болота 8й км. по ветке Собинка-Асерхово |  | Не охраняется |
| 42. | Постановка на охрану болота около оз. Беловодье |  | Не охраняется |
| 43. | Постановка на охрану высокого холма – Элекина гора |  | Не охраняется |
| 44. | Постановка на охрану высокого холма – Фомихина гора |  | Не охраняется |

Схемой районной планировки Собинского района 1992 года установлены следующие сроки планирования: первая очередь – 1995 г., расчетный срок – 2010 г.

Таблица 1.13-3  Анализ реализации Схемы районной планировки Собинского района (1992 г.) на 01.01.2010 г.

| № пп | Наименование показателя, объекта, мероприятия | По проекту планировки | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения д. Вышманово | 530 | 426 |
| 2. | Численность населения п. Асерхово | 650 | 914 |
| 3. | Строительство пристроя к школе в п. Асерхово |  | Не построен |
| 4. | Строительство промтоварного магазина в п. Асерхово |  | Не построен |
| 5. | Строительство оздоровительного лагеря у с. Арбузово |  | Не построен |

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования поселения

## Комплексная оценка территории

Комплексная оценка явилась важным элементом анализа территории Асерховского сельского поселения. Она определила территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории муниципального образования.

При этом комплексной оценкой были выявлены свойства территории - природного, техногенного и планировочного характера, ограничивающие развитие того или иного вида ее использования.

Комплексная оценка территории Асерховского сельского поселения проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природной среды;

- возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- градостроительного и хозяйственного освоения территории;

- планировочных условий (системы расселения, транспортной инфраструктуры).

Характер использования территории определяется потребностями Асерховского сельского поселения в целом, экономико-географическим положением района, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

На «Схеме результатов анализа комплексного развития территории (комплексная оценка)» и «Схеме современного использования территории поселения (опорный план), совмещенной со схемой зон с особыми условиями использования территории» выделены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности (зоны особого использования территории).

Комплексной оценкой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов градостроительной и хозяйственной деятельности.

##### Оценка территории по комплексу природных факторов

Климат Собинского района благоприятен для осуществления всех видов хозяйственной деятельности, в том числе и для рекреационного использования.

Почвы. Преобладание дерново-подзолистой почвы неблагоприятно для развития земледелия. Почвы отличаются невысоким естественным плодородием, требуются: дренажные и другие осушительные работы, увеличение гумусового горизонта, а также регулярное известкование и внесение повышенных доз органических удобрений или землевание.

Растительный и животный мир поселения разнообразен и достаточно богат. Наличие лесов на значительной части территории поселения, благоприятно для развития рекреации.

Гидрографическая сеть Асерховского сельского поселения разнообразна и представлена различными реками, основной из которых являются Клязьма, а также озёрами, болотами и прудами.

Благоприятные климатические условия, развитость гидрографической сети, достаточно высокий природный потенциал являются факторами, способствующими развитию рекреации.

##### Оценка территории по природно-ресурсному потенциалу

Минерально-сырьевые ресурсы в Асерховском сельском поселении представлены торфом и сапропелем.

Водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами. Асерховское сельское поселение располагает значительным резервом пресных подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения.

Муниципальное образование обладает невысоким ресурсно-сырьевым потенциалом.

##### Оценка территории по инженерно-строительному районированию

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, проявления опасных геологических процессов) выполнено инженерно-строительное районирование. По условиям строительства выделены на территории поселения четыре типа местности, где условия для строительства (раздел 1.3.7 «Инженерно-геологическое районирование»:

- район благоприятный для строительства;

- район ограничено благоприятный для строительства;

- район неблагоприятный (сложный) для строительства.

##### Оценка территории для агропромышленного использования

Комплексный анализ территории позволил выявить территории для развития сельскохозяйственного производства.

В качестве потенциальных территорий, пригодных для агропромышленного использования рассматривались в первую очередь земли фонда перераспределения и неиспользуемых сельскохозяйственных земель, находящиеся вблизи населенных пунктов – д. Никулино, д. Литовка, д. Зубово.

##### Оценка территории для рекреационного использования

Территория муниципального образования расположена в подзоне хвойно-широколиственных лесов лесной зоны и характеризуется преобладанием сосновых лесов и вторичными мелколиственными лесами. Территория отличается большой хозяйственной освоенностью, результатом которой является весьма значительное распространение мелколиственных лесов и лесопосадок на месте вырубок и гарей.

Обладая большой рекреационной привлекательностью, природные комплексы рассматриваемой территории не имеют развитой рекреационной инфраструктуры и туристской индустрии. Здесь преобладает любительский промысел, отдых выходного дня в радиусе часовой доступности, садоводческие товарищества, локальный туризм.

Благодаря близости областного центра и московского столичного региона, рекреационные ресурсы Асерховского поселения могут использоваться не только местными жителями, но и рекреантами вышеуказанных центров, что учтено настоящим проектом.

Принципы рационального использования лесов для осуществления рекреационной деятельности формируются на основе ландшафтно-экологических и социально-экономических оценок рекреационных ресурсов.

В проекте муниципального образования «посёлок Асерхово» дана рекреационная оценка территории по наличию трёх основных компонентов, определяющих рекреационную ценность территории: ценных лесов, крупных водоёмов (рек), транспортной доступности. Выделены следующие территории:

- территории наиболее благоприятные для организации длительного отдыха;

- территории наиболее благоприятные для организации кратковременного отдыха;

- территории благоприятные для организации кратковременного отдыха;

- территории благоприятные для любительского промысла.

Территории наиболее благоприятные для организации длительного отдыха. Представлены лесным фондом Собинского лесничества и ОАО «Трудовик» при впадении реки Ильинки в реку Клязьму. Сосновые леса нормального, местами – избыточного увлажнения. Транспортная доступность обеспечивается автомобильной дорогой регионального значения Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево. Крупная река Клязьма представляет большой интерес для организации отдыха на воде.

Территории наиболее благоприятные для организации кратковременного отдыха. Представлены территориями зеленых зон районного центра Собинка и посёлка Асерхово, а также территорией лесов восточной части охранной зоны озера Исихра, территорией лесов между Вышманово и Корчагино с прудом. Транспортная доступность обеспечивается автомобильными дорогами местного значения Собинка – Асерхово – Танковижа и Собинка – Вышманово - Асерхово. Непосредственный подъезд к озеру должен быть организован. Сосновые и мелколиственные леса нормального, местами – избыточного увлажнения.

Особо следует отметить крупное озеро Исихра – самое крупное в Собинском районе, весьма мелководное. В эпоху мезо- и неолита (4-9 тысяч лет назад) оно было важнейшим рыбным водоемом, местом исторического заселения данной территории.

Перспективы использования озера тесно связаны с положением его на известной туристской трассе (см. Туристская схема «По рекам Мещёры (Буже и Пре)». Атлас Рязанской области, 1965). Озеро Исихра – довольно популярный среди отдыхающих водоем.

В перспективе озеро может стать одним из самых ценных экскурсионных объектов на туристской трассе: г. Собинка – река Бужа – река Пра с многочисленными водоёмами на ней – река Ока – г. Муром – г.Владимир – г.Собинка. Сама туристская трасса, если её обустроить, может стать одной из самых популярных и доходных в Центральной России (см. М.П.Шилов и др. Озёра Собинского района, стр. 76, Владимир, 2001).

Территории благоприятные для организации кратковременного отдыха. Представлены одним участком – озером Суехра с охранной зоной. Озеро Суехра – лесное, чистое, очень живописное и наиболее важное рекреационное озеро Собинского района. Это любимое место отдыха горожан и любительского лова рыбы необычным старинным способом – «ключами». Транспортная доступность несколько затруднена: автомобильная дорога регионального значения Асерхово – Березники проходит в стороне от озера. Требуется организация подъезда к озеру.

Территории благоприятные для любительского промысла. Представлены практически всей остальной территорией лесов поселения. Почти всю рассматриваемую территорию занимает охотничье хозяйство «Собинское». Здесь разрешены охота и рыбалка по лицензиям. На всей предложенной территории можно собирать грибы и ягоды.

Транспортная доступность обеспечивается всеми вышеперечисленными дорогами.

##### Оценка территории по транспортной доступности

Транспортная доступность планировочного центра и подцентров, существенно влияет на прилегающие территории и характеризует эти территории по степени благоприятности. Степень благоприятности зависит от временных затрат на достижение областного, районного и иных центров.

Благоприятными зонами приняты территории, расположенные до 10 км от дорог и магистралей I-II категории, до 5 км - от дорог и магистралей III категории и до 2 км - от дорог IV категории. Зоны ограниченно благоприятные - до 25 км от магистралей I-II категории, до 12,5 км от дорог III категории. За пределами этих зон находится неблагоприятная зона.

В благоприятную зону попадают следующие населенные пункты: д. Болгары, с. Арбузово, д. Пушнино, д. Колокольница, д. Рылово, д. Никулино, д. Литовка, д. Лазарево, д. Вышманово, д. Запрудье, д. Артюшино, д. Ремни, д. Мещера, д. Буланово, д. Федурново, д. Михеево, д. Вошилово, п. Асерхово, д. Вал, д. Кадыево, д. Боковино, д. Мосягино, д. Танковижа, д. Алферово.

В ограниченно благоприятную зону попадают, д. Костино, д. Лопухино, д. Корчагино, д. Зубово, д. Карпово, д. Фролиха, д. Братилово.

##### Выводы комплексной оценки территории

Проведенная комплексная оценка территории Асерховского сельского поселения позволила выявить основные виды использования территории для:

- градостроительной деятельности;

- рекреационной деятельности;

- сельскохозяйственного использования.

Результаты комплексной оценки представлены в графическом виде на «Схеме результатов анализа комплексного развития территории (комплексная оценка)».

##### Градостроительные ограничения использования территории

Проведенная комплексная оценка выявила ограничения для различных видов градостроительной и хозяйственной деятельности. К ним относятся, прежде всего, зоны с особыми условиями использования территории. Эти ограничения отражены на «Схеме современного использования территории поселения (опорный план), совмещенная со схемой зон с особыми условиями использования территории» в М 1:10 000.

Среди выявленных ограничений важную роль играют природоохранные ограничения – водоохранные зоны водотоков и водоемов, а также территории с особо сложными инженерно-строительными условиями и не рекомендуемые для масштабного градостроительного освоения.

Кроме того, во всех сферах хозяйственной деятельности следует учитывать ограничения, связанные с наличием на территории объектов культурного наследия.

Комплексная оценка территории сельского поселения является основой для разработки проектных предложений по планировочной организации территории, включая зонирование территории по функциональным зонам.

## SWOT-анализ территории поселения. Стратегические направления развития

В хозяйственном отношении МО «Асерховское сельское поселение» является монофункциональным, основа специализации – обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) приведен в нижеследующей таблице.

Таблица 2.2-1  SWOT-анализ социально-экономического развития

| Сильные стороны Выгодное экономико-географическое положение (г. Владимир, г. Собинка, г. Радужный) Транспортная доступность (близость от железной дороги Москва – Нижний Новгород, федеральной автотрассы М-7 «Волга») Близость сельских населенных пунктов друг от друга Наличие рекреационных ресурсов (р. Клязьма, озёра, леса, садовые товарищества) Наличие запасов полезных ископаемых (торф) | Возможности Диверсификация экономики поселения за счет создания новых производств Дачное и жилищное строительство Привлечение населения Собинского района и близлежащих районов области для постоянного проживания Организация и обустройство зон кратковременного и длительного отдыха Организация производственных площадок для малого предпринимательства Организация малых предприятий агропромышленного комплекса - эко-ферм |
| --- | --- |
| Слабые стороны Относительная удаленность центра сельского поселения от остальных населенных пунктов Демографический кризис (старение населения, отток молодежи и трудоспособного населения) Неразвитость сельскохозяйственного производства Поселок Асерхово – монопоселок при ОАО «Автоприборкомплекс» Малая численность населения | Угрозы Потеря рынков сбыта продукции и снижение конкурентоспособности предприятий Отток трудоспособного населения |

Все вышеперечисленные преимущества позволяют позиционировать МО «Асерховское сельское поселение» как площадку для жилищного строительства, развития промышленности и обслуживающей сферы.

Стратегические направления экономического развития:

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности;

- маркетинг территории – продвижение на региональном и федеральном уровнях перспективных инвестиционных площадок;

- создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

## Прогноз численности населения

Прогноз перспективной численности населения МО «Асерховское сельское поселение» базируется на:

- существующей демографической ситуации с учетом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков;

- динамике освоения территориальных ресурсов – площадок нового строительства и планируемых объемов жилищного строительства;

- гипотезе размещения объектов производственного комплекса, что предполагает создание новых рабочих мест, которые могут повлиять на динамику миграционного движения населения.

Численность постоянного населения на 2027 г. достигнет 1,9 тыс.чел., в т.ч. на первую очередь (2015 г.) – 1,8 тыс.чел.

Таблица 2.3-1  Прогноз численности населения по МО «Асерховское сельское поселение» (чел.)

| № пп | Перечень сельских населенных пунктов | Исходный год | 2015 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Алфёрово | 1 | 1 | 0 |
| 2 | с. Арбузово | 171 | 171 | 170 |
| 3 | д. Артюшино | 8 | 8 | 15 |
| 4 | п. Асерхово | 914 | 930 | 1100 |
| 5 | д. Боковино | 6 | 6 | 10 |
| 6 | д. Болгары | 15 | 15 | 20 |
| 7 | д. Братилово | 12 | 12 | 10 |
| 8 | д. Буланово | 10 | 10 | 10 |
| 9 | д. Вал | 34 | 34 | 40 |
| 10 | д. Вошилово | 11 | 11 | 10 |
| 11 | д. Вышманово | 426 | 435 | 500 |
| 12 | д. Запрудье | 11 | 11 | 15 |
| 13 | д. Зубово | 3 | 3 |  |
| 14 | д. Кадыево | 14 | 14 | 15 |
| 15 | д. Карпово | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д. Колокольница | 25 | 25 | 30 |
| 17 | д. Корчагино | 5 | 5 | 0 |
| 18 | д. Костино | 9 | 9 | 0 |
| 19 | д. Лазарево | 2 | 2 | 5 |
| 20 | д. Литовка | 8 | 8 | 10 |
| 21 | д. Лопухино | 0 | 0 | 0 |
| 22 | д. Мещера | 11 | 11 | 10 |
| 23 | д. Михеево | 13 | 13 | 15 |
| 24 | д. Мосягино | 3 | 3 | 0 |
| 25 | д. Никулино | 6 | 6 | 10 |
| 26 | д. Пушнино | 11 | 11 | 10 |
| 27 | д. Ремни | 7 | 7 | 15 |
| 28 | д. Рылово | 10 | 10 | 10 |
| 29 | д. Танковижа | 0 | 0 | 0 |
| 30 | д. Федурново | 21 | 21 | 25 |
| 31 | д. Фролиха | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего, тыс. чел. (округленно) | 1,8 | 1,8 | 2,1 |

Динамика прогнозируемой возрастной структуры населения представлена в таблице ниже.

Таблица 2.3-2  Динамика возрастной структуры населения МО «Асерховское сельское поселение»

|  | 2010 г. | 2015 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население, всего | 1,8 | 100 | 1,8 | 100 | 2,1 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 0,3 | 17,0 | 0,3 | 19,0 | 0,3 | 16,0 |
| в трудоспособном возрасте | 1,0 | 53,0 | 1,0 | 53,0 | 1,1 | 54,0 |
| старше трудоспособного возраста | 0,5 | 30,0 | 0,5 | 28,0 | 0,7 | 30,0 |

Прогнозирование возрастной структуры населения основано на следующих факторах. В период первой очереди (до 2015 года) предполагается незначительное увеличение доли населения в возрасте моложе трудоспособного и старше трудоспособного, и незначительное снижение доли трудоспособных возрастов, так как процессы естественного и миграционного движения населения сохранятся на современные уровне.

При определении перспективной численности трудовых ресурсов Асерховского сельского поселения учитывалась динамика изменения: а) численности населения в трудоспособном возрасте, б) численности инвалидов в трудоспособном возрасте и льготных неработающих пенсионеров, в) численности работающих детей и пенсионеров.

Население в трудоспособном возрасте на период первой очереди составит – 1,0 тыс. человек и на 2027 г. – 1,1 тыс. чел.

Численность инвалидов в трудоспособном возрасте и льготных неработающих пенсионеров на расчетный срок принимается на уровне 1,0% от населения, что соответствует 0,02 тыс.чел.

Численность работающих пенсионеров принимается на уровне 8-8,5% численности возрастной группы. Общая численность работающих пенсионеров и детей составит на 2027 г. 0,05 тыс.чел.

Таким образом, общая численность трудовых ресурсов на 2027 г. – 1,0 тыс. человек и на 2015 г. – 1,0 тыс. человек.

Перспективный баланс трудовых ресурсов представлен в таблице ниже.

Таблица 2.3-3  Ожидаемая величина трудовых ресурсов МО «Асерховское сельское поселение» (тыс. чел.)

|  |  | Современное состояние | 2015 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тыс. человек) | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
|  | Трудовые ресурсы (п.1 - п.2 + п.З) | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 1. | Население в трудоспособном возрасте | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

В структуре занятости произойдут существенные изменения - возрастет доля занятых в промышленности, коммерческо-деловой сфере.

## Варианты социально-экономического и территориального развития поселения

Проектом рассматриваются три варианта социально-экономического развития муниципального образования «Асерховское сельское поселение»: инерционный, умеренный, инновационный.

Инерционный - сценарий, ориентированный на развитие Асерховского сельского поселения под воздействием сформировавшихся на начало планового периода тенденций в рамках сформировавшейся ранее событийной траектории. Сценарий предполагает вялотекущие процессы реформирования рыночных отношений, консервации имеющихся противоречий, пассивное отношение к будущему поселения со стороны субъектов территориального планирования и управления.

Сценарий инерционного развития характеризуется: отказом от реализации новых долгосрочных приоритетных проектов и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики территории; снижением конкурентоспособности экономики в целом; отсутствием позитивных сдвигов в инвестиционном климате; преобладанием пассивной модели поведения бизнеса, сохранением дефицита инновационного предпринимательства и т.п.

В данном сценарии возможности экономического роста будут определяться в основном следующими факторами: снижением качества человеческого капитала и снижением цены рабочей силы; сохраняющейся невысокой нормой накопления капитала (капитализации), не позволяющей обеспечить рост производительности труда выше 2-3 процентов в год; снижением технологической конкурентоспособности обрабатывающих производств и сохраняющимся опережающим ростом импорта, ввоза продукции и услуг из других территорий и др.

Умеренный – сценарий, предполагающий наличие на определенных этапах как инерционных, так и инновационных траекторий развития сельского поселения.

Данный сценарий предполагает частичное снятие ограничений инерционного развития за счет реализации конкурентного потенциала в сферах обрабатывающей промышленности, повышения производительности, за счет повышения предпринимательской активности, развития туризма.

Инновационный (целевой) - сценарий, ориентированный на траекторию развития сельского поселения, принципиально отличную от предпланового периода. Сценарий предполагает формирование новых отношений гражданского сообщества, бизнеса и власти, значительное расширение границ населенных пунктов, новых вариантов внутримуниципального и межмуниципального хозяйствования, новый импульс развития рыночных отношений, новые формы и методы лоббирования местных товаропроизводителей на внешних рынках и т.д.

Этот сценарий отражает использование инновационных источников роста за счет как реализации конкурентных преимуществ экономики Асерховского сельского поселения в традиционных, так и новых секторах (в рамках межмуниципальной и межрегиональной кооперации) и экономике знаний.

Таблица 2.4-1  Характеристика и содержание вариантов социально-экономического и территориального развития Асерховского сельского поселения

| № пп | Сфера деятельности | Инерционный (экстраполяционный) | Умеренный | Инновационный (целевой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Землепользование |  |  |  |
| 2. | Промышленность | Сворачивание промышленных мощностей | Развитие существующих производств, использование ресурсного потенциала территории (в том числе, торф и сапропель), создание инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства | Развитие принципиально новых видов промышленности, экстенсивное развитие |
| 3. | Сельское хозяйство | Сворачивание сельскохозяйственного производства | Поддержка существующего сельскохозяйственного производства, стимулирование создания небольших ферм | Строительство мегаферм |
| 4. | Здравоохранение | Финансирование по остаточному принципу | Поддержание и развитие существующих мощностей | Строительство больниц, поликлиник |
| 5. | Образование | Дальнейшее сворачивание сферы образования | Поддержание и развитие существующих мощностей, создание условий для развития дополнительного образования | Строительство современных школ, детских садов – с бассейнами и спортивными площадками |
| 6. | Физическая культура и спорт | Отсутствие нового строительства спортивных сооружений | Реконструкция существующих мощностей, создание новых | Строительство бассейна, ФОКа |
| 7. | Туризм и рекреация | Дальнейшее развитие неорганизованного туризма | Развитие организованных видов туризма и рекреации, благоустройство мест отдыха | Строительство баз отдыха, оздоровительных лагерей, пансионатов, проведение изысканий по минеральным водам и т.д. |
| 8. | Инженерная инфраструктура | Увеличение износа инженерных сетей | Реконструкция инженерных сетей, строительство новых сетей | Полная замена устаревших сетей, строительство новых |
| 9. | Транспортная инфраструктура | Дальнейшее наличие бесхозяйных дорог, ухудшение состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети населенных пунктов | Передача бесхозяйных дорог в ведение района, реконструкция и строительство улично-дорожной сети населенных пунктов | Строительство дорог регионального уровня, развитие придорожного сервиса |
| 10. | Благоустройство | Наличие неблагоустроенных территорий (в том числе лесных массивов) на территории крупных населенных пунктов | Развитие благоустройства и инженерной подготовки территории | Развитие благоустройства и инженерной подготовки территории |
| 11. | Численность населения | Снижение численности населения в согласно динамики прогноза проекта Схемы территориального планирования Владимирской области | Стабилизация численности населения и рост на 10% | Резкий рост в связи с увеличением промышленного и сельскохозяйственного производства, развития рекреации |

В качестве основного, в проекте генерального плана принят умеренный сценарий.

# Обоснования предложений по территориальному планированию поселения, этапов их реализации

## Структурно-функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. С помощью функционального зонирования устанавливаются конкретные условия  использования территории населенных пунктов сельского поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана Асерховского сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитываются зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и др.).

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

К основным функциональным зонам земель населенных пунктов, выделенным в Генеральном плане Асерховского сельского поселения, относятся:

- жилые зоны – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (2-4 этажа); зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – зона объектов многофункционального общественного назначения, учреждений здравоохранения; учебных и воспитательных учреждений, спортивных сооружений; предприятий торговли и общественного питания.

- рекреационные зоны - скверы, бульвары; лесопарки, городские леса, зоны отдыха; зоны рекреационных объектов, пляж; городские леса; учреждения рекреации и социальной защиты;

- зоны сельскохозяйственного использования – луга, огороды;

- промышленные зоны – промышленные предприятия и коммунально-обслуживающие организации;

- коммунальные зоны – складские территории, территории объектов коммунальной инфраструктуры;

- зоны специального назначения – кладбища, культовые объекты.

На схемах современного использования территории поселения и проектном плане отражены границы земель различных категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли лесного фонда;

- земли промышленности и иного специального назначения;

- земли запаса;

- земли водного фонда.

При проектировании планируемых границ населенных пунктов, границ функциональных зон и размещении объектов капитального строительства, учитывались следующие зоны с особыми условиями использования территорий (планировочные ограничения):

- санитарно-защитные зоны;

- зоны 1% затопления от р. Клязьмы;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников водоснабжения;

- зоны охраны объектов электросетевого хозяйства, газораспределительной сети;

- зоны придорожных полос автомобильных дорог;

- объекты культурного наследия;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природные территории;

- охранные (буферные) зоны особо охраняемых природных территорий;

- зоны залегания месторождений полезных ископаемых;

- места погребения;

- режимные территории;

- зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- места обитания редких видов птиц и животных;

- места нереста, нагула, зимовки рыб;

- садово-дачные товарищества.

##### Поселок Асерхово

Расширение территории поселка предлагается в северном и западном направлениях за счет включения в населенный пункт земель промышленности, земель запаса, незалесенных земель лесного фонда.

Проектная планировочная структура и функциональное зонирование поселка Асерхово представлены следующими элементами:

- общественный центр – ограничен ул. Заводской, ул. Садовой, ул. Школьной и Лесным проспектом; к общественному центру с южной части примыкают территория ФАПа, церкви, детского сада. В состав общественного центра входят: здание администрации муниципального образования, дом культуры, школа, предприятия торговли и общественного питания, спортивные площадки. Рядом с домом культуры предлагается строительство спортивно-оздоровительного центра.

- главная улица – Лесной проспект; жилые улицы – ул. Заводская, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Новая, ул. Раменская, ул. Октябрьская, ул. Железнодорожная, проектируемые улицы в новой застройке ИЖС в южной части поселка; проезды – проектируемый транспортно-хозяйственный проезд в западной части поселка, соединяющий территории бывшего лесхоза, ОАО «Автоприборкомплекс» и проектируемые промышленные зоны; существующий траснпортно-хозяйственный проезд на территорию ОАО «Автоприборкомплекс»;

- жилые зоны – многоквартирная 2-этажная застройка (вдоль Лесного проспекта) и усадебная малоэтажная застройка (остальная часть поселка); проектная застройка 2-4 этажа планируется в сложившихся массивах, ограниченных ул. Заводской, Лесным проспектом, ул. Школьной, ул. Железнодорожной на месте ликвидируемых ветхих сараев и гаражей, планируемых к выносу; проектная усадебная малоэтажная застройка планируется в южной части поселка – на территориях, занятых огородами, и частично городскими лесами, по ул. Заводской – на территориях, занятых огородами, а также севернее на землях лесного фонда; резервные территории под жилую застройку предлагаются в юго-западной части поселка – на землях запаса.

- общественно-деловые зоны - представлены общественным центром. Проектируемые – по ул. Заводской и территория спортивно-оздоровительного центра;

- промышленные зоны – формируются в западной и северной частях поселка за счет включения в границы населенного пункта земель промышленности и незалесенных земель лесного фонда; в промышленную зону включены: территория бывшего лесхоза, территория ОАО «Автоприборкомплекс», территории железнодорожных путей и прилегающие к ним территории;

- коммунальные зоны – сформированы по периметру центральной части поселка и представлены сараями, проектируемыми гаражами, складскими объектами и объектами инженерной инфраструктуры; проектные коммунальные зоны предназначены для размещения гаражей: ул. Центральная, параллельно проезду на «Автоприборкомплекс», а также между ул. Школьная и ул. Рабочая;

- зеленые насаждения общего пользования – представлены сложившимися насаждениями (бульвар по ул. Центральной) и проектируемыми насаждениями, сформированными за счет городских лесов – по ул. Железнодорожной, ул. Школьной, Лесному проспекту и ул. Заводской, а также озелененными территориями вокруг водоемов.

##### Деревня Вышманово

Расширение территории деревни предлагается в северном и западном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектная планировочная структура и функциональное зонирование деревни Вышманово представлены следующими элементами:

- общественный центр – сложившийся - по ул. Сысоевская и ул. Молодежная; в состав общественного центра входят: дом культуры, детский сад, здание конторы, предприятия торговли и общественного питания; формируется проектный общественный центр в западной части деревни – по проекту планировки, а также в юго-западной части – за счет создания зоны отдыха со спортивной площадкой.

- главные улицы – ул. Сысоевская и ул. Вышмановская; жилые улицы – ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Лесная, проезды – проектируемый транспортно-хозяйственный проезд к территории ОАО «Трудовик», существующие – соединяющие территории ОАО «Трудовик»;

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается к северу от ул. Школьной (по проекту планировки, разработанному ООО «Стройподряд» в 2008 году), по ул. Вышмановской и ул. Лесной; планируется организация жилых зон по ул. Сысоевской, Молодежной, Лесной;

- общественно-деловые зоны – представлены общественным центром; проектируемые – спортивные зоны в западной и юго-западных частях деревни, проектируемые ФАП, детский сад и предприятия торговли;

- промышленные зоны – в северной части деревни; планируется сокращение промышленных зон с заменой на жилые зоны;

- коммунальные зоны – представлены территориями под объектами инженерной инфраструктуры;

- зеленые насаждения общего пользования – представлены сложившимися насаждениями по ул. Сысоевской, городскими лесами в западной части деревни, а также зоной отдыха около Вышмановского пруда.

Для проектируемой малоэтажной застройки на месте бывшей свинофермы в южной части д. Вышманово необходимо предварительно провести исследования и изыскания на возможность строительства и необходимых мероприятиях по рекультивации территории, в случае необходимости.

##### Село Арбузово

Расширение территории села предлагается в северном и западном направлениях за счет включения в населенный пункт земель промышленности, сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда (территория Арбузовского психоневрологического интерната).

Проектная планировочная структура и функциональное зонирование села Арбузово:

- общественный центр – сложившийся, у Троицкой церкви.

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается к югу от территории психоневрологического интерната.

- зоны сельскохозяйственного использования – на месте поля подсобного хозяйства психоневрологического интерната, территория севернее психоневрологического интерната;

- рекреационные зоны – территория психоневрологического интерната, а также включаемые в населенный пункт лесные массивы – городские леса;

- промышленные зоны – территория коптильного цеха;

- коммунальные зоны;

- зоны специального назначения – территория церкви и кладбища;

##### Деревня Алферово

Расширение территории деревни предлагается в северном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Алферово:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северной и южной частях деревни;

- рекреационные зоны – городские леса;

##### Деревня Артюшино

Проектное функциональное зонирование деревни Артюшино:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северной и южной частях деревни;

- рекреационные зоны – городские леса;

##### Деревня Боковино

Расширение территории деревни предлагается в восточном, западном и южном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Боковино:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в восточной и западной частях деревни;

##### Деревня Болгары

Расширение территории деревни предлагается в восточном, западном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности.

Проектное функциональное зонирование деревни Болгары:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в восточной части деревни;

- промышленные зоны – участок в западной части деревни;

##### Деревня Братилово

Расширение территории деревни предлагается в юго-восточном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Братилово:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в юго-восточной части деревни;

##### Деревня Буланово

Расширение территории деревни предлагается в северном, восточном и западном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Буланово:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в восточной и западной частях деревни;

##### Деревня Вал

Расширение территории деревни предлагается в западном и северо-восточном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Вал:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северо-восточной и западной частях деревни;

Часть проектируемой жилой зоны на северо-востоке попадает в зону 1%  затопления р. Клязьмы. Для этой территории предусмотрен ряд обязательных мероприятий по инженерной подготовке территории.

##### Деревня Вошилово

Расширение территории деревни предлагается в восточном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Вошилово:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка;

- рекреационные зоны – за счет организации оздоровительного лагеря в восточной части деревни.

##### Деревня Запрудье

Расширение территории деревни предлагается в восточном и юго-западном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Запрудье:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в восточной части деревни;

- промышленные зоны – перспективные промышленные площадки в западной части и юго-восточной частях;

- зоны сельскохозяйственного использования в южной части;

- рекреационные зоны – городские леса и территория около пруда.

##### Деревня Зубово

Расширение территории деревни предлагается в северном и юго-западном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Зубово:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в юго-западной и северо-восточной частях деревни;

##### Деревня Кадыево

Расширение территории деревни предлагается в северном и восточном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Кадыево:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в восточной части деревни;

##### Деревня Карпово

Расширение территории деревни предлагается в южном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Карпово:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в южной части деревни;

- рекреационные зоны – городские леса.

##### Деревня Колокольница

Расширение территории деревни предлагается в юго-западном и восточном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Колокольница:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в юго-западной и восточной частях деревни;

##### Деревня Корчагино

Проектное функциональное зонирование деревни Корчагино:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северной и южной частях деревни;

##### Деревня Костино

Расширение территории деревни предлагается в западном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Костино:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в западной части деревни;

##### Деревня Лазарево

Расширение территории деревни предлагается в южном и восточном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Лазарево:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в южной части деревни (включение в населенный пункт застроенных сельскохозяйственных земель);

- рекреационные зоны.

##### Деревня Литовка

Проектное функциональное зонирование деревни Литовка:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка;

##### Деревня Лопухино

Расширение территории деревни предлагается в северо-восточном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Лопухино:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северо-восточной части деревни;

##### Деревня Мещера

Проектное функциональное зонирование деревни Мещера:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северо-западной части деревни;

##### Деревня Михеево

Расширение территории деревни предлагается в северном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Михеево:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северной и западной частях деревни;

- рекреационные зоны – городские леса.

##### Деревня Мосягино

Расширение территории деревни предлагается в западном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Мосягино:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северо-западной части деревни;

- рекреационные зоны – городские леса.

Часть проектируемой жилой зоны на северо-западе попадает в зону 1%  затопления р. Клязьмы. Для этой территории предусмотрен ряд обязательных мероприятий по инженерной подготовке территории.

##### Деревня Никулино

Расширение территории деревни предлагается в северо-восточном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Никулино:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северо-восточной и западной частях деревни;

##### Деревня Пушнино

Расширение территории деревни предлагается в юго-западном и восточном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Пушнино:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в восточной части деревни;

- рекреационные зоны – городские леса.

##### Деревня Ремни

Расширение территории деревни предлагается в западном направлении за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения. На включаемые территории разработан проект планировки начальной стадии – схема расположения участков и разбивочный чертеж.

Проектное функциональное зонирование деревни Ремни:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в западной части деревни;

- рекреационные зоны – городские леса.

##### Деревня Рылово

Расширение территории деревни предлагается в восточном и южном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения и застроенных земель лесного фонда.

Проектное функциональное зонирование деревни Рылово:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в восточной части деревни;

##### Деревня Танковижа

Расширение территории деревни предлагается в западном, восточном и южном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Танковижа:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в западной, восточной и южной частях деревни;

- рекреационные зоны – городские леса.

##### Деревня Федурново

Расширение территории деревни предлагается в северном и восточном направлениях за счет включения в населенный пункт застроенных земель лесного фонда.

Проектное функциональное зонирование деревни Федурново:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка.

##### Деревня Фролиха

Расширение территории деревни предлагается в северном и южном направлениях за счет включения в населенный пункт земель сельскохозяйственного назначения.

Проектное функциональное зонирование деревни Фролиха:

- жилые зоны – усадебная малоэтажная застройка; проектная малоэтажная застройка располагается в северной и юго-западной частях деревни;

- рекреационные зоны – городские леса.

## Жилищный фонд и жилищное строительство

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития поселения, реализуемыми долгосрочными целевыми программами, разработанными проектами планировок на территории населенных пунктов и планируемых к включению в населенные пункты, проектным функциональным зонированием, произведен расчет показателей по жилищному фонду Асерховского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 3.2-1  Характеристика и содержание вариантов социально-экономического и территориального развития Асерховского сельского поселения

| Населенный пункт | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| д. Алферово | 0,22 | 0,22 | 0,5 |
| с. Арбузово | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| д. Артюшино | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| п. Асерхово | 19,5 | 21,0 | 30,0 |
| д. Боковино | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| д. Болгары | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
| д. Братилово | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| д. Буланово | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| д. Вал | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| д. Вошилово | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
| д. Вышманово | 8,7 | 10,0 | 15,0 |
| д. Запрудье | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
| д. Зубово | 1,3 | 1,3 | 2,0 |
| д. Кадыево | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| д. Карпово | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| д. Колокольница | 1,1 | 1,1 | 2,0 |
| д. Корчагино | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| д. Костино | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| д. Лазарево | 0,37 | 0,4 | 0,5 |
| д. Литовка | 0,69 | 0,7 | 0,7 |
| д. Лопухино | 0,21 | 0,21 | 0,5 |
| д. Мещера | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| д. Михеево | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| д. Мосягино | 0,45 | 0,45 | 0,5 |
| д. Никулино | 0,61 | 0,6 | 0,7 |
| д. Пушнино | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| д. Ремни | 0,6 | 0,6 | 12,0 |
| д. Рылово | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| д. Танковижа | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| д. Федурново | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| д. Фролиха | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Всего, округленно | 54,3 | 57,0 | 91,0 |

На первую очередь (2010 – 2015 гг.) планируется строительство не менее 2,7 тыс. м2. Среднегодовой объем ввода жилья – 0,45 тыс. м2.

На расчетный срок (2016 – 2027 гг.) планируется строительство не менее 34 тыс. м2. Среднегодовой объем ввода жилья – 2,8 тыс. м2.

Всего за период 2010 – 2027 гг. объем вводимого жилья определен в 34,7 тыс. м2. Среднегодовой объем ввода жилья – 2,0 тыс. м2.

Таким образом, к периоду расчетного срока необходимо увеличить темпы ввода жилья с современных 0,7 тыс. м2 в год до 2,0 тыс. м2 в год, то есть в 3 раза.

Жилищная обеспеченность на первую очередь составит 31,6 м2 на 1 жителя, на расчетный срок – 43,3 м2 на 1 жителя.

## Прогноз развития экономической базы муниципального образования

Основными целями развития экономики сельского поселения на перспективу являются:

- создание условий для дальнейшего развития поселения, как многопрофильного с сохранением рентабельных производств и созданием новых рабочих мест;

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;

- реформирование производства, выпуск конкурентоспособной продукции, развитие стратегически важных для сельского поселения отраслей;

- стимулирование   развития   отраслей   непроизводственной   сферы;

- всемерное содействие развитию любых видов малого и среднего предпринимательства.

Производственная сфера поселения включает промышленные предприятия и коммунально-складское хозяйство.

Промышленные предприятия

Генеральным планом выявлены зоны под размещение объектов хозяйственной деятельности на территории поселения:

- д. Вышманово – 4,0 га под расширение существующего сельскохозяйственного производства;

- д. Лазарево – 0,4 га;

- д. Запрудье – две площадки 6 га (1,5 га и 4,5 га);

- д. Пушнино – 1,2 га;

- 150 м. восточнее д. Артюшино – 2 га;

- п. Асерхово – 13,7 га.

Туризм и рекреация

На территории МО «Асерховское сельское поселение» предлагаются следующие мероприятия по организации массового отдыха населения:

- создание зон отдыха вдоль берегов водных объектов;

- реконструкция существующих и создание новых зеленых насаждений общего пользования;

- использование рекреационного потенциала лесов;

- активное вовлечение в туристскую деятельность и использование объектов культурного наследия;

Перечень мест, рекомендуемых к рекреационному освоению, приводится в разделе 3.14 «Создание и развитие мест массового отдыха населения, объектов туризма».

Создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения не предполагается.

## Развитие учреждений и объектов обслуживания

Предложения по развитию учреждений и объектов обслуживания (социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры) сельского поселения приводятся в соответствии с «Областными нормативами градостроительного проектирования. Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области» (утверждены Постановлением Губернатора Владимирской области № 341 от 06.05.2006 г.), распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р.

### Оценка нормативной потребности в новом строительстве

Расчет потребности на расчетный срок в учреждениях и объектах обслуживания (социальной, коммунальной и бытовой инфраструктуры) представлен в следующей таблице.

Таблица 3.4-1  Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на 2027 г.

| № пп | Учреждения, предприятия | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Современное состояние | Потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I Учреждения образования * |
| 1.1 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 1 место | 115 | 378 | 242 | Не потребуется |
| 1.2 | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 30 | 48 | 63 | Расширение детского сада в д. Вышманово (при условии уменьшении СЗЗ) на 15 мест, либо ликвидация существующего д/с и строительство нового по ул. Школьной – на месте участка №24 (0,2 га) |
| II Учреждения культуры и искусства |
| 2.3 | Учреждение клубного типа | 1 место | 80 | 450 | 168 | Не потребуется |
| 2.5 | Массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 7,5 | 18,4 | 15,8 | Не потребуется |
| III Физкультурно-спортивные сооружения |
| 4.1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | Га | 0,9 | 1,3 | 1,9 | Строительство не менее 0,6 га |
| 4.2 | Спортивный зал | м2 площади пола зала | 80 | 324 | 168 | Строительство не менее 156 м2 |
| IV Торговля и общественное питание |
| 5.1 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 417 | 630 | Создание не менее 213 м2 |
| 5.3 | Предприятие общественного питания | 1 посад. Место | 40 | 51 | 84 | Создание не менее 33 мест |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 6.2 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помыв. место | 7 | 60 | 15 | Не потребуется |
| 6.4 | Пожарное депо ** | 1 пож. автомобиль | 0,4 | 1 | 0,8 | Не потребуется |
| 6.6 | Места погребения (кладбища) * | га | 0,24 |  | 0,5 | Не потребуется |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 7.2 | Отделение связи *** | 1 объект | 1 | 2 | 2 | Не потребуется |

* учреждения и предприятия обслуживания районного значения

** учреждения и предприятия обслуживания областного значения

*** учреждения и предприятия обслуживания федерального значения

### Предложения по организации системы учреждений и предприятий обслуживания

Учреждения образования

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 15, п. 11), начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование и дошкольное образование отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

Предложения по развитию учреждений образования имеют рекомендательный характер и приводятся с целью рационального планирования размещения рассматриваемых объектов.

Детские дошкольные учреждения. На расчетный срок необходимо создание не менее 15 мест дошкольных образовательных учреждений. Следует учесть, что детский сад в д. Вышманово на ул. Сысоевской д. 7 попадает в санитарно-защитные зоны от расположенных вокруг зданий и сооружений ОАО «Трудовик». Таким образом, на первую очередь необходимо разработать проект выноса (или ликвидации) детского сада из санитарно-защитных зон и строительства нового – в районе ул. Школьной – на месте участка № 24 проектируемого жилого микрорайона. На расчетный срок – строительство детского сада.

Общая площадь земельных участков, необходимых для размещения новых ДОУ – 0,15-0,2 га.

Мероприятия по развитию существующих детских дошкольных учреждений включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений дошкольного образования.

Кроме того, необходимо внести изменения в проект планировки жилого микрорайона малоэтажной жилой застройки в д. Вышманово, разработанного ООО «Стройподряд» в 2008 году, с учетом вышеизложенных предложений.

Общеобразовательные школы. На расчетный срок создания новых мест в общеобразовательных учреждениях не потребуется. Охват всего населения школьного возраста из населенных пунктов сельского поселения рекомендуется осуществлять с помощью организации подвоза на школьных автобусах в п. Асерхово.

Мероприятия по развитию существующих общеобразовательных школ включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация общеобразовательных школ;

Учреждения здравоохранения и социального обслуживания

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 15, п. 11), организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

Предложения по развитию учреждений здравоохранения имеют рекомендательный характер и приводятся с целью рационального планирования размещения рассматриваемых объектов.

Больничные учреждения. На расчетный срок создания больничных учреждений не планируется.

Амбулаторно-поликлинические учреждения. На расчетный срок планируется строительство отдельно стоящего здания ФАП в д. Вышманово.

Учреждения охраны материнства и детства. Создания молочной кухни не планируется.

Мероприятия по развитию существующих учреждений здравоохранения включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений здравоохранения;

Социальное обслуживание. В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» № 195-ФЗ от 10 декабря 1995 г., создание учреждений социального обслуживания относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в рассматриваемом случае – Владимирской области).

Учреждения культуры и искусства. Библиотечное обслуживание

Потребность в учреждениях культуры и библиотечном обслуживании на расчетный срок будет удовлетворена за счет существующей инфраструктуры, сложившейся на базе сельских домов культуры.

Необходимо довести показатель обновления библиотечных фондов до норматива в 250 книг на 1 тыс. человек населения в год.

Мероприятия по развитию существующих учреждений культуры и искусства включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и искусства;

Физическая культура и спорт

Ввиду низкой обеспеченности населения Асерховского сельского поселения физкультурно-спортивными сооружениями, проектом предлагается:

- благоустройство и реконструкция футбольного поля и хоккейной площадки в п. Асерхово;

- создание спортивной площадки в д. Вышманово у Вышмановского пруда;

- строительство спортивного стадиона и спортивно-оздоровительного комплекса в д. Вышманово (по проекту планировки).

Мероприятия по развитию существующих физкультурно-спортивных сооружений включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация физкультурно-спортивных сооружений;

Торговля и общественное питание

Проектом определена потребность в объектах торговли (не менее 213 м2 торговой площади рыночного комплекса розничной торговли) и общественного питания (не менее 33 посадочных мест). По проекту планировки жилого микрорайона в д. Вышманово предлагается строительство двух предприятий торговли с общей площадью – 150 м2. Оставшиеся площади рекомендуется компенсировать за счет существующей инфраструктуры в п. Асерхово (здание столовой и здание магазина, которые в настоящее время не функционируют).

В период дачного сезона проектом рекомендуется организация нестационарных объектов торговли и общественного питания в населенных пунктах.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Банно-оздоровительные комплексы. Потребность на расчетный срок в банно-оздоровительных комплексах будет удовлетворена за счет существующей инфраструктуры.

Гостиницы. Ввиду отсутствия на территории поселения объектов туристского интереса (культовых объектов, которые посещают паломники, усадеб, музеев и т.п.) и значимых туристских потоков, проектом не предлагается строительства гостиниц.

Прачечные и химчистки. Отдельно стоящие предприятия бытового обслуживания (химчистки и прачечные) предлагается размещать в производственно-коммунальных зонах – в п. Асерхово – в западной части поселка и в д. Вышманово – в сложившейся промышленной зоне.

Места погребения (кладбища). В границах Асерховского сельского поселения размещения новых кладбищ не предполагается.

Туалеты. В местах массового пребывания людей в период дачного сезона - в п. Асерхово и д. Вышманово - необходима установка нестационарных общественных туалетов.

## Развитие объектов транспортной инфраструктуры

### Автомобильные дороги

Проектом предлагается строительство автомобильных дорог на территории Асерховского сельского поселения согласно таблице ниже.

Таблица 3.5-1  Перечень автомобильных дорог, предлагаемых к строительству

| №п/п | Населенный населенного пункт или автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Арбузово | 0,32 |
| 2. | д. Болгары | 0,22 |
| 3. | а/д Арбузово – Братилово | 2,5 |
| 4. | д. Буланово | 0,1 |
| 5. | д. Боковино | 0,3 |
| 6. | д. Запрудье | 0,4 |
| 7. | д. Лазарево | 0,36 |
| 8. | а/д Корчагино – Зубово | 1,4 |
| 9. | а/д Зубово – Карпово | 0,6 |
| 10. | а/д Карпово – Фролиха | 0,82 |
| 11. | д. Михеево | 0,78 |
| 12. | д. Мосягино | 0,2 |
| 13. | д. Ремни | 0,27 |
| 14. | а/д Запрудье – Мещера | 1,1 |
| 15. | а/д Буланово – Мещера | 0,45 |
| 16. | д. Алферово | 0,7 |
| 17. | д. Костино | 0,78 |
| 18. | а/д Кадыево – Вышманово | 2,6 |
| 19. | д. Артюшино | 0,76 |
| 20. | д. Корчагино | 1,15 |
| 21. | а/д Рылово – Литовка | 0,65 |
| 22. | а/д Литовка – Братилово | 1,15 |
| 23. | Подъезд к озеру Исихра | 2,8 |
| 24 | Подъезд к озеру Суехра | 1,5 |
| Итого: | 21,91 |

Проектом на расчетный срок предлагается строительство искусственных сооружений:

- мост через р. Ильинка на а/д Ильинка – Братилово;

- мост через ручей на а/д Ильинка – Братилово;

- мост через р. Ильинка на а/д Зубово – Карпово.

Придорожная полоса и полоса отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения устанавливаются и используются согласно постановлениям Губернатора Владимирской области от 24.02.2009 № 152 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области» и от 19.03.2009 № 201 «Об утверждении Правил установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области».

### Железнодорожный транспорт

Проектом Схемы территориального планирования Владимирской области предлагается возрождение грузового железнодорожного сообщения между ЗАТО Радужный и ст. Улыбышево на линии «Тумская – Владимир» Горьковской железной дороги. В связи с этим проектом предлагается капитальный ремонт со строительством некоторых участков существующей одноколейной железнодорожной линии Улыбышево – Асерхово.

### Автомобильный транспорт

Таблица 3.5-2 Прогноз количества транспортных средств в Асерховском сельском поселении (количество машин – ед./обеспеченность – ед. на 1 тыс. чел.)

| Транспортные средства | Существующее положение | I очередь (на 2015г.) | Расчетный срок (на 2027г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные | Всего | Индивидуальные | Всего | Индивидуальные | Всего |
| Общее количество автомобилей | 237 134 | 237 134 | 360 200 | 360 200 | 551 290 | 551 290 |
| в том числе |  |
| 1. легковые | 212 120 | 212 120 | 324 180 | 324 180 | 502 264 | 502 264 |
| 2. грузовые | 18 10 | 18 10 | 25 14 | 25 14 | 32 17 | 32 17 |
| 3. микроавтобусы | 7 4 | 7 4 | 11 6 | 11 6 | 17 9 | 17 9 |

Примечание: Прогнозируемое количество транспортных средств определено с учетом сложившейся тенденции, выявившей увеличение доли транспорта в личной собственности.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

В проекте рассчитываются и проектируются новые автозаправочные станции и станции технического обслуживания для обслуживания автотранспортных средств на территории сельского поселения.

Проектный уровень автомобилизации на 2027 г. – 264 авт./1000 жит.

###### Места для постоянного хранения автомобилей

Проектом предлагается следующая структура мест для постоянного хранения автомобилей: в зонах усадебной и коттеджной застройки – 100% на участках; в зонах среднеэтажной (два этажа и выше) застройки: в гаражах боксового типа – 100 % мест.

###### Автозаправочные станции

Расчет автозаправочных станций произведен исходя из нормы 1200 легковых автомобилей на одну колонку:

Таблица 3.5-3 Расчет требуемого количества автозаправочных станций

| Селитебные зоны | Население (2027 г), чел. | Количество личных автомобилей (2027 г) | Количество колонок | Количество станций | Площадь земельных участков под АЗС, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все сельское поселение | 1900 | 502 | 1 | 1 (2колонок) | 0,1 |
| Итого | 1900 | 502 | 1 | 1 (2колонок) | 0,1 |

###### Станции технического обслуживания

Расчет станций технического обслуживания произведен исходя из нормы 250 легковых автомобилей на один пост:

Таблица 3.5-4 Расчет требуемого количества станций технического обслуживания

| Селитебные зоны | Население (2027 г), чел. | Количество личных автомобилей (2027 г) | Количество постов | Количество станций | Площадь земельных участков под СТО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все сельское поселение | 1900 | 502 | 2 | 1 (10 постов) | 1,0 |
| Итого | 1900 | 502 | 2 | 1 (10 постов) | 1,0 |

На первую очередь (2015 г.)

Строительство станции технического обслуживания в п. Асерхово, в западной части поселка на территории проектируемую под коммунально-складскую зону.

На расчетный срок (2027 г)

Строительство станции технического обслуживания в д. Вышманово, в северной части деревни.

Строительство новой автозаправочной станции на автомобильной дороге «Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево», в районе поворота на д. Корчагино.

### Улично-дорожная сеть Асерховского сельского поселения

Проектом предлагается следующая классификация элементов улично-дорожной сети населенных пунктов на территории поселения:

главные улицы: ширина в красных линиях – 15 м, ширина проезжей части – 7 м.

улицы в жилой застройке: ширина в красных линиях – 10 м, ширина проезжей части – 6 м.

Проектом предлагаются следующие мероприятия для улучшения улично-дорожных сетей населенных пунктов поселения:

На первую очередь (2015 год)

Реконструкция улично-дорожной сети на территории населенных пунктов: д. Никулино, д. Рылово, д. Фролиха.

Строительство новой улично-дорожной сети на территории следующих населенных  пунктов: п. Асерхово, д. Вышманово.

Реконструкция улично-дорожной сети на территории п. Асерхово, которое имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения поселения: моста через р. Ильинка в с. Арбузово.

На расчетный срок (2027 год)

Строительство новой улично-дорожной сети на территории следующих населенных  пунктов: п. Асерхово, д. Вышманово, д. Ремни,

Реконструкция улично-дорожной сети на территории населенных пунктов: д. Запрудье, д. Ремни, д. Буланово.

Большинство автомобильных дорог находящихся в бесхозном состоянии предлагается передать в собственность муниципального района.

### Пассажирский транспорт Асерховского сельского поселения

Проектом предусматриваются следующие мероприятия для улучшения обслуживания населения пассажирским транспортом:

На первую очередь (2015 год)

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования для комфортного прохождения существующих маршрутов.

Строительство новых автобусных остановок на территории следующих населенных пунктов: п. Асерхово, д. Вышманово, д. Пушнино, с. Арбузово.

## Развитие объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

##### Расходы воды для населения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 3.6-1 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - то же с ванными и местными водонагревателями; | 200 | 230 |
| - то же без ванн | 140 | 160 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | - |
| Подвоз воды | 30 | 30 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в следующей таблице.

Таблица 3.6-2 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
| 1. | с. Арбузово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 53 | 10,60 | 12,72 | 74 | 17,02 | 20,42 |
|  |  | - тоже без ванн | 86 | 12,04 | 14,45 | 96 | 15,36 | 18,43 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 32 | 1,60 | 1,92 | - | - | - |
|  | Итого |  | 171 | 24,24 | 29,09 | 170 | 32,38 | 38,85 |
| 2. | д. Артюшино | Подвоз воды | 8 | 0,24 | 0,24 | 15 | 0,45 | 0,45 |
|  | Итого |  | 8 | 0,24 | 0,24 | 15 | 0,45 | 0,45 |
| 3. | п. Асерхово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 524 | 104,8 | 125,76 | 683 | 157,09 | 188,51 |
|  |  | - то же без ванн | 339 | 47,46 | 56,95 | 417 | 66,72 | 80,06 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 67 | 3,35 | 4,02 | - | - | - |
|  | Итого |  | 930 | 155,61 | 186,73 | 1100 | 223,81 | 268,57 |
| 4. | д. Боковино | Подвоз воды | 6 | 0,18 | 0,18 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 6 | 0,18 | 0,18 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 5. | д. Болгары | Подвоз воды | 15 | 0,45 | 0,45 | 20 | 0,6 | 0,6 |
|  | Итого |  | 15 | 0,45 | 0,45 | 20 | 0,6 | 0,6 |
| 6. | д. Братилово | Подвоз воды | 12 | 0,36 | 0,36 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 12 | 0,36 | 0,36 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 7. | д. Буланово | Подвоз воды | 10 | 0,3 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 10 | 0,3 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 8. | д. Вал | Подвоз воды | 34 | 1,02 | 1,02 | 40 | 1,2 | 1,2 |
|  | Итого |  | 34 | 1,02 | 1,02 | 40 | 1,2 | 1,2 |
| 9. | д. Вошилово | Подвоз воды | 11 | 0,33 | 0,33 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 11 | 0,33 | 0,33 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 10. | д. Вышманово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями. | 134 | 26,8 | 32,16 | 205 | 47,15 | 56,58 |
|  |  | - то же без ванн | 226 | 31,64 | 37,97 | 295 | 47,2 | 56,64 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 75 | 3,75 | 4,5 | - | - | - |
|  | Итого |  | 435 | 62,19 | 74,63 | 500 | 94,35 | 113,22 |
| 11. | д. Запрудье | Подвоз воды | 11 | 0,33 | 0,33 | 15 | 0,45 | 0,45 |
|  | Итого |  | 11 | 0,33 | 0,33 | 15 | 0,45 | 0,45 |
| 12. | д. Зубово | Подвоз воды | 3 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 3 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | д. Кадыево | Подвоз воды | 14 | 0,42 | 0,42 | 15 | 0,45 | 0,45 |
|  | Итого |  | 14 | 0,42 | 0,42 | 15 | 0,45 | 0,45 |
| 14. | д. Колокольница | Подвоз воды | 25 | 0,75 | 0,75 | 30 | 0,9 | 0,9 |
|  | Итого |  | 25 | 0,75 | 0,75 | 30 | 0,9 | 0,9 |
| 15. | д. Корчагино | Подвоз воды | 5 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 5 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | д. Костино | Подвоз воды | 9 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 9 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | д. Лазарево | Подвоз воды | 2 | 0,06 | 0,06 | 5 | 0,15 | 0,15 |
|  | Итого |  | 2 | 0,06 | 0,06 | 5 | 0,15 | 0,15 |
| 18. | д. Литовка | Подвоз воды | 8 | 0,24 | 0,24 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 8 | 0,24 | 0,24 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 19. | д. Мещера | Подвоз воды | 11 | 0,33 | 0,33 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 11 | 0,33 | 0,33 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 20. | д. Михеево | Подвоз воды | 13 | 0,39 | 0,39 | 15 | 0,45 | 0,45 |
|  | Итого |  | 13 | 0,39 | 0,39 | 15 | 0,45 | 0,45 |
| 21. | д. Мосягино | Подвоз воды | 3 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 3 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | д. Никулино | Подвоз воды | 6 | 0,18 | 0,18 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 6 | 0,18 | 0,18 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 23. | д. Пушнино | Подвоз воды | 11 | 0,33 | 0,33 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 11 | 0,33 | 0,33 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 24. | д. Ремни | Подвоз воды | 7 | 0,21 | 0,21 | 15 | 0,45 | 0,45 |
|  | Итого |  | 7 | 0,21 | 0,21 | 15 | 0,45 | 0,45 |
| 25. | д. Рылово | Подвоз воды | 10 | 0,3 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 10 | 0,3 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| 26. | д. Федурново | Подвоз воды | 21 | 0,63 | 0,63 | 25 | 0,75 | 0,75 |
|  | Итого |  | 21 | 0,63 | 0,63 | 25 | 0,75 | 0,75 |
| 27. | д. Фролиха | Подвоз воды | 2 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  | 1793 | 249,75 | 298,16 | 2055 | 359,09 | 429,19 |

##### Расходы воды для поливки улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в следующей таблице.

Таблица 3.6-3 Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 89,65 |
| Расчетный срок | 123,3 |

##### Расходы воды для промышленности

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом бюджетных организаций: на первую очередь – 4,5 тыс. м3/сут., на расчетный срок – 5,5 тыс. м3/сут. На проектируемых промышленных предприятиях проектом предусматривается строительство собственных водозаборных скважин.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 3.6-4 Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
|  | среднесуточный расход | в сутки наибольшего водопотребления | среднесуточный расход | в сутки наибольшего водопотребления |
| население | 249,75 | 298,16 | 359,09 | 429,19 |
| промышленность | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| поливка улиц и зеленых насаждений | 89,65 | 89,65 | 123,3 | 123,3 |
| Неучтенные расходы (10%) | 24,98 | 29,82 | 35,91 | 42,92 |
| Итого | 388,88 | 422,13 | 523,8 | 600,91 |
| Округленно | 389 | 422 | 524 | 601 |

##### Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* пожарные расходы воды на первую очередь и расчетный срок принимаются в соответствии со следующей таблицей.

Таблица 3.6-5 Объем воды для нужд пожаротушения

| Населенные пункты | Норма л/с | Кол-во одновр. пожар. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Арбузово | 5 | 1 | 54 |
| д. Артюшино | 5 | 1 | 54 |
| п. Асерхово | 10 | 1 | 108 |
| д. Боковино | 5 | 1 | 54 |
| д. Болгары | 5 | 1 | 54 |
| д. Братилово | 5 | 1 | 54 |
| д. Буланово | 5 | 1 | 54 |
| д. Вал | 5 | 1 | 54 |
| д. Вошилово | 5 | 1 | 54 |
| д. Вышманово | 5 | 1 | 54 |
| д. Запрудье | 5 | 1 | 54 |
| д. Зубово | 5 | 1 | 54 |
| д. Кадыево | 5 | 1 | 54 |
| д. Колокольница | 5 | 1 | 54 |
| д. Корчагино | 5 | 1 | 54 |
| д. Костино | 5 | 1 | 54 |
| д. Лазарево | 5 | 1 | 54 |
| д. Литовка | 5 | 1 | 54 |
| д. Мещера | 5 | 1 | 54 |
| д. Михеево | 5 | 1 | 54 |
| д. Мосягино | 5 | 1 | 54 |
| д. Никулино | 5 | 1 | 54 |
| д. Пушнино | 5 | 1 | 54 |
| д. Ремни | 5 | 1 | 54 |
| д. Рылово | 5 | 1 | 54 |
| д. Федурново | 5 | 1 | 54 |
| д. Фролиха | 5 | 1 | 54 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений.

##### Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения Асерховского сельского поселения могут быть подземные воды и поверхностные источники.

Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Московского артезианского бассейна. В четвертичных отложениях для хозяйственно-питьевого водоснабжения значение имеют: среднечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный, московско-днепровский водоносные горизонты. Ассельско-клязьминский водоносный горизонт является основным источником водоснабжения. Водообильность горизонта весьма изменчива по площади. Химический состав воды гидрокарбонатный кальциево-магниевый, сульфатно-гидрокарбонатный. Его можно рекомендовать и для дальнейшей эксплуатации в целях расширения существующего водоснабжения.

Поверхностным источником водоснабжения сельского поселения может быть р. Клязьма и её притоки. Питание рек преимущественно снеговое, в периоды летней и зимней межени – подземное. Воды в реках относятся к классу средней минерализации. По содержанию химических веществ воды относится к классу гидрокарбонатных с повышенным содержанием органических веществ. Вода реки может быть использована в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения только после очистки на специализированных очистных сооружениях. Организация поверхностного водозабора с последующей очисткой воды для хозяйственно-питьевых целей экономически не выгодна.

Исходя из этого, принято решение для водоснабжения Асерховского сельского поселения использовать подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта.

Максимальные потребные расходы воды для муниципального хозяйственно-питьевого водопровода сельского поселения в настоящем генплане определены равными: на первую очередь – 422 м3/сут., на расчетный срок – 601 м3/сут.

Покрытие данных расходов для сельского поселения предусматривается за счет подземных вод. На первую очередь необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

##### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- 1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

- 2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

##### Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения Асерховского сельского поселения. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения планируется осуществлять от подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта. Также проектом предлагается проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод и строительство новой артезианской скважины для д. Арбузово.

Схема водоснабжения Асерховского сельского поселения представляется следующим образом:

Вода подается в распределительную сеть п. Асерхово, д. Вышманово, д. Арбузово от артезианских скважин расположенных на территории населенных пунктов в распределительную сеть к потребителям.

Все водонапорные башни (системы Рожновского) ликвидируются, на их месте остаются артезианские скважины. Проектом предусматривается ввод в эксплуатацию не действующей сейчас скважины, расположенной, севернее ул. Заводской.

Водопроводная сеть на территории поселения трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов Асерховского сельского поселения предлагается осуществлять подвозом воды автоцистернами. Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- реконструкция существующих сетей (п. Асерхово, д. Вышманово, с. Арбузово);

- строительство новых водоразборных сетей (п. Асерхово (строительство водовода 350 м, ул. Заводская100 м, Лесной проспект 250 м), д. Вышманово, с. Арбузово);

- проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод;

- строительство новой водозаборной скважины в с. Арбузово;

- ввод в эксплуатацию, не действующую скважину в п. Асерхово;

- замена водонапорных башен артезианскими скважинами;

- разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

##### Расходы сточных вод жилой и общественной застройки

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 3.6-6 Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - то же с ванными и местными водонагревателями; | 200 | 230 |
| - то же без ванн | 140 | 160 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 25 | - |
| Подвоз воды | 25 | 25 |

Таблица 3.6-7 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
|  | с. Арбузово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 53 | 10,60 | 12,72 | 74 | 17,02 | 20,42 |
|  |  | - то же без ванн | 86 | 12,04 | 14,45 | 96 | 15,36 | 18,43 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 32 | 0,8 | 0,96 | - | - | - |
|  | Итого |  | 171 | 23,44 | 28,13 | 170 | 32,38 | 38,85 |
|  | д. Артюшино | Подвоз воды | 8 | 0,2 | 0,2 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | Итого |  | 8 | 0,2 | 0,2 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | п. Асерхово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 524 | 104,8 | 125,76 | 683 | 157,09 | 188,51 |
|  |  | - то же без ванн | 339 | 47,46 | 56,95 | 417 | 66,72 | 80,06 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 67 | 1,68 | 2,02 | - | - | - |
|  | Итого |  | 930 | 153,94 | 184,73 | 1100 | 223,81 | 268,57 |
|  | д. Боковино | Подвоз воды | 6 | 0,15 | 0,15 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 6 | 0,15 | 0,15 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Болгары | Подвоз воды | 15 | 0,38 | 0,38 | 20 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого |  | 15 | 0,38 | 0,38 | 20 | 0,5 | 0,5 |
|  | д. Братилово | Подвоз воды | 12 | 0,3 | 0,3 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 12 | 0,3 | 0,3 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Буланово | Подвоз воды | 10 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 10 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Вал | Подвоз воды | 34 | 0,85 | 0,85 | 40 | 1,0 | 1,0 |
|  | Итого |  | 34 | 0,85 | 0,85 | 40 | 1,0 | 1,0 |
|  | д. Вошилово | Подвоз воды | 11 | 0,28 | 0,28 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 11 | 0,28 | 0,28 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Вышманово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 134 | 26,8 | 32,16 | 205 | 47,15 | 56,58 |
|  |  | - то же без ванн | 226 | 31,64 | 37,97 | 295 | 47,2 | 56,64 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 75 | 1,88 | 2,25 | - | - | - |
|  | Итого |  | 435 | 60,32 | 72,38 | 500 | 94,35 | 113,22 |
|  | д. Запрудье | Подвоз воды | 11 | 0,28 | 0,28 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | Итого |  | 11 | 0,28 | 0,28 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | д. Зубово | Подвоз воды | 3 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 3 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Кадыево | Подвоз воды | 14 | 0,35 | 0,35 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | Итого |  | 14 | 0,35 | 0,35 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | д. Колокольница | Подвоз воды | 25 | 0,63 | 0,63 | 30 | 0,75 | 0,75 |
|  | Итого |  | 25 | 0,63 | 0,63 | 30 | 0,75 | 0,75 |
|  | д. Корчагино | Подвоз воды | 5 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 5 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Костино | Подвоз воды | 9 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 9 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Лазарево | Подвоз воды | 2 | 0,05 | 0,05 | 5 | 0,13 | 0,13 |
|  | Итого |  | 2 | 0,05 | 0,05 | 5 | 0,13 | 0,13 |
|  | д. Литовка | Подвоз воды | 8 | 0,2 | 0,2 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 8 | 0,2 | 0,2 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Мещера | Подвоз воды | 11 | 0,28 | 0,28 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 11 | 0,28 | 0,28 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Михеево | Подвоз воды | 13 | 0,33 | 0,33 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | Итого |  | 13 | 0,33 | 0,33 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | д. Мосягино | Подвоз воды | 3 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 3 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Никулино | Подвоз воды | 6 | 0,15 | 0,15 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 6 | 0,15 | 0,15 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Пушнино | Подвоз воды | 11 | 0,28 | 0,28 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 11 | 0,28 | 0,28 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Ремни | Подвоз воды | 7 | 0,18 | 0,18 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | Итого |  | 7 | 0,18 | 0,18 | 15 | 0,38 | 0,38 |
|  | д. Рылово | Подвоз воды | 10 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 10 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | д. Федурново | Подвоз воды | 21 | 0,53 | 0,53 | 25 | 0,63 | 0,63 |
|  | Итого |  | 21 | 0,53 | 0,53 | 25 | 0,63 | 0,63 |
|  | д. Фролиха | Подвоз воды | 2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  | 1793 | 244,19 | 291,73 | 2055 | 357,7 | 427,8 |

##### Расходы сточных вод для промышленности

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в сельскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения: первая очередь – 4,5 м3/сут.; расчетный срок – 5,5 м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Таблица 3.6-8 Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| жилая и общественная застройка | 244,19 | 291,73 | 357,7 | 427,8 |
| промышленность | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| неучтенные расходы (5%) | 12,21 | 14,59 | 17,89 | 21,39 |
| Итого | 260,9 | 310,82 | 381,09 | 454,69 |

##### Схема водоотведения

В Асерховском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения в п. Асерхово. А также строительство централизованной системы водоотведения с канализационными очистными сооружениями в д. Вышманово.

Для поселения предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки населенных пунктов: п. Асерхово осуществляется самотеком на канализационные очистные сооружения. На очистных сооружениях предлагается полная биологическая очистка, с последующей доочисткой сточных вод.

Отведения сточных вод д. Вышманово осуществляется самотеком на проектируемые локальные очистные сооружения.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкцию.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в сельскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. В населенных пунктах поселения с численностью населения менее 200 человек проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения (септики).

Проектом предусматривается реконструкция и расширение существующих канализационных очистных в п. Асерхово с доведением очистки сточных вод до нормативных показателей. Очистка стоков будет проводиться по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах.

В д. Вышманово проектом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации.

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, существующие аварийные выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.

### Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории Асерховского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Проведение мероприятий по инженерной подготовке на территориях с уклоном поверхности более 20%;

- Благоустройство оврагов и крутых склонов;

- Рекультивация нарушенных хозяйственной деятельностью территорий;

- Организация зон отдыха (организация пляжей);

- Благоустройство водоемов;

- Защита территории от затопления.

##### Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом предлагается проведение строительства сети ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями поверхностных сточных вод в следующих населенных пунктах сельского поселения:

- п. Асерхово. Проектом предлагается отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусмотреть путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

- д. Вышманово. Проектом предлагается отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусмотреть путем устройства открытой системы водоотведения, которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов).

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории п. Асерхово и д. Вышманово, предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в выпуск канализационных сточных вод.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Всего предусматривается строительство двух очистных сооружений дождевой канализации: в п. Асерхово и д. Вышманово.

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается до 50 м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (НПП «Полихим», ЗАО «Севзапналадка», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия) и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки, в том числе в подземном исполнении.

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Проведение мероприятий по инженерной подготовке на территориях с уклоном поверхности более 20%

В условиях дефицита территориальных ресурсов проектом предусматривается использование под застройку территорий с уклоном поверхности более 10%.

Для безопасного и благоприятного размещения зданий и сооружений на данных территориях необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке и вертикальной планировке. Данные мероприятия включают в себя проведение террасирования крутых склонов, их вертикальную планировку, уполаживание с минимальным объемом земляных работ.

На расчетный срок предусматривается проведение данных мероприятий на площади 13,64 га.

Благоустройство оврагов и крутых склонов

На территории сельского поселения в д. Мосягино, д. Запрудье, д. Карпово развито  имеются оврагообразование. Процессы оврагообразования не активные.

Для предупреждения овражной эрозии и повышения степени благоустройства оврагов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока на прилегающей территории;

- при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление склонов путем залужения, посадки кустарника;

- восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии;

- благоустройство внутриовражных водотоков и водоемов;

- соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага.

В случае особенно крутых (более 25(-35() и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5, затем поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами с посадкой в ячейки растений с развитой корневой системой. Предварительно на откос должен быть уложен слой геотекстиля, выполняющий роль обратного фильтра. Как вариант, можно рассматривать крепление откосов габионами (сетки, набитые камнями) с предварительной укладкой геотекстиля. На более пологих склонах предусматривается залужение, посадки кустарника.

При невозможности уполаживания или террасирования крутых склонов предусматривается крепление их одерновкой, при необходимости – ячеистыми железобетонными плитами.

Большое значение для предотвращения роста оврагов имеют мероприятия по организации поверхностного стока. После реализации указанных мероприятий рост оврагов прекратится.

После стабилизации и благоустройства территории овраги по планировочному решению используются для устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений.

Рекультивация и реабилитация нарушенных хозяйственной деятельностью территорий

Проектом предлагается проведение рекультивации 2,37га территорий карьеров на первую очередь. Данные мероприятия предусматривают подсыпку нарушенных территорий минеральным грунтом (средний слой – 1 м) и их планировку.

Организация зон отдыха (организация пляжей)

Проектом предлагается организация зон отдыха рядом с оз. Исихра, оз. Суехра, р. Ильинка, Вышмановский пруд. В данных местах отдыха предусматривается создание благоустроенных пляжей. Пляжные территории должны быть организованны согласно СанПиН 42-128-4690-88.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной  до 2м.

Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150 м2, при большем уклоне она сокращается до 50 м. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5-6 м2.

Благоустройство водоемов

На территории Асерховского сельского поселения предлагается благоустройство водоемов (оз. Исихра, оз. Суехра, Вышмановский пруд). В качестве мероприятий предлагается частичное дноуглубление, выкос жесткой надводной растительности, расчистка береговой зоны, благоустройство береговой полосы, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Защита территории от затопления

В настоящее время затоплению паводком 1% обеспеченности подвержена проектируемая часть территории д. Кадыево, д. Мосягино. Проектом предусматривается проведение подсыпки до незатопляемых отметок территорий нового строительства, попадающих в данную зону, а так же проведение оповестительных мероприятий среди населения, проживающего в существующей застройке в зоне затопления. Новое строительство в зоне затопления паводком 1% обеспеченности возможно только при условии проведения подсыпки территории до незатопляемых отметок или при условии строительства дамбы обвалования.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки жилых районов, проекты застройки и др.).

Ниже приводятся объемы основных работ по инженерной подготовке территории.

Таблица 3.6-9 Ведомость объемов работ по инженерной подготовке территории

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Устройство закрытых водостоков | км | 1,66 | 0,09 |
| 2. | Устройство открытых водостоков | км | 1,04 | 5,81 |
| 3. | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | 1 | 1 |
| 4. | Благоустройство водоемов | га | 16,6 | 194,5 |
| 5. | Благоустройство оврагов и крутых склонов | га | 1,78 | 0,70 |
| 6. | Подсыпка территории | га | - | 2,83 |
| 7. | Организация пляжей | га | 10,8 | 10,95 |
| 8. | Рекультивация нарушенных территорий | га | 2,37 | - |
| 9. | Проведение инженерной подготовки территорий с уклонами поверхности более 20% | га | - | 13,64 |

### Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по городу – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составляют соответственно 1350 кВтч/чел в год, 3900 часов и 0,35 кВт/чел.

Таблица 3.6-10 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Наименование поселений | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Год. эл. потр, млн кВтч | Макс. эл. нагр, кВт | Население | Год. эл. потр, млн кВтч | Макс. эл. нагр, кВт |
|  |  | постоянное | сезонное |  |  | постоянное | сезонное |  |  |
| 1 | с. Арбузово | 175 | - | 0,2 | 65 | 175 | - | 0,4 | 75 |
| 2 | п. Асерхово | 940 | - | 1,3 | 330 | 1150 | - | 2,5 | 475 |
| 3 | д. Вышманово | 430 | - | 0,6 | 150 | 550 | - | 1,2 | 230 |
| 4 | населенные пункты с численностью менее 50 человек | 270 | - | 0,4 | 95 | 25 | 915 | 0,5 | 385 |
| Итого по поселению (окр) | 1815 | - | 2,5 | 640 | 1900 | 915 | 4,6 | 1165 |

Таблица 3.6-11 Максимальная электрическая нагрузка поселения с учётом промышленности и других потребителей:

| Наименование | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчётный срок |
| Жилищно-коммунальный сектор | 640 | 1165 |
| Промышленность и прочие потребители | 660 | 935 |
| Итого (окр.) | 1300 | 2100 |
| То же с учётом коэффициента одновременности (0,85), (окр.) | 1100 | 1800 |

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития сельскохозяйственного производства, промышленности и строительства.

Покрытие электрических нагрузок поселения на все сроки проектирования предусматривается от существующих трансформаторных подстанций с учетом их реконструкции. Для обеспечения электроснабжением новых производств в д. Вышманово и п. Асерхово потребуется строительство новых трансформаторных подстанций.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков существующей и проектируемой, при строительстве новых трансформаторных подстанций, схем электроснабжения.

### Газоснабжение

Проектом предлагается газификация д. Вышманово, с. Арбузово, д. Пушнино, д. Колокольница, д. Вал, д. Запрудье на первую очередь. На расчетный срок проектом предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 250 нм3/год для потребителей индивидуального и многоквартирного жилищного фонда.

Таблица 3.6-12 Расход природного газа.

| Расход газа на: | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | 1627 | 2100 | 0,4 | 0,5 |
| отопление (ИЖС и котельные) | - | - | 9,1 | 13,5 |
| Всего (окр.): | 1627 | 2100 | 9,5 | 14,0 |

Потребление природного газа по поселению с учетом отопления ИЖС индивидуальными котлами на газовом топливе на 1 очередь составит 9,5 млн. нм3, на расчетный срок – 14,0 млн. нм3.

Местоположение существующих и проектируемых ГРП и газопроводов высокого давления показаны на «Схеме энергоснабжения» в масштабе 1:10000.

### Теплоснабжение

Тепловые нагрузки Асерховского сельского поселения определены по срокам проектирования на 1 очередь и расчётный срок в соответствии с гипотезой развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -28 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2) укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади) в соответствии с таблицей ниже:

| Застройка | ИЖС | многоквартирные |
| --- | --- | --- |
| Существующая | 223,2 | 130,8 |
| Новая | 175,4 | 99,4 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4, для новых зданий – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение равен 376 Вт/чел.

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Асерховское сельское поселение:

| Наименование показателя | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 1,8 | 2,1 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 57,0 | 91,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| существующих | тыс. м2 | 54,3 | 54,3 |
| ИЖС | тыс. м2 | 42,2 | 42,2 |
| многоквартирных | тыс. м2 | 12,1 | 12,1 |
| новых | тыс. м2 | 2,7 | 36,7 |
| ИЖС | тыс. м2 | 1,7 | 35,7 |
| многоквартирных | тыс. м2 | 1,0 | 1,0 |
| Максимальный тепловой поток окр. | МВт | 17,3 | 25,8 |
| Максимальный тепловой поток окр. | Гкал/час | 14,9 | 22,2 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 11,4 | 17,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| существующих | МВт | 11,0 | 11,0 |
| ИЖС | МВт | 9,4 | 9,4 |
| многоквартирных | МВт | 1,6 | 1,6 |
| новых | МВт | 0,4 | 6,4 |
| ИЖС | МВт | 0,3 | 6,3 |
| многоквартирных | МВт | 0,1 | 0,1 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 2,8 | 4,3 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 1,4 | 2,2 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 1,6 | 1,9 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения на расчетный срок составят 22,2 Гкал/час, на 1 очередь – 14,9 Гкал/час, из них тепловые нагрузки ИЖС составят на расчетный срок 19,7 Гкал/час, на 1 очередь – 13,8 Гкал/час.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить ежедневные обходы теплосетей.

На источниках теплоснабжения необходимо установить автоматику безопасности, чтобы избежать аварийных ситуаций и угроз для обслуживающего персонала.

Теплоснабжение существующей и новой многоквартирной, а также общественной застройки предлагается производить от существующих котельных.

В д. Вышманово и с. Арбузово при реализации программы газификации необходима реконструкция котельных и перевод их на природный газ.

Для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда предлагается использовать индивидуальные теплоагрегаты на газовом топливе.

Трассы магистральных теплопроводов, местоположение источников тепла приведены на «Схеме энергоснабжения» в масштабе 1:2000.

### Связь

Проектом предусматривается 100 % телефонизация населения. Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 360 телефонов на 1000 жителей, на 1 очередь – 330 телефонов.

Потребность населения в телефонах по поселению составит:

- на 1 очередь – 600 шт.;

- на расчетный срок – 760 шт.

В 1 очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов;

- прокладка волоконно-оптической линии связи и установка узла доступа к сети Internet;

Перспективой развития сотовой связи является установка в п. Асерхово базовой станции «Tele 2».

## Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

Объекты культурного наследия местного значения

В соответствии с законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по сохранению памятников истории местного (муниципального) значения, расположенных в п. Асерхово, д. Вышманово и на кладбище г. Собинки:

- ремонт памятников;

- приспособление памятников для современного использования;

- благоустройство территории вокруг памятников;

Организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения на территории Асерховского сельского поселения не предлагается.

Объекты культурного наследия регионального значения, выявленные объекты

Для объектов культурного наследия регионального значения (Троицкая церковь в с. Арбузово, Троицкая церковь у д. Буланово) предлагаются следующие мероприятия:

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение ремонтных работ;

- проведение реставрационных работ;

- приспособление памятников для современного использования.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, проектом рекомендуется:

- установить временную зону охраны для памятника градостроительства и архитектуры «Троицкая церковь» 1829 г. в с. Арбузово в размере двух высот памятника по радиусу от основания памятника;

- установить временную зону охраны для памятника градостроительства и архитектуры: Ограда Троицкой церкви, XIX в. в с. Арбузово в размере двух высот памятника по радиусу от основания памятника;

- установить временную зону охраны для памятников градостроительства и архитектуры: Троицкая церковь кон. XIX – нач. XX вв., Гостиница Троицкой церкви и Дом священника Троицкой церкви в д. Буланово в размере двух высот памятника по радиусу от основания памятников;

- установить временную зону охраны для выявленного объекта археологии «Поселение Черная речка» - 50 м по радиусу от разведанных выходов культурного слоя;

- установить временную зону охраны для выявленного объекта археологии «Поселение Овечкино» - 50 м по радиусу от разведанных выходов культурного слоя;

Для сохранения выявленных объектов (ограда Троицкой церкви в с. Арбузово, гостиница Троицкой церкви у д. Буланово, дом священника Троицкой церкви у д. Буланово) предлагаются следующие мероприятия:

- установление категории охраны – регионального или местного значения;

- учет вышеперечисленных выявленных объектов в проектах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения – Троицкой церкви в с. Арбузово и Троицкой церкви у д. Буланово, и, соответственно, установление зон охраны;

- проведение ремонтных работ;

- проведение реставрационных работ;

Для сохранения объектов археологии рекомендуется:

- консервация объектов археологии;

- все вновь размещаемые объекты в районе размещения памятников археологии должны проходить согласование с уполномоченными органами исполнительной власти Владимирской области;

- при обнаружении памятников археологии на уже выделенных отводах исключать место их размещения из хозяйственного освоения площадок;

- исключить распашку земель на территории обнаруженных археологических объектов.

## Развитие объектов обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов поселения

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети.

- снос ветхих и аварийных зданий

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания)

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* пожарные расходы воды на первую очередь и расчетный срок принимаются в соответствии со следующей таблицей.

Таблица 3.8-1 Объем воды для нужд пожаротушения

| Населенные пункты | Норма л/с | Кол-во одновр. пожар. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Арбузово | 5 | 1 | 54 |
| д. Артюшино | 5 | 1 | 54 |
| п. Асерхово | 10 | 1 | 108 |
| д. Боковино | 5 | 1 | 54 |
| д. Болгары | 5 | 1 | 54 |
| д. Братилово | 5 | 1 | 54 |
| д. Буланово | 5 | 1 | 54 |
| д. Вал | 5 | 1 | 54 |
| д. Вошилово | 5 | 1 | 54 |
| д. Вышманово | 5 | 1 | 54 |
| д. Запрудье | 5 | 1 | 54 |
| д. Зубово | 5 | 1 | 54 |
| д. Кадыево | 5 | 1 | 54 |
| д. Колокольница | 5 | 1 | 54 |
| д. Корчагино | 5 | 1 | 54 |
| д. Костино | 5 | 1 | 54 |
| д. Лазарево | 5 | 1 | 54 |
| д. Литовка | 5 | 1 | 54 |
| д. Мещера | 5 | 1 | 54 |
| д. Михеево | 5 | 1 | 54 |
| д. Мосягино | 5 | 1 | 54 |
| д. Никулино | 5 | 1 | 54 |
| д. Пушнино | 5 | 1 | 54 |
| д. Ремни | 5 | 1 | 54 |
| д. Рылово | 5 | 1 | 54 |
| д. Федурново | 5 | 1 | 54 |
| д. Фролиха | 5 | 1 | 54 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений.

Общую вместимость водоемов для использования при тушении пожаров необходимо принимать из расчета 3000 м3 воды на 1 км2 территории поселения. Проектом предлагается строительство противопожарных пирсов на р. Клязьма (в районе д. Болгары), на Вышмановском пруду (д. Вышманово), на оз. Боковинское (д. Боковино), на оз. Струково (д. Танковижа), на прудах п. Асерхово в районе ул. Рабочей и ул. Октябрьской. В остальных населенных пунктах проектом предлагается строительство искусственных противопожарных водоемов вместимостью 100 м3 каждый.

Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

Выбор мест дислокации подразделений пожарной охраны осуществлялся на основании СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» и «Методических рекомендаций по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений».

Проектом предлагается строительство 1 пожарного депо на 4 автомобиля в д. Вышманово. Площадь земельного участка для размещения пожарных депо определена в соответствии с НПБ 101-95 и составляет 0,85 га.

## Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов

Проектом предлагается на первую очередь благоустройство существующего сквера в д. Вышманово на площади 0,5 га.

На расчётный срок в посёлке Асерхово проектом предлагается значительное развитие объектов озеленения, в том числе на базе городских лесов.

Насаждения общего пользования. На первую очередь закладывается ряд небольших скверов общей площадью 0,2 га в общественно-деловом центре в квартале, ограниченном улицами Центральной, Железнодорожной, Школьной и Лесным проспектом.

Учитывая важное планировочное значение данной территории, скверы должны иметь повышенный уровень благоустройства – малые формы благоустройства, цветники, скамейки и т.д., строительство необходимо осуществлять по специальным проектам.

Наиболее крупные устройства общего пользования организуются на базе городских лесов. Парк площадью 1,0 га создаётся в районе общественного центра посёлка. Существующие насаждения лиственных пород необходимо реконструировать с подсадкой высокодекоративных пород деревьев и красиво цветущих кустарников, созданием цветников непрерывного цветения.

В районе Асерховской средней общеобразовательной школы (ул. Школьная) на базе хвойных лесов организуются лесопарки на двух участках, общей площадью 1,1 га.

Также создается лесопарк площадью 0,6 га на базе лиственных лесов в южной части посёлка в районе 1-2-этажной индивидуальной застройки.

При выполнении предусмотренного объема мероприятий по развитию объектов озеленения, площадь насаждений общего пользования на первую очередь составит в посёлке 0,7 га, обеспеченность – 7,5 кв. м на одного жителя. Площадь лесопарков составит 1,7 га.

Насаждения специального назначения. На расчетный срок проектируется озеленение санитарно-защитной зоны от МУП ЖКХ и склада материалов по ул. Железнодорожной. Площадь озеленения составит 0,7га.

Городские леса. С учетом предусмотренной проектом трансформации, площадь городских лесов составит на первую очередь – 10,0 га, на расчетный срок – 7,3га.

Городские леса, равно как и другие зеленые насаждения в границах населенных пунктов поселения, должны охраняться от нарушений, они подлежат защите от вредителей и болезней и своевременно восстанавливаться в случае гибели.

Особо охраняемые природные территории. На территории населенных пунктов поселения особо охраняемые территории отсутствуют.

## Развитие объектов местного традиционного народного художественного творчества в поселении

В соответствии с Постановлением Главы администрации Владимирской области от 17.02.2000 N 96 (ред. от 27.11.2002) "О художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам", территория муниципального образования «Асерховское сельское поселение» не входит в перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов Владимирской области. Кроме того, в перечне организаций и мастеров Владимирской области, выпускающих изделия народных художественных промыслов и сувенирную продукцию, отсутствуют сведения об организациях и мастерах Собинского района.

Таким образом, развития объектов местного традиционного народного художественного творчества на территории муниципального образования не предполагается.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Атмосферный воздух

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ.

- Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях поселения.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях поселения. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения: в п. Асерхово, д. Вышманово, с. Арбузово.

В п. Асерхово планируется вынос из центра поселка гаражно-складской зоны.

Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов и поселений в целом – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территорий.

Согласно статистическим данным численность населения Асерховского сельского поселения на 01.01.2010г. составила 1,8 тыс. человек.

С учетом прогнозируемого успешного развития поселения в соответствии с предложениями Генерального плана ожидается повышение уровня жизни населения и, как следствие, стабилизация, а затем рост численности населения к 2015 год - 1,8 тыс. чел, а к 2027 году – до 2,1 тыс. чел.

Таблица 3.11-1 Расчет количества и объемов отходов

| Показатели | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (тыс. человек)* | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| Норма накопления ТБО на 1 человека, кг/год | 225 | 250 | 270 |
| Количество отходов, тонн/год | 405 | 450 | 570 |
| Норма накопления отходов на 1 человека, м3/год | 2,16 | 2,4 | 2,6 |
| Объем отходов, тыс. м3/год | 3,8 | 4,3 | 5,5 |
| объём отходов, подлежащих захоронению на полигоне с учетом сортировки и отбором утильной фракции, в уплотнённом состоянии (тыс. м3) | - | 2,6 | 3,3 |

*Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30 % - это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Твердые бытовые отходы – это богатый источник вторичных ресурсов (в том числе черных, цветных, редких и рассеянных металлов), а также "бесплатный" энергоноситель, так как бытовой мусор – возобновляемое углеродсодержащее энергетическое сырье для топливной энергетики. Однако для любого населенного пункта проблема удаления или обезвреживания твердых бытовых отходов всегда является в первую очередь проблемой экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов не нарушали экологическую безопасность, а также условия жизни населения в целом.

Как известно, подавляющая масса ТБО в мире пока складируется на мусорных свалках, стихийных или специально организованных в виде "мусорных полигонов". Однако это самый неэффективный способ борьбы с ТБО, так как мусорные свалки, занимающие огромные территории часто плодородных земель и характеризующиеся высокой концентрацией углеродсодержащих материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто горят, загрязняя окружающую среду отходящими газами. Кроме того, мусорные свалки являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод за счет фильтрации атмосферных осадков. Зарубежный опыт показывает, что рациональная организация переработки ТБО дает возможность использовать до 90% продуктов утилизации в строительной индустрии, например в качестве заполнителя бетона.

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Разработка и внедрение схемы санитарной очистки всех населенных пунктов поселения от твёрдых бытовых отходов;

- Строительство мусоронакопительного (мусороперегрузочного) пункта с элементами сортировки, в районе поворота автодороги на г. Радужный, между населенными пунктами Асерхово и Вышманово, для приема и дальнейшей перегрузки ТБО на полигон Петушинского района;

- Организация сбора и вывоза (При бестарном способе сбора и вывоза ТБО из населенных пунктов, в котором проживает менее 200 человек необходимо приобрести мешки объемом 50л.) Для сбора и вывоза ТБО бестарным способом необходима спецмашина с задней загрузкой на базе ГАЗ;

- приведение в соответствие имеющихся контейнерных площадок, приобретение контейнеров, в том числе для КГО;

- для осуществления мойки и дезинфекции контейнеров для сбора бытовых отходов необходимо приобретение моечной установки;

- обновление существующей техники, занятой в системе обращения с отходами и имеющую значительный технический износ;

- Отслеживание и рекультивация всех стихийных и несанкционированных свалок в поселении.

- Разработка порядка сбора и вывоза отходов с территорий садовых товариществ.

Охрана водных ресурсов

Решения, предлагаемые проектом, направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно «Водному кодексу Российской Федерации»).

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения н.п. Асерховского сельского поселения;

- Реконструкция насосных станций и канализационных сетей в п.Асерхово;

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Асерхово с достижением нормативов качества сбрасываемых сточных вод;

- Строительство очистных сооружений в п. Вышманово;

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов в места рекреации

Организация санитарно-защитных зон

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация зон санитарного разрыва:

от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги).

А также проектом предлагается увеличение озеленения санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

у предприятий 2-3 класс вредности – не менее 50%;

у предприятий 4-5 класс вредности – не менее 60% территории.

Ликвидация или перенос на другую площадку гаражно-складской зоны из центра п. Асерхово.

Для всех промышленных предприятий поселения разработка проектов санитарно-защитной зоны с учетом возможного взаимного влияния предприятий и расположения вблизи селитебной территории.

## Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения

В соответствии с ФЗ N 26-ФЗ от 23.02.1995  «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», лечебно-оздоровительная местность - территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения. Курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

На территории Асерховского сельского поселения отсутствуют природные лечебные ресурсы, а также лечебно-профилактические учреждения. Таким образом, создание и развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на рассматриваемой территории не предполагается.

## Развитие сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства

Основные направления развития сельскохозяйственного производства во Владимирской области: мясное скотоводство, молочное скотоводство, коневодство и промышленное рыбоводство.

Для развития молочного и мясного скотоводства, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция, модернизация, увеличение мощностей ОАО «Трудовик», в том числе расширение земель под сельскохозяйственное производство;

- Выделение участков для создания КФХ по типу «эко-ферм» (сельскохозяйственное производство без применения пестицидов, удобрений и пр.):

  - в западной части д. Никулино – 4,3 га (земли населенных пунктов);

  - между д. Никулино и д. Литовка – 13,4 га (земли сельскохозяйственного назначения, фонд перераспределения);

  - между д. Литовка и д. Зубово – 12,7 га (земли сельскохозяйственного назначения, фонд перераспределения);

Кроме того, проектом рекомендуется развивать и другие формы животноводства: кролиководство, овцеводство, птицеводство (индейки, утки, перепела).

В соответствии с Постановлением Губернатора  Владимирской области от 18 апреля 2007г. №262, на территории Асерховского сельского поселения выделены следующие рыбопромысловые участки:

- Озеро Исихра (176 га);

- Озеро Суехра (22 га).

Осуществляемые и планируемые виды рыболовства на указанных акваториях - спортивно-любительское рыболовство и рыбоводство в целях рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов.

Для развития промышленного рыбоводства , необходимо разработать инвестиционный проект оценки возможности развития промышленного рыбоводства на участках акваторий озер, прудов и других водных объектов Асерховского сельского поселения.

Для развития малого предпринимательства необходимо использовать промышленные площадки, указанные в п. 3.3 «Прогноз развития экономической базы муниципального образования».

## Создание и развитие мест массового отдыха населения, объектов туризма

Проектом выявлены территории, благоприятные для развития мест массового отдыха населения и туризма:

- 1 км западнее д. Болгары – 10,5 га (включая водные объекты) – кратковременный отдых;

- западная часть оз. Суехра – 14,7 га – базы отдыха;

- восточная часть оз. Исихра – 53,7 га (земли запаса) – базы отдыха (южная часть зоны), кратковременный отдых (северная, центральная части зоны);

- 250 м южнее п. Асерхово – 2,7 га (включая водный объект);

- южная часть Вышмановского пруда – 10,7 га (земли лесного фонда) – кратковременный отдых;

- северная часть Вышмановского пруда – 5 га (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения) – кратковременный отдых;

- 0,5 км восточнее д. Болгары – 13 га (земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда) – оздоровительный лагерь;

- оз. Рассохино – 32,6 га – кратковременный отдых;

- зеленая зона п. Асерхово (земли лесного фонда) – кратковременный отдых.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения

## Мероприятия по развитию жилищного фонда и объектов обслуживания

Таблица 4.1-1 Перечень мероприятий по развитию жилищного фонда и объектов обслуживания – полномочия муниципального образования «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд и жилищное строительство |  |
| 1.1 | Строительство жилищного фонда для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий – не менее 810 м2 | Первая очередь |
| 1.2 | Проведение текущего и капитального ремонта жилых зданий | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.3 | Предоставление земельных участков под застройку и/или содействие жилищному строительству |  |
|  | в том числе: |  |
| 1.3.1 | п. Асерхово: под ИЖС – 1,1 га, 2-4 этажа – 0,76 га | Первая очередь |
| 1.3.2 | п. Асерхово: под ИЖС – 9,0 га, 2-4 этажа – 0,5 га | Расчетный срок |
| 1.3.3 | п. Асерхово: под ИЖС – 6,0 га | резерв |
| 1.3.4 | д. Вышманово: под ИЖС – 4,9 га | Первая очередь |
| 1.3.5 | д. Вышманово: под ИЖС – 12,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.6 | д. Алферово: под ИЖС – 3,5 га | Расчетный срок |
| 1.3.7 | д. Артюшино: под ИЖС – 1,7 га | Расчетный срок |
| 1.3.8 | д. Боковино: под ИЖС – 3,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.9 | д. Болгары: под ИЖС – 1,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.10 | д. Братилово: под ИЖС – 4,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.11 | д. Буланово: под ИЖС – 2,5 га | Расчетный срок |
| 1.3.12 | д. Вал: под ИЖС – 4,6 га | Расчетный срок |
| 1.3.13 | д. Вошилово: под ИЖС – 2,5 га | Расчетный срок |
| 1.3.14 | д. Запрудье: под ИЖС – 2,5 га | Расчетный срок |
| 1.3.15 | д. Запрудье: под ИЖС – 38,5 га | резерв |
| 1.3.16 | д. Зубово: под ИЖС – 3,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.17 | д. Кадыево: под ИЖС – 1,4 га | Расчетный срок |
| 1.3.18 | д. Карпово: под ИЖС – 5,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.19 | д. Колокольница: под ИЖС – 4,6 га | Расчетный срок |
| 1.3.20 | д. Корчагино: под ИЖС – 3,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.21 | д. Костино: под ИЖС – 5,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.22 | д. Лопухино: под ИЖС – 3,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.23 | д. Михеево: под ИЖС – 6,5 га | Расчетный срок |
| 1.3.24 | д. Мосягино: под ИЖС – 2,2 га | Расчетный срок |
| 1.3.25 | д. Никулино: под ИЖС – 4,0 га | Расчетный срок |
| 1.3.26 | д. Пушнино: под ИЖС – 1,6 га | Расчетный срок |
| 1.3.27 | д. Ремни: под ИЖС – 29,7 га | Расчетный срок |
| 1.3.28 | д. Танковижа: под ИЖС – 0,5 га | Расчетный срок |
| 1.3.29 | д. Фролиха: под ИЖС – 2,0 га | Расчетный срок |
| 1.4 | Разработка проекта планировки на территорию нового жилищного строительства в п. Асерхово | Первая очередь |
| 1.5 | Разработка проекта планировки на территорию нового жилищного строительства в д. Ремни | Первая очередь |
| 1.6 | Разработка проекта планировки на территорию нового жилищного строительства в д. Запрудье | Расчетный срок |
| 1.7 | Корректировка Правил землепользования и застройки Асерховского сельского поселения | Первая очередь |
| 2 | Физическая культура и массовый спорт |  |
| 2.1 | Проведение текущего и капитального ремонта, реконструкция и модернизация зданий и сооружений учреждений физической культуры и спорта | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.2 | Строительство спортивно-оздоровительного центра в п. Асерхово | Расчетный срок |
| 2.3 | Строительство спортивно-оздоровительного центра в д. Вышманово | Расчетный срок |
| 2.4 | Строительство спортивной площадки в д. Вышманово | Расчетный срок |
| 2.5 | Строительство спортивного стадиона в д. Вышманово | Расчетный срок |
| 3 | Организация досуга, обеспечение услугами культуры. Библиотечное обслуживание |  |
| 3.1 | Доведение показателя обновления библиотечных фондов до 250 книг на 1 тыс. жителей | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.2 | Текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующих учреждений культуры | Расчетный срок |
| 4 | Организация мест массового отдыха населения |  |
| 4.1 | Благоустройство и развитие зоны отдыха - 1 км западнее д. Болгары | Расчетный срок |
| 4.2 | Благоустройство и развитие зоны отдыха - западная часть оз. Суехра | Расчетный срок |
| 4.3 | Благоустройство и развитие зоны отдыха - восточная часть оз. Исихра | Расчетный срок |
| 4.4 | Благоустройство и развитие зоны отдыха - 250 м южнее п. Асерхово | Первая очередь |
| 4.5 | Благоустройство и развитие зоны отдыха - южная часть Вышмановского пруда | Расчетный срок |
| 4.6 | Благоустройство и развитие зоны отдыха - северная часть Вышмановского пруда | Первая очередь |
| 4.7 | Благоустройство и развитие зоны отдыха - оз. Рассохино | Расчетный срок |
| 4.8 | Благоустройство и развитие зоны отдыха - зеленая зона п. Асерхово | Расчетный срок |
| 4.9 | Содействие строительству оздоровительного лагеря - 0,5 км восточнее д. Болгары | Расчетный срок |
| 4.10 | Содействие созданию дачных потребительских кооперативов (ДПК) у д. Зубово, д. Костино, д. Танковижа, д. Мосягино | Первая очередь |
| 5 | Общественное питание, торговля, бытовое обслуживание |  |
| 5.1 | Строительство 2 предприятий торговли в д. Вышманово | Расчетный срок |

Таблица 4.1-2 Перечень мероприятий по развитию объектов обслуживания – полномочия муниципального образования «Собинский район»

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование |  |  |
| 1 | Строительство детского сада | д. Вышманово | Расчетный срок |
| 2 | Ремонт, реконструкция, модернизация зданий дошкольных образовательных учреждений | п. Асерхово | Расчетный срок |
| 3 | Ремонт, реконструкция, модернизация зданий общеобразовательных учреждений | п. Асерхово | Расчетный срок |
|  | Здравоохранение |  |  |
| 4 | Строительство ФАПа | д. Вышманово | Расчетный срок |

## Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 4.2-1 Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры – полномочия муниципального образования «Асерховское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство улично-дорожной сети на территории населенных пунктов | п. Асерхово | Первая очередь, расчетный срок |
|  |  | д. Вышманово | Первая очередь, расчетный срок |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории населенных пунктов | п. Асерхово | Первая очередь |
|  |  | д. Никулино | Первая очередь |
|  |  | д. Рылово | Первая очередь |
|  |  | д. Фролиха | Первая очередь |
|  |  | д. Запрудье | Расчетный срок |
|  |  | д. Ремни | Расчетный срок |
|  |  | д. Буланово | Расчетный срок |
| 3 | Реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | мост через р. Ильинка в с. Арбузово | Первая очередь |

Таблица 4.2-2 Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры – полномочия Владимирской области

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к с. Арбузово, протяженность – 0,32 км | Расчетный срок |
| 2 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Болгары, протяженность – 0,22 км | Расчетный срок |
| 3 | Строительство автомобильной дороги | а/д Арбузово – Братилово, протяженность – 2,5 км | Расчетный срок |
| 4 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Буланово, протяженность – 0,1 км | Расчетный срок |
| 5 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Боковино, протяженность – 0,3 км | Расчетный срок |
| 6 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Запрудье, протяженность – 0,4 км | Расчетный срок |
| 7 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Лазарево, протяженность – 0,36 км | Расчетный срок |
| 8 | Строительство автомобильной дороги | а/д Корчагино – Зубово, протяженность – 1,4 км | Расчетный срок |
| 9 | Строительство автомобильной дороги | а/д Зубово – Карпово, протяженность – 0,6 км | Расчетный срок |
| 10 | Строительство автомобильной дороги | а/д Карпово – Фролиха, протяженность – 0,82 км | Расчетный срок |
| 11 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Михеево, протяженность – 0,78 км | Расчетный срок |
| 12 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Мосягино, протяженность – 0,2 км | Расчетный срок |
| 13 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Ремни, протяженность – 0,27 км | Расчетный срок |
| 14 | Строительство автомобильной дороги | а/д Запрудье – Мещера, протяженность – 1,1 км | Расчетный срок |
| 15 | Строительство автомобильной дороги | а/д Буланово – Мещера, протяженность – 0,45 км | Расчетный срок |
| 16 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Алферово, протяженность – 0,7 км | Расчетный срок |
| 17 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Костино, протяженность – 0,78 км | Расчетный срок |
| 18 | Строительство автомобильной дороги | а/д Кадыево – Вышманово, протяженность – 2,6 км | Расчетный срок |
| 19 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Артюшино, протяженность – 0,76 км | Расчетный срок |
| 20 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к д. Корчагино, протяженность – 1,15 км | Расчетный срок |
| 21 | Строительство автомобильной дороги | а/д Рылово – Литовка, протяженность – 0,65 км | Расчетный срок |
| 22 | Строительство автомобильной дороги | а/д Литовка – Братилово, протяженность – 1,15 км | Расчетный срок |
| 23 | Строительство автомобильной дороги | а/д Подъезд к озеру Исихра, протяженность – 2,8 км | Расчетный срок |
| 24 | Строительство автомобильной дороги | а/дПодъезд к озеру Суехра, протяженность – 1,5 км | Расчетный срок |
| 25 | Строительство искусственных сооружений | мост через р. Ильинка на а/д Ильинка – Братилово | Расчетный срок |
| 26 | Строительство искусственных сооружений | мост через ручей на а/д Ильинка – Братилово | Расчетный срок |
| 27 | Строительство искусственных сооружений | мост через р. Ильинка на а/д Зубово – Карпово | Расчетный срок |

Таблица 4.2-3 Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры – полномочия Российской Федерации

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт со строительством некоторых участков существующей одноколейной железнодорожной линии Улыбышево-Асерхово до ЗАТО г. Радужный |  | Расчетный срок |

## Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 4.3-1 Перечень мероприятий по развитию объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |
| 1.1 | Строительство ВЛ 10 кВ | д. Запрудье – д. Костино – д. Алферово; д. Вышманово – д. Лазарево; | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ | д. Костино, д. Лазарево | Первая очередь |
| 1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ | ВЛ «Вышманово - Арбузово» – новая застройка в д. Вышманово; ВЛ «Вышманово - Запрудье» - новая застройка южнее д. Запрудье – новая застройка южнее д. Артюшино; д. Алферово – д. Мосягино; д. Федурново – д. Михеево | Расчетный срок |
| 1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ | д. Михеево, д. Мосягино, д. Вышманово, новой застройке южнее д. Запрудье, новой застройке южнее д. Артюшино | Расчетный срок |
| 2 | Газоснабжение |  |  |
| 2.1 | Строительство межпоселкового газопровода | ГРП «Буланово» - Мещера – Ремни – Артюшино – Запрудье – Вышманово – Арбузово – Пушнино – Колокольница – Вал | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство газопровода высокого давления | п. Асерхово | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство ГРП | п. Асерхово, д. Мещера, д. Ремни, д. Артюшино, д. Запрудье, д. Вышманово, д. Арбузово, д. Пушнино, д. Колокольница, д. Вал | Первая очередь |
| 2.4 | Строительство межпоселковых газопроводов | д. Арбузово – д. Болгары; д. Вышманово – д. Рылово – д. Никулино – д. Литовка – д. Братилово; д. Запрудье – д. Костино – д. Алферово – д. Танковижа – д. Боковино – д. Вал; д. Ремни – территория новой застройки южнее д. Артюшино; межпоселковый газопровод – д. Федурново – д. Михеево; д. Запрудье – д. Корчагино – д. Зубово – д. Карпово – д. Фролиха; д. Вышманово – д. Лазарево; газопровод к п. Асерхово – д. Вошилово | Расчетный срок |
| 2.5 | Строительство ГРП | д. Федурново, д. Михеево, новой застройке южнее д. Артюшино, новой застройке южнее д. Запрудье, д. Костино, д. Алферово, д. Танковижа, д. Боковино, д. Болгары, д. Лазарево, д. Рылово, д. Никулино, д. Литовка, д. Братилово, д. Корчагино, д. Зубово, д. Карпово, д. Фролиха, д. Вошилово | Расчетный срок |
| 2.6 | Развитие системы газоснабжения низкого давления в населенных пунктах поселения |  | Первая очередь |
| 2.7 | Развитие системы газоснабжения низкого давления в населенных пунктах поселения |  | Расчетный срок |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |
| 3.1 | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | д. Вышманово | Первая очередь |
| 3.2 | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | С. Арбузово | Первая очередь |
| 3.3 | Строительство теплотрасс для теплоснабжения новой многоквартирной застройки | п. Асерхово | Первая очередь |
| 3.4 | Строительство теплотрасс для теплоснабжения новой многоквартирной застройки | п. Асерхово | Расчетный срок |
| 4 | Связь |  |  |
| 4.1 | Перевод АТС с аналогового оборудования на цифровое |  | Первая очередь |
| 4.2 | Увеличение емкости АТС до 600 номеров |  | Первая очередь |
| 4.3 | Прокладка волоконно-оптической линии связи и установка узла доступа к сети Internet | п. Асерхово и д. Вышманово | Первая очередь |
| 4.4 | Увеличение емкости АТС до 760 номеров |  | Расчетный срок |
| 5 | Водоснабжение |  |  |
| 5.1 | Строительство 4,7 км сетей водоснабжения | п. Асерхово, д. Вышманово, с. Арбузово | Первая очередь |
| 5.2 | Строительство 2,6 км сетей водоснабжения | П. Асерхово, д. Вышманово | Расчетный срок |
| 5.3 | Строительство новой водозаборной скважины | С. Арбузово | Первая очередь |
| 5.4 | Ввод в эксплуатацию не действующей скважины | П. Асерхово | Первая очередь |
| 5.5 | Замена водонапорных башен артезианскими скважинами | П. Асерхово, д. Вышманово | Первая очередь |
| 5.6 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | п. Асерхово, д. Вышманово, с. Арбузово | Первая очередь |
| 5.7 | Проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод | на территории сельского поселения | Первая очередь |
| 5.8 | Разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | на всех скважинах | Первая очередь |
| 5.9 | Приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 | на всех скважинах | Расчетный срок |
| 6 | Водоотведение |  |  |
| 6.1 | Строительство 1,2 км системы водоотведения | п. Асерхово | Первая очередь |
| 6.2 | Строительство 8,0 км системы водоотведения | п. Асерхово, д. Вышманово | Расчетный срок |
| 6.3 | Реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением их мощности | п. Асерхово | Первая очередь |
| 6.4 | Строительство локальных очистных сооружений канализации | д. Вышманово | Расчетный срок |
| 6.5 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | п. Асерхово | Первая очередь |
| 7 | Инженерная подготовка территории |
| 7.1 | Строительство 1,66 км закрытой сети ливневой канализации | п. Асерхово | Первая очередь |
| 7.2 | Строительство 01,04 км открытой сети ливневой канализации | п. Асерхово | Первая очередь |
| 7.3 | Строительство 0,09 км закрытой сети ливневой канализации | п. Асерхово | Расчетный срок |
| 7.4 | Строительство 001,64 км открытой сети ливневой канализации | п. Асерхово | Расчетный срок |
| 7.5 | Строительство 4,17 км открытой сети ливневой канализации | д. Вышманово | Расчетный срок |
| 7.6 | Строительство одних очистных сооружений ливневой канализации | п. Асерхово | Первая очередь |
| 7.7 | Строительство одних очистных сооружений ливневой канализации | д. Вышманово | Расчетный срок |
| 7.8 | Проведение инженерной подготовки территорий с уклонами поверхности более 20%, предлагаемых проектом под застройку на площади 13,64 га | д. Болгары, д. Братилово, д. Вал, д. Запрудье, д. Зубово, д. Кадыево, д. Колокольница, д. Лопухино, д. Мещера, д. Михеево, д. Мосягино, д. Ремни, д. Рылово, д. Федурново | Расчетный срок |
| 7.9 | Благоустройство оврагов и крутых склонов, на площади 1,78 га | д. Запрудье, д. Карпово | Первая очередь |
| 7.10 | Благоустройство оврагов и крутых склонов, на площади 0,7 га | д. Зубово, д. Михеево | Расчетный срок |
| 7.11 | Проведение мероприятий по рекультивации 2,37 га нарушенных территорий | д. Вышманово, д. Колокольница, д. Пушнино | Первая очередь |
| 7.12 | Проведение мероприятий по благоустройству 16,6 га водоемов | Вышмановский пруд, озеро южнее п. Асерхово | Первая очередь |
| 7.13 | Проведение мероприятий по благоустройству 194,5 га водоемов | оз. Исихра, оз. Суехра | Расчетный срок |
| 7.14 | Проведение мероприятий по защита территории от затопления (подсыпка территории), 2,93 га | д. Кадыево, д. Мосягино | Расчетный срок |
| 7.15 | Организация и благоустройство пляжей, 10,8 га | оз. Исихра, Вышмановский пруд | Первая очередь |
| 7.16 | Организация и благоустройство пляжей, 10,95 га | оз. Исихра, оз. Суехра, р. Ильинка, | Расчетный срок |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Таблица 4.4-1 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ). Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | на всех предприятиях поселения | Первая очередь, расчетный срок |
| 2 | Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения | п. Асерхово; с. Арбузово | Первая очередь |
|  |  | д. Вышманово | Расчетный срок |
| 3 | Вынос из центра поселка гаражно-складской зоны | п. Асерхово | Первая очередь |
| 4 | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос | На всех водных объектах Асерховского сельского поселения | Первая очередь, расчетный срок |
| 5 | Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов в местах рекреации | Оз. Исихра, пруд Вышмановский | Первая очередь |
|  |  | Оз.Суехра | Расчетный срок |
| 6 | Разработка и внедрение схемы санитарной очистки от твёрдых бытовых отходов | всех населенных пунктов поселения | Первая очередь |
| 7 | Строительство мусоронакопительного (мусороперегрузочного) пункта с элементами сортировки для приема и дальнейшей перегрузки ТБО на Петушинский полигон Петушинского района | в районе поворота автодороги на г. Радужный, между населенными пунктами Асерхово и Вышманово | Расчетный срок |
| 8 | Привести в соответствие имеющееся контейнерные площадки, приобрести контейнера в том числе для КГО | Все населенные пункты поселения | Первая очередь |
| 9 | Отслеживание и рекультивация всех стихийных и несанкционированных свалок в поселении | Территория Асерховского сельского поселения | Первая очередь |
| 10 | Для осуществления мойки и дезинфекции контейнеров для сбора бытовых отходов необходимо приобретение моечной установки | Территория Асерховского сельского поселения | Первая очередь |
| 11 | Разработать порядок сбора и вывоза отходов с территорий садовых товариществ | Территория Асерховского сельского поселения | Первая очередь |

## Мероприятия по благоустройству и озеленению территории поселения

Таблица 4.5-1 Перечень мероприятий по благоустройству и озеленению территории

| № пп | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание сквера в п. Асерхово (0,2 га) в квартале, ограниченном улицами Центральной, Железнодорожной, Школьной и Лесным проспектом | Расчетный срок |
| 2 | Создание парка в п. Асерхово (1,0 га) в центральной части | Расчетный срок |
| 3 | Создание 2 лесопарков в п. Асерхово (1,1 га) по ул. Школьная | Расчетный срок |
| 4 | Создание лесопарка в п. Асерхово (0,6 га) в южной части | Расчетный срок |
| 5 | Озеленение санитарно-защитных зон от МУП ЖКХ и склада материалов в п. Асерхово (0,7 га) | Расчетный срок |
| 6 | Благоустройство сквера в д. Вышманово | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства

Таблица 4.6-1 Перечень мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственного производства

| № пп | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Асерховское сельское поселение» | Первая очередь, расчетный срок |
| 2 | Разработка проекта планировки промышленной зоны в западной части п. Асерхово | Первая очередь |
| 3 | Предоставление земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства для создания объектов недвижимости | Первая очередь, расчетный срок |
| 4 | Предоставление земельных участков для создания инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Первая очередь, расчетный срок |
| 5 | Содействие развитию инвестиционной промышленной площадки в западной части п. Асерхово | Первая очередь, расчетный срок |
| 6 | Содействие развитию инвестиционной промышленной площадки в д. Лазарево | Расчетный срок |
| 7 | Содействие развитию инвестиционной промышленной площадки в д. Запрудье | Расчетный срок |
| 8 | Содействие развитию инвестиционной промышленной площадки в д. Пушнино | Расчетный срок |
| 9 | Содействие развитию инвестиционной промышленной площадки 150 м. восточнее д. Артюшино | Расчетный срок |
| 10 | Разработка проекта планировки зоны развития эко-ферм - д. Никулино, д. Литовка, д. Зубово | Первая очередь |
| 11 | Предоставление участков для создания эко-ферм - д. Никулино, д. Литовка, д. Зубово | Первая очередь, расчетный срок |
| 12 | Содействие развитию эко-ферм - д. Никулино, д. Литовка, д. Зубово | Первая очередь, расчетный срок |
| 13 | Разработка инвестиционного проекта оценки возможности развития промышленного рыбоводства на территории поселения | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию объектов по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 4.7-1 Перечень мероприятий по развитию объектов по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № пп | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в д. Вышманово | Первая очередь |
| 2 | Строительство противопожарного пирса на р. Клязьма в районе д. Болгары | Первая очередь |
| 3 | Строительство противопожарного пирса на Вышмановском пруду | Первая очередь |
| 4 | Строительство противопожарного пирса на пруду п. Асерхово ул. Рабочая | Первая очередь |
| 5 | Строительство противопожарного пирса на пруду п. Асерхово ул. Октябрьская | Расчетный срок |
| 6 | Строительство противопожарного водоема д. Вал | Первая очередь |
| 7 | Строительство противопожарного водоема д. Лопухино | Первая очередь |
| 8 | Строительство противопожарного водоема д. Федурново | Первая очередь |
| 9 | Строительство противопожарного водоема д. Буланово | Первая очередь |
| 10 | Строительство противопожарного водоема д. Запрудье | Первая очередь |
| 11 | Строительство противопожарного водоема д. Колокольница | Первая очередь |
| 12 | Строительство противопожарного водоема д. Арбузово | Первая очередь |
| 13 | Строительство противопожарного водоема д. Рылово | Первая очередь |
| 14 | Строительство противопожарного водоема д. Литовка | Первая очередь |
| 15 | Строительство противопожарного водоема д. Братилово | Первая очередь |
| 16 | Строительство противопожарного водоема д. Зубово | Первая очередь |
| 17 | Строительство противопожарного водоема д. Карпово | Первая очередь |
| 18 | Строительство противопожарного водоема д. Фролиха | Первая очередь |
| 19 | Строительство противопожарного водоема д. Вошилово | Первая очередь |
| 20 | Строительство противопожарного водоема д. Лазарево | Расчетный срок |
| 21 | Строительство противопожарного водоема д. Костино | Расчетный срок |
| 22 | Строительство противопожарного водоема д. Ремни | Расчетный срок |
| 23 | Строительство противопожарного водоема д. Артюшино | Расчетный срок |
| 24 | Строительство противопожарного водоема д. Мещера | Расчетный срок |
| 25 | Строительство противопожарного водоема д. Михеево | Расчетный срок |
| 26 | Строительство противопожарного водоема д. Алферово | Расчетный срок |
| 27 | Строительство противопожарного водоема д. Мосягино | Расчетный срок |
| 28 | Строительство противопожарного водоема д. Кадыево | Расчетный срок |
| 29 | Строительство противопожарного водоема д. Пушнино | Расчетный срок |
| 30 | Строительство противопожарного водоема д. Никулино | Расчетный срок |
| 31 | Создание противопожарных полос шириной 15 метров от проектных границ населенных пунктов | Первая очередь |

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Таблица 4.8-1 Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия местного значения

| № пп | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт памятника в п. Асерхово | Первая очередь |
| 2 | Ремонт памятника в д. Вышманово | Первая очередь |
| 3 | Ремонт памятника на кладбище около г. Собинки | Первая очередь |
| 4 | Благоустройство территории вокруг памятника в п. Асерхово | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство территории вокруг памятника в д. Вышманово | Первая очередь |
| 6 | Благоустройство территории вокруг памятника на кладбище около г. Собинки | Первая очередь |

Таблица 4.8-2 Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов

| № пп | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта зон охраны ансамбля Троицкой церкви с. Арбузово | Первая очередь |
| 2 | Разработка проекта зон охраны ансамбля Троицкой церкви д. Буланово | Первая очередь |
| 3 | Установление категории охраны для выявленных объектов культурного наследия (ограда Троицкой церкви в с. Арбузово, гостиница Троицкой церкви у д. Буланово, дом священника Троицкой церкви у д. Буланово) | Первая очередь |
| 4 | Проведение ремонтных работ ансамбля Троицкой церкви с. Арбузово | Первая очередь, расчетный срок |
| 5 | Проведение реставрационных работ ансамбля Троицкой церкви с. Арбузово | Первая очередь, расчетный срок |
| 6 | Проведение ремонтных работ ансамбля Троицкой церкви д. Буланово | Первая очередь, расчетный срок |
| 7 | Проведение реставрационных работ ансамбля Троицкой церкви д. Буланово | Первая очередь, расчетный срок |

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Источники природных чрезвычайных ситуаций

  - метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед,;

  - гидрологические: весеннее половодье;

  - природные пожары: лесной пожар, торфяной пожар.

В таблице представлены природные опасные явления, возникновение которых возможно на территории района.

Таблица 4.8-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 5 лет | На всей территории поселения |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения |
| 9 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 0С и ниже | ежегодно | На все территории поселения |
| 10 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | На всей территории поселения |
| 11 | Высокие уровни воды (весенние паводки) | В период весеннего половодья на р.Клязьме, при повышении уровня воды выше 300 см в зону подтопления могут попасть автодороги, расположенные на правом берегу реки |
| 12 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения. Месторождения торфа в районе п. Асерхово |
| 13 | Природные пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 3-5 лет | Лесные массивы на всей территории поселения. Месторождения торфа в районе п. Асерхово |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |  |

Подробно все возможные на территории поселения чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера».

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Сильный ветер

Распространяются на всей территории поселения. Характеризуются скоростью при порывах 25 м/с и более. Вызывает разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур, перенос почвы, снега, затруднения в работе транспорта, строительства.

Продолжительный дождь (ливень)

Распространяется на всей территории поселения. Характеризуется выпадением осадков 120 мм и более за 12 часов и менее. Происходит размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях. Возможно возникновение дождевого паводка.

Гроза

Возможно проявление на всей территории поселения. Средняя частота возникновения составляет 20-24 дней в году. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резкими усилениями ветра.

Град

Возможно проявление на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет в населенных пунктах и на сельскохозяйственных территориях. Частота града размером 20 мм и более составляет менее 1 дня в году. В результате града может произойти разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных.

Туман

Проявляется по всей территории поселения. Основную опасность представляет на территории населенных пунктов, трассах автомобильных дорог. В среднем частота возникновения тумана на территории поселения составляет 25-30 дней в году.

Сильный снегопад

Распространяется на всей территории поселения. Характеризуется выпадением осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. В среднем возникает 1 раз в 9-10 лет. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, затрудняет работу транспорта.

Сильная метель

Распространяется на всей территории поселения. В среднем частота возникновения этого опасного явления составляет 10-15 дней в году. Характеризуется сильной ветровой и снеговой нагрузкой, образованием снежных заносов. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта.

Гололед

Проявляется на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет в населенных пунктах и трассах воздушных линий электропередач. Раз в 9-10 лет возможно образование отложений толщиной 20 мм и более. Гололедные отложения создают дополнительную нагрузку на ЛЭП, увеличивая вероятность их обрыва, повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Заморозок

Проявляется на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет на сельскохозяйственных территориях. Характеризуются снижением минимальной температуры на поверхности почвы до 0оС и ниже. Заморозок такой интенсивности возникает на территории поселения раз в 3-5 лет. Наиболее опасны заморозки, происходящие поздней весной и ранней осенью, в период активной вегетации растений. Заморозки приводят к значительному повреждению сельскохозяйственных культур.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- Организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС.

- Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

- Обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Природный пожар

Основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров, а также:

- 0,3 % — от сельхозпалов;

- 0,9 % — по вине заготовителей;

- 2,9 % — по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия);

- 1,9 % — от грозовых разрядов;

Лесной фонд на территории поселения составляет 67 тысяч гектаров, из которых 46 тысяч гектаров находятся в пожароопасной зоне – это леса Собинского и Березниковского лесничества. Практически ежегодно в лесах этой зоны возникают лесные пожары, пик которых приходится на летние месяцы. В пожароопасную зону входят и торфяные площади (около 300 гектаров), на которых добыча торфа не ведется, а также земли Госзапаса (800 гектаров). Наибольшая суммарная площадь лесных и торфяных пожаров может достигать до 160 гектаров, в том числе лесных - 70 га, торфяных - 90 га. Наиболее подвержены воздействию поражающих факторов природных пожаров следующие населенные пункты района: п. Асерхово, д. Братилово, д. Фролиха, д. Карпово.

Меры предупреждения и снижения ущерба

- Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории поселения;

- Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения;

- Проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования;

- Поддержание в готовности противопожарных формирований;

- Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона;

- Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки;

- Запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения

организация в пожароопасный сезон постоянный мониторинг лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания;

организация контроля и прогнозирования распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

своевременное оповещение должностных лиц и населения о развитии чрезвычайной ситуации;

организация локализации и ликвидации очагов пожаров.

Комплекс мер для защиты населенных пунктов

создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах;

создание противопожарных полос между лесными массивами и границами населенных пунктов шириной 15 м.

Гидрологические опасные явления

Гидрологическая сеть Асерховского сельского поселения представлена рекой Клязьма (ширина до 100 метров, глубина до  3  метров) и притоками. В период весеннего половодья при повышении уровня воды выше 300 см в зону подтопления может попасть автодорога Собинка-Асерхово у Черной речки (д. Болгары), возможно подтопление  глубиной до 0,4 метра участка дороги длиной до 30 метров. Автобусное движение не приостанавливается

Все остальные населенные пункты и объекты экономики в период весеннего паводка подтоплению не подвергаются.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Асерховском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 5.2-1 Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м | Площадь зон поражения, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,046 | 1,79 |

Таблица 5.2-2 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 5.2-3 Радиусы зон поражения

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Аварии на системах жизнеобеспечения

Водоснабжение в поселении обеспечивают 9 водозаборных сооружений с использованием глубинных насосов с суммарной производительностью 12 тыс. м3 воды в сутки. Возникновение аварийных ситуаций на водозаборах или магистральных водоводах может создать угрозу нормальной жизнедеятельности населения в п. Асерхово, д. Вышманово, вызвать остановку производства на ОАО «Автоприборкомплекс», Вышмановском отделении ЗАО «Невский», снижение пожарной безопасности.

Теплоснабжение в поселении производится от газовой котельной в п. Асерхово и угольной котельной в СДК д. Вышманово. Ветхость разводящих теплосетей является фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в п. Асерхово.

Причины данного положения состоят в том, что объемы предзимних работ выполняются в пределах 70-80 %  из-за отсутствия достаточных средств на своевременный ремонт и замену изношенных сетей и оборудования, приобретение запасных частей.

В случае аварии на котельных возможны взрывы и пожары локального характера и поражения обслуживающего персонала.

Электроснабжение населенных пунктов поселения происходит от подстанций 35/10 кВ «Асерхово» и «Вышманово», посредством линии 10 кВ. Закольцовку имеют только линии от подстанции «Вышманово».

# Земельный баланс

В границы обмера баланса вошли территории общей площадью 23101,1 га, показанные на опорном и основном чертежах. На полное развитие проекта за счет освоения новых территорий увеличивается территория населенных пунктов и ее составляющих на 251,9 га (жилая застройка, территории объектов культурно-бытового обслуживания, улиц, проездов, зеленых насаждений общего пользования). Её общая площадь на расчетный срок составит 777,8 га.

Увеличение земель населенных пунктов произойдет за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель запаса и земель промышленности и иного специального назначения.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, приводится в следующей таблице.

Таблица 5.2-1 Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов муниципального образования «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование населенного пункта | Местоположение земельного участка и/или кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Планируемое целевое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Асерхово | К юго-западу от п. Асерхово | Земли запаса | 4,87 | Жилая зона (резерв) |
|  |  | Квартал 90 (выделы 11, 33, 43, 44, 45, 46) | Земли лесного фонда | 9,4 | Промышленная зона |
|  |  | Квартал 93 (выделы 4, 6-14, 23-29, 38, 57, 58, 66, 67) | Земли лесного фонда | 39,5 | Жилая зона, рекерационная зона, зона сельскохозяйственного использования, промышленная зона, коммунальная зона |
|  |  | 33:12:011273:4 | Земли промышленности | 0,15 | Промышленная зона |
|  |  | 33:12:011273:6, 33:12:011273:7, 33:12:011273:8, 33:12:011273:6, 33:12:011273:13, 33:12:011273:14 | Земли промышленности | 5,32 | Промышленная зона |
|  |  | 33:12:011273:1 | Земли промышленности | 0,6 | Промышленная зона |
| 2 | д. Вышманово | К югу от д. Вышманово | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 0,68 | Жилая зона |
|  |  | К югу от д. Вышманово | Земли лесного фонда | 0,44 | Жилая зона |
|  |  | К западу от д. Вышманово | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,47 | Жилая зона |
|  |  | К западу от д. Вышманово | Земли лесного фонда | 0,93 | Жилая зона, рекреационная зона |
|  |  | К западу от д. Вышманово | Земли лесного фонда (застроенные) | 0,14 | Жилая зона (территория бывшей школы) |
|  |  | К востоку от д. Вышманово | Земли лесного фонда (застроенные) | 0,23 | Промышленная зона (здания ОАО «Трудовик») |
|  |  | К северу от д. Вышманово | Земли лесного фонда | 0,02 | Зона сельскохозяйственного использования |
| 3 | с. Арбузово | К западу от с. Арбузово | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,85 | Зона сельскохозяйственного использования |
|  |  | К северу от с. Арбузово | Земли лесного фонда | 0,36 | Коммунальная зона |
|  |  | 33:12:011201:25 | Земли промышленности | 5,45 | Рекреационная зона, жилая зона |
|  |  | К юго-западу от с. Арбузово | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,64 | Рекреационная зона (городские леса) |
|  |  | К юго-западу от с. Арбузово | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,38 | Рекреационная зона (городские леса) |
|  |  | К юго-западу от с. Арбузово | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,72 | Рекреационная зона (городские леса) |
|  |  | 33:12:011201:67 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,6 | Жилая зона |
| 4 | д. Болгары | 33:12:011201:9 | Земли промышленности | 0,29 | Промышленная зона |
|  |  | 33:12:011234:12 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,02 га | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011234:73 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,05 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011234:76 | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,11 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011234:77 | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,16 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011234:18 | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,07 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011234:75 | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,06 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011234:63 | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,05 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011234:17 | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,25 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011201:43 | Земли промышленности | 0,1 | Промышленная зона |
|  |  | К западу от д. Болгары | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,45 | Зона сельскохозяйственного использования |
|  |  | К востоку от д. Болгары | Земли сельскохозяйственного назначения | 2,98 | Жилая зона |
| 5 | Д. Пушнино | К югу от д. Пушнино | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения), земли промышленности (региональная дорога) | 1,2 | Промышленная зона |
|  |  | К востоку от д. Пушнино | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 1,8 | Жилая зона |
| 6 | д. Колокольница | 33:12:011244:35 | Земли лесного фонда * | 0,003 | Жилая зона |
|  |  | К юго-западу от д. Колокольница | Земли лесного фонда | 0,16 | Жилая зона |
|  |  | К северо-востоку от д. Колокольница | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 1,33 | Жилая зона |
|  |  | К юго-востоку от д. Колокольница | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения), земли лесного фонда | 3,1 | Жилая зона |
|  |  | К югу от д. Колокольница | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,2 | Жилая зона |
| 7 | д. Вал | 33:12:011237:90 | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,19 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011237:7 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,38 | Жилая зона |
|  |  | К западу от д. Вал | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,09 | Жилая зона |
|  |  | К северо-востоку от д. Вал | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 3,63 | Жилая зона |
| 8 | д. Кадыево | К востоку от д. Кадыево | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 1,5 | Жилая зона |
|  |  | К югу от д. Кадыево | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 1,5 | Жилая зона |
| 9 | д. Боковино | К югу от д. Боковино | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,95 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011233:8 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,008 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011233:59 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,006 | Жилая зона |
|  |  | К западу от д. Боковино | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 1,6 | Жилая зона |
|  |  | К востоку от д. Боковино | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 0,65 | Жилая зона |
| 10 | д. Мосягино | К юго-востоку от д. Мосягино | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,24 | Жилая зона |
| 11 | д. Танковижа | 33:12:011257:42 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,033 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011257:1 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,004 | Жилая зона |
|  |  | К западу от д. Танковижа | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,85 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011257:21 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) * | 0,19 | Жилая зона |
|  |  | К югу от д. Танковижа | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 1,72 | Жилая зона |
|  |  | К западу от д. Танковижа | Земли лесного фонда (застроенные) | 1,93 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011201:383 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,26 | Жилая зона (дачный потребительский кооператив) |
|  |  | 33:12:011201:382 | Земли сельскохозяйственного назначения | 10,34 | Жилая зона (дачный потребительский кооператив) |
| 12 | д. Алферово | К югу от д. Алферово | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации поселения) | 0,73 | Жилая зона |
| 13 | д. Костино | К западу от д. Костино | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 2,65 | Жилая зона |
| 14 | д. Лазарево | 33:12:011247:31 | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) * | 0,095 | Жилая зона |
|  |  | К югу от д. Лазарево | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 1,06 | Жилая зона |
|  |  | К востоку от д. Лазарево | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 0,4 | Жилая зона |
| 15 | д. Никулино | К востоку от д. Никулино | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 1,66 | Жилая зона |
| 16 | д. Рылово | 33:12:011256:5 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) * | 0,014 | Жилая зона |
|  |  | К югу от д. Рылово | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 0,076 | Жилая зона |
|  |  | К востоку от д. Рылово | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 0,96 | Жилая зона |
|  |  | К юго-востоку от д. Рылово | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,7 | Жилая зона, проезд |
| 17 | д. Братилово | К северо-западу от д. Братилово | Земли сельскохозяйственного назначения (застроенные) | 0,05 | Общественно-деловая зона (часовня) |
|  |  | 33:12:011235:4 | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 0,29 | Жилая зона |
|  |  | К юго-востоку от д. Братилово | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 0,69 | Жилая зона |
| 18 | д. Зубово | 33:12:011241:47 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения (застроенные) | 0,04 | Жилая зона |
|  |  | К северу от д. Зубово | Земли сельскохозяйственного назначения (застроенные) | 0,94 | Жилая зона |
|  |  | К юго-западу от д. Зубово | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 3,0 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011201:396 | Земли сельскохозяйственного назначения | 17,41 | Жилая зона (дачный потребительский кооператив) |
| 19 | д. Карпово | К югу от д. Карпово | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 5,0 | Жилая зона |
| 20 | д. Фролиха | К югу от д. Фролиха | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 0,14 | Жилая зона |
|  |  | К северу от д. Фролиха | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 1,11 | Жилая зона |
| 21 | д. Запрудье | К западу от д. Запрудье | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 1,66 | Промышленная зона |
|  |  | К югу от д. Запрудье | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,57 | Промышленная зона |
|  |  | К западу от д. Запрудье | Земли сельскохозяйственного назначения | 38,5 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011240:52 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения * | 0,04 | Жилая зона |
|  |  | К востоку от д. Запрудье | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 0,82 | Жилая зона |
|  |  | К востоку от д. Запрудье | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 0,26 | Рекреационная зона |
| 22 | д. Артюшино | 33:12:011232:27 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,02 | Жилая зона |
| 23 | д. Ремни | 33:12:011201:350 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,0 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011201:347 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | 24,7 | Жилая зона |
|  |  | К западу от д. Ремни | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 0,26 | Рекреационная зона |
| 24 | д. Мещера | 33:12:011250:1 (частично) | Земли лесного фонда | 0,017 | Жилая зона |
| 25 | д. Буланово | К западу от д. Буланово | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 0,47 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011236:2 (частично) | Земли лесного фонда | 0,044 | Жилая зона |
|  |  | К северу от д. Буланово | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,71 | Жилая зона |
|  |  | К северу от д. Буланово | Земли сельскохозяйственного назначения (СДТ «Озерки») | 0,047 | Жилая зона |
| 26 | д. Федурново | К северу от д. Федурново | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации), застроенные | 1,28 | Жилая зона |
|  |  | К северу от д. Федурново | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 0,21 | Жилая зона |
|  |  | К востоку от д. Федурново | Земли лесного фонда (застроенные) | 0,14 | Жилая зона |
| 27 | д. Михеево | К северу от д. Михеево | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 2,7 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011251:55 (частично) | Земли лесного фонда | 0,005 | Жилая зона |
|  |  | 33:12:011251:2 (частично) | Земли лесного фонда | 0,028 | Жилая зона |
| 28 | д. Лопухино | К востоку от д. Лопухино | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 1,6 | Жилая зона |
|  |  | К югу от д. Лопухино | Земли сельскохозяйственного назначения (земли администрации) | 0,29 | Жилая зона |
|  |  | К западу от д. Лопухино | Земли сельскохозяйственного назначения (СНТ) | 0,23 | Жилая зона |
| 29 | д. Вошилово | К востоку от д. Вошилово | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 2,92 | Рекреационная зона |
|  |  | К юго-востоку от д. Вошилово | Земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) | 2,32 | Жилая зона |
|  |  | К югу от д. Вошилово | Земли сельскохозяйственного назначения (застроенные) | 0,007 | Жилая зона |
|  | Итого |  |  | 253,067 |  |

* по данным кадастрового учета – земли населенных пунктов

Генеральным планом предлагается исключение из границ сельских населенных пунктов земель населенных пунктов и перевод их в другие категории земель. Перечень исключаемых земельных участков и их планируемое использование приводятся в таблице ниже.

Таблица 5.2-2 Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов муниципального образования «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование населенного пункта | Местоположение земельного участка и/или кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Планируемое целевое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Мещера | 33:12:011201:61 (частично) | Земли населенных пунктов | 0,016 | Земли промышленности и иного специального назначения |
| 2 | д. Вошилово | К югу от д. Вошилово | Земли населенных пунктов | 0,6 | Земли сельскохозяйственного назначения (СДТ «Вошилово») |
| 3 | д. Вышманово | К юго-востоку от д. Вышманово | Земли населенных пунктов | 0,53 | Земли промышленности (региональная дорога) |
|  | Итого |  |  | 1,146 |  |

В сводном виде данные об изменении использования земель Асерховского сельского поселения на расчетный срок представлены в следующей таблице.

Таблица 6-1 Баланс территории Асерховского сельского поселения

| № п/п | Категория земель | 2009 | % | 2027 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 525,9 | 2,3 | 769,0 | 3,3 |
| 1.1 | жилая зона всего, в т.ч. | 333,5 |  | 488,1 |  |
| 1.1.1 | 1-2-этажная застройка | 326,2 |  | 477,5 |  |
| 1.1.2 | застройка средней этажности | 7,3 |  | 8,5 |  |
| 1.2 | общественно-деловая зона | 4,7 |  | 8,0 |  |
| 1.3 | промышленная и коммунальная зона | 22,3 |  | 62,3 |  |
| 1.4 | зона инженерной и транспортной инфраструктур | 20,8 |  | 31,0 |  |
| 1.5 | рекреационная зона | 136,9 |  | 174,5 |  |
| 1.6 | зона сельскохозяйственного использования | 7,0 |  | 6,5 |  |
| 1.7 | зона специального назначения | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3794,9 | 16,4 | 3620,4 | 15,7 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 154,6 * | 0,7 | 163,4 | 0,7 |
| 4 | Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 17330,0 | 75,0 | 17257,5 | 74,7 |
| 6 | Земли водного фонда | 170,3 * | 0,7 | 170,3 | 0,7 |
| 7 | Земли запаса | 1125,4 * | 4,9 | 1120,5 | 4,9 |
|  | Итого земель в границах поселения | 23101,1 | 100,0 | 23101,1 | 100,0 |

* по данным кадастрового учета

# Координаты проектных границ населенных пунктов, входящих в состав МО «Асерховское сельское поселение»

Координаты точек проектных границ населенных пунктов приводятся в местной системе координат Собинского района Владимирской области.

Рисунок 6. Схема проектных границ д. Алферово

Таблица 7-1 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Алферово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 31850,22 | 36510,95 |
| 2 | 31850,22 | 36511,06 |
| 3 | 31803,07 | 36519,73 |
| 4 | 31800,18 | 36538,41 |
| 5 | 31816,41 | 36582,78 |
| 6 | 31850,55 | 36634,71 |
| 7 | 31835,31 | 36630,59 |
| 8 | 31803,07 | 36593,9 |
| 9 | 31784,17 | 36574,89 |
| 10 | 31768,6 | 36575,44 |
| 11 | 31747,47 | 36594,9 |
| 12 | 31740,24 | 36603,91 |
| 13 | 31736,35 | 36603,91 |
| 14 | 31724,12 | 36597,68 |
| 15 | 31696,88 | 36576 |
| 16 | 31689,09 | 36568,77 |
| 17 | 31684,09 | 36558,76 |
| 18 | 31690,87 | 36540,64 |
| 19 | 31689,2 | 36515,73 |
| 20 | 31665,97 | 36503,28 |
| 21 | 31644,73 | 36463,58 |
| 22 | 31692,87 | 36429 |
| 23 | 31734,24 | 36391,19 |
| 24 | 31731,79 | 36385,63 |
| 25 | 31751,47 | 36366,73 |
| 26 | 31731,01 | 36342,15 |
| 27 | 31707,77 | 36301,68 |
| 28 | 31869,23 | 36233,96 |
| 29 | 31885,35 | 36308,91 |
| 30 | 31913,15 | 36499,27 |
| 31 | 31850,22 | 36510,95 |

Рисунок 7. Схема проектных границ с. Арбузово

Таблица 7-2 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта села Арбузово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 26443,14 | 35340,18 |
| 2 | 26443,14 | 35340,18 |
| 3 | 26469,72 | 35359,41 |
| 4 | 26470,16 | 35358,75 |
| 5 | 26659,64 | 35451,37 |
| 6 | 26677,21 | 35455,6 |
| 7 | 26679,88 | 35377,98 |
| 8 | 26687,77 | 35368,42 |
| 9 | 26704,67 | 35350,41 |
| 10 | 26731,03 | 35339,62 |
| 11 | 26782,18 | 35342,96 |
| 12 | 26792,74 | 35346,29 |
| 13 | 26796,63 | 35362,42 |
| 14 | 26797,74 | 35385,77 |
| 15 | 26798,85 | 35406,89 |
| 16 | 26811,09 | 35429,69 |
| 17 | 26825,54 | 35434,69 |
| 18 | 26844,44 | 35429,69 |
| 19 | 26862,79 | 35425,8 |
| 20 | 26867,8 | 35436,92 |
| 21 | 26868,35 | 35444,7 |
| 22 | 26867,8 | 35470,83 |
| 23 | 26875,58 | 35499,85 |
| 24 | 26858,57 | 35546,89 |
| 25 | 26953,97 | 35589,14 |
| 26 | 27057,6 | 35637,62 |
| 27 | 27122,77 | 35670,2 |
| 28 | 27140,45 | 35693,44 |
| 29 | 27142,45 | 35709,12 |
| 30 | 27135,22 | 35730,81 |
| 31 | 27151,23 | 35750,93 |
| 32 | 27140 | 35776,62 |
| 33 | 27154,12 | 35822,43 |
| 34 | 27156,9 | 35842,44 |
| 35 | 27161,79 | 35875,8 |
| 36 | 27121,32 | 35863,46 |
| 37 | 27090,07 | 35859,79 |
| 38 | 27044,82 | 35869,47 |
| 39 | 27043,59 | 35842,11 |
| 40 | 26965,31 | 35808,86 |
| 41 | 26894,15 | 35776,28 |
| 42 | 26891,59 | 35779,4 |
| 43 | 26873,02 | 35819,32 |
| 44 | 26860,68 | 35813,53 |
| 45 | 26803,41 | 35786,4 |
| 46 | 26803,41 | 35786,4 |
| 47 | 26803,41 | 35786,4 |
| 48 | 26837,22 | 35753,82 |
| 49 | 26856,79 | 35738,03 |
| 50 | 26880,25 | 35746,93 |
| 51 | 26896,59 | 35706,01 |
| 52 | 26900,04 | 35693,33 |
| 53 | 26879,14 | 35705,45 |
| 54 | 26869,69 | 35705,45 |
| 55 | 26836,66 | 35702,45 |
| 56 | 26821,2 | 35698,56 |
| 57 | 26800,19 | 35687,33 |
| 58 | 26776,06 | 35668,09 |
| 59 | 26765,38 | 35659,86 |
| 60 | 26763,83 | 35661,09 |
| 61 | 26729,91 | 35632,73 |
| 62 | 26654,97 | 35589,81 |
| 63 | 26654,19 | 35589,14 |
| 64 | 26646,29 | 35605,93 |
| 65 | 26625,39 | 35650,19 |
| 66 | 26600,71 | 35663,64 |
| 67 | 26565,57 | 35683,32 |
| 68 | 26453,04 | 35645,52 |
| 69 | 26447,37 | 35643,52 |
| 70 | 26430,13 | 35637,73 |
| 71 | 26427,24 | 35637,62 |
| 72 | 26424,91 | 35494,63 |
| 73 | 26421,01 | 35455,15 |
| 74 | 26410,23 | 35427,24 |
| 75 | 26390,1 | 35393,11 |
| 76 | 26372,42 | 35354,86 |
| 77 | 26363,42 | 35299,7 |
| 78 | 26377,98 | 35306,82 |
| 79 | 26299,14 | 35188,51 |
| 80 | 26273,68 | 35097,11 |
| 81 | 26200,18 | 34872,38 |
| 82 | 26276,57 | 34845,14 |
| 83 | 26295,36 | 34838,35 |
| 84 | 26360,52 | 35054,07 |
| 85 | 26395,55 | 35142,36 |
| 86 | 26443,14 | 35340,18 |

Рисунок 8. Схема проектных границ д. Артюшино

Таблица 7-3 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Артюшино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 32988,18 | 34402,69 |
| 2 | 32988,96 | 34355,66 |
| 3 | 32985,74 | 34315,85 |
| 4 | 32959,61 | 34256,03 |
| 5 | 32913,02 | 34255,14 |
| 6 | 32903,79 | 34178,19 |
| 7 | 32896,45 | 34178,64 |
| 8 | 32896,11 | 34150,73 |
| 9 | 32900,45 | 34150,5 |
| 10 | 32896,11 | 34114,37 |
| 11 | 32882,88 | 33974,37 |
| 12 | 32867,2 | 33855,84 |
| 13 | 32845,85 | 33748,2 |
| 14 | 32871,54 | 33753,43 |
| 15 | 32896,89 | 33664,25 |
| 16 | 32918,58 | 33667,47 |
| 17 | 32943,48 | 33683,49 |
| 18 | 32972,39 | 33713,62 |
| 19 | 33077,58 | 33704,5 |
| 20 | 33087,7 | 33762,66 |
| 21 | 33116,95 | 33769,55 |
| 22 | 33126,29 | 33773,89 |
| 23 | 33130,29 | 33808,13 |
| 24 | 33114,17 | 33826,59 |
| 25 | 33106,16 | 33852,61 |
| 26 | 33115,06 | 33894,87 |
| 27 | 33181,55 | 33977,48 |
| 28 | 33186,89 | 34042,09 |
| 29 | 33181,11 | 34058,21 |
| 30 | 33167,76 | 34066,88 |
| 31 | 33166,43 | 34099,91 |
| 32 | 33156,64 | 34100,58 |
| 33 | 33156,75 | 34126,93 |
| 34 | 33147,53 | 34234,46 |
| 35 | 33151,2 | 34291,5 |
| 36 | 33160,42 | 34335,2 |
| 37 | 33178,1 | 34401,8 |
| 38 | 33174,43 | 34451,62 |
| 39 | 33157,98 | 34495,76 |
| 40 | 33132,74 | 34560,59 |
| 41 | 33136,74 | 34582,72 |
| 42 | 33087,81 | 34581,94 |
| 43 | 33060,9 | 34404,25 |
| 44 | 32988,18 | 34402,69 |

Рисунок 9. Схема проектных границ п. Асерхово

Таблица 7-4 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта поселка Асерхово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 32347,48 | 28302,88 |
| 2 | 32336,14 | 28299,54 |
| 3 | 32312,12 | 28283,42 |
| 4 | 32313,12 | 28231,04 |
| 5 | 32313,34 | 28226,82 |
| 6 | 32316,12 | 28156,54 |
| 7 | 32333,58 | 28035,67 |
| 8 | 32334,25 | 28034,01 |
| 9 | 32335,25 | 28033,01 |
| 10 | 32337,03 | 28032,23 |
| 11 | 32338,92 | 28032,45 |
| 12 | 32406,3 | 28057,58 |
| 13 | 32529,5 | 28104,17 |
| 14 | 32598,67 | 28130,19 |
| 15 | 32626,13 | 28140,64 |
| 16 | 32661,94 | 28145,76 |
| 17 | 32663,05 | 28082,04 |
| 18 | 32669,72 | 28082,49 |
| 19 | 32669,72 | 28082,38 |
| 20 | 32669,72 | 28082,38 |
| 21 | 32718,09 | 28086,27 |
| 22 | 32719,2 | 28077,6 |
| 23 | 32745,11 | 28080,93 |
| 24 | 32751,45 | 28089,27 |
| 25 | 32748,45 | 28158,1 |
| 26 | 32802,71 | 28159,55 |
| 27 | 32872,87 | 28161,33 |
| 28 | 32941,48 | 28163,1 |
| 29 | 33042,56 | 28165,88 |
| 30 | 33043,78 | 28166,11 |
| 31 | 33044,89 | 28166,77 |
| 32 | 33045,67 | 28167,55 |
| 33 | 33046,23 | 28168,66 |
| 34 | 33046,45 | 28170 |
| 35 | 33050,9 | 28170,22 |
| 36 | 33173,66 | 28179,23 |
| 37 | 33346,45 | 28193,57 |
| 38 | 33483,56 | 28211,59 |
| 39 | 33483,89 | 28251,5 |
| 40 | 33483,89 | 28263,74 |
| 41 | 33485,34 | 28367,59 |
| 42 | 33484,56 | 28367,59 |
| 43 | 33485,45 | 28528,94 |
| 44 | 33488,12 | 28752,99 |
| 45 | 33470,55 | 28976,72 |
| 46 | 33586,41 | 28970,82 |
| 47 | 33586,86 | 29007,07 |
| 48 | 33587,08 | 29007,07 |
| 49 | 33587,41 | 29035,54 |
| 50 | 33590,3 | 29038,99 |
| 51 | 33589,75 | 29095,14 |
| 52 | 33585,52 | 29103,59 |
| 53 | 33580,41 | 29105,26 |
| 54 | 33558,5 | 29161,3 |
| 55 | 33556,39 | 29170,75 |
| 56 | 33552,16 | 29177,65 |
| 57 | 33542,93 | 29201,22 |
| 58 | 33521,81 | 29303,85 |
| 59 | 33479 | 29304,74 |
| 60 | 33466,99 | 29362,9 |
| 61 | 33434,74 | 29411,16 |
| 62 | 33434,74 | 29411,16 |
| 63 | 33421,18 | 29431,62 |
| 64 | 33318,21 | 29433,62 |
| 65 | 33311,87 | 29390,03 |
| 66 | 33303,64 | 29330,76 |
| 67 | 33306,31 | 29208 |
| 68 | 33306,31 | 29208 |
| 69 | 33289,19 | 29212,56 |
| 70 | 33247,6 | 29212,34 |
| 71 | 33186,67 | 29207,34 |
| 72 | 33073,14 | 29205,45 |
| 73 | 33024,1 | 29204,67 |
| 74 | 33005,2 | 29208,34 |
| 75 | 33072,25 | 29364,23 |
| 76 | 33071,8 | 29431,5 |
| 77 | 33141,19 | 29427,06 |
| 78 | 33143,3 | 29475,54 |
| 79 | 33060,79 | 29485,1 |
| 80 | 33061,46 | 29499 |
| 81 | 33065,46 | 29508,9 |
| 82 | 33071,58 | 29519,24 |
| 83 | 33069,47 | 29525,91 |
| 84 | 33056,23 | 29534,92 |
| 85 | 33043,34 | 29544,7 |
| 86 | 33037 | 29560,05 |
| 87 | 33037,67 | 29576,17 |
| 88 | 33039,56 | 29589,85 |
| 89 | 33046 | 29603,08 |
| 90 | 33053,79 | 29612,2 |
| 91 | 33068,91 | 29618,53 |
| 92 | 33079,92 | 29626,43 |
| 93 | 33086,03 | 29636,44 |
| 94 | 33090,82 | 29649,22 |
| 95 | 33094,82 | 29662,9 |
| 96 | 33104,16 | 29672,91 |
| 97 | 33114,39 | 29680,8 |
| 98 | 33122,62 | 29685,03 |
| 99 | 33134,85 | 29688,48 |
| 100 | 33149,42 | 29689,59 |
| 101 | 33163,2 | 29695,7 |
| 102 | 33193,67 | 29716,39 |
| 103 | 33237,93 | 29630,43 |
| 104 | 33349,68 | 29676,8 |
| 105 | 33472,21 | 29736,07 |
| 106 | 33472,55 | 29856,6 |
| 107 | 33447,08 | 29916,2 |
| 108 | 33380,48 | 29895,41 |
| 109 | 33260,94 | 29829,69 |
| 110 | 33249,82 | 29846,82 |
| 111 | 33155,42 | 29774,99 |
| 112 | 33095,15 | 29723,61 |
| 113 | 33023,21 | 29654,23 |
| 114 | 32987,41 | 29605,19 |
| 115 | 32987,41 | 29605,19 |
| 116 | 32987,41 | 29605,19 |
| 117 | 32691,96 | 29197,11 |
| 118 | 32642,26 | 29196,77 |
| 119 | 32592,33 | 29125,72 |
| 120 | 32548,96 | 28974,94 |
| 121 | 32368,61 | 28976,27 |
| 122 | 32283,43 | 28804,59 |
| 123 | 32425,87 | 28303,43 |
| 124 | 32396,29 | 28303,43 |
| 125 | 32347,48 | 28302,88 |

Рисунок 10. Схема проектных границ д. Боковино

Таблица 7-5 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Боковино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 30962,55 | 37237,27 |
| 2 | 31008,36 | 37229,04 |
| 3 | 31008,47 | 37228,93 |
| 4 | 31008,69 | 37235,05 |
| 5 | 31017,03 | 37371,93 |
| 6 | 30967,88 | 37370,93 |
| 7 | 30946,42 | 37373,15 |
| 8 | 30947,2 | 37421,08 |
| 9 | 30876,7 | 37383,94 |
| 10 | 30780,19 | 37359,14 |
| 11 | 30735,15 | 37352,58 |
| 12 | 30677,78 | 37360,81 |
| 13 | 30590,38 | 37380,27 |
| 14 | 30528,44 | 37407,96 |
| 15 | 30429,81 | 37420,3 |
| 16 | 30412,69 | 37322,78 |
| 17 | 30422,58 | 37283,42 |
| 18 | 30435,93 | 37243,72 |
| 19 | 30930,08 | 37192,13 |
| 20 | 30953,21 | 37200,36 |
| 21 | 30962,55 | 37237,27 |

Рисунок 11. Схема проектных границ д. Болгары

Таблица 7-6 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Болгары

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 25621,97 | 36089,85 |
| 2 | 25639,65 | 36099,42 |
| 3 | 25620,63 | 36146,23 |
| 4 | 25603,29 | 36136,33 |
| 5 | 25602,62 | 36135,89 |
| 6 | 25597,5 | 36148,79 |
| 7 | 25640,09 | 36203,38 |
| 8 | 25718,48 | 36241,86 |
| 9 | 25682,68 | 36313,47 |
| 10 | 25616,41 | 36269,32 |
| 11 | 25522,45 | 36227,96 |
| 12 | 25535,24 | 36191,37 |
| 13 | 25435,61 | 36144,45 |
| 14 | 25401,91 | 36171,03 |
| 15 | 25371,78 | 36174,25 |
| 16 | 25211,44 | 36079,07 |
| 17 | 25115,36 | 36020,47 |
| 18 | 25115,36 | 36020,47 |
| 19 | 25126,37 | 35929,18 |
| 20 | 25091,79 | 35906,27 |
| 21 | 25140,61 | 35850,01 |
| 22 | 25170,85 | 35875,36 |
| 23 | 25201,32 | 35897,93 |
| 24 | 25223,78 | 35865,91 |
| 25 | 25223,89 | 35865,8 |
| 26 | 25245,35 | 35880,03 |
| 27 | 25254,47 | 35870,02 |
| 28 | 25266,81 | 35881,47 |
| 29 | 25259,58 | 35889,37 |
| 30 | 25343,2 | 35944,41 |
| 31 | 25502,1 | 36022,58 |
| 32 | 25499,65 | 36030,7 |
| 33 | 25509,88 | 36036,37 |
| 34 | 25529,23 | 35990,56 |
| 35 | 25551,25 | 35994,89 |
| 36 | 25593,06 | 36002,12 |
| 37 | 25607,96 | 36029,47 |
| 38 | 25641,32 | 36038,26 |
| 39 | 25625,08 | 36079,18 |
| 40 | 25626,19 | 36079,51 |
| 41 | 25621,97 | 36089,85 |

Рисунок 12. Схема проектных границ д. Братилово

Таблица 7-7 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Братилово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 26886,14 | 33585,97 |
| 2 | 26857,9 | 33560,28 |
| 3 | 26828,99 | 33525,37 |
| 4 | 26823,76 | 33497,68 |
| 5 | 26828,1 | 33471,55 |
| 6 | 26873,13 | 33423,29 |
| 7 | 26933,4 | 33342,9 |
| 8 | 26992,78 | 33269,73 |
| 9 | 27045,37 | 33222,36 |
| 10 | 27070,73 | 33184,55 |
| 11 | 27138,22 | 33166,76 |
| 12 | 27160,02 | 33145,19 |
| 13 | 27154,68 | 33127,84 |
| 14 | 27218,28 | 33192,45 |
| 15 | 27221,06 | 33187,78 |
| 16 | 27231,85 | 33168,65 |
| 17 | 27250,75 | 33138,63 |
| 18 | 27254,2 | 33115,84 |
| 19 | 27246,41 | 33103,38 |
| 20 | 27232,29 | 33080,59 |
| 21 | 27239,19 | 33073,8 |
| 22 | 27253,31 | 33062,57 |
| 23 | 27264,87 | 33053,57 |
| 24 | 27275,66 | 33048,01 |
| 25 | 27282,11 | 33044,78 |
| 26 | 27285,89 | 33030,22 |
| 27 | 27291,11 | 33024,66 |
| 28 | 27319,36 | 33014,54 |
| 29 | 27340,26 | 32996,75 |
| 30 | 27372,4 | 33004,75 |
| 31 | 27398,53 | 33029,77 |
| 32 | 27411,32 | 33042,11 |
| 33 | 27255,53 | 33225,81 |
| 34 | 27252,64 | 33227,47 |
| 35 | 27343,49 | 33319,77 |
| 36 | 27231,51 | 33447,97 |
| 37 | 27042,7 | 33679,15 |
| 38 | 26946,74 | 33789,23 |
| 39 | 26832,66 | 33697,27 |
| 40 | 26899,26 | 33615,1 |
| 41 | 26892,81 | 33609,99 |
| 42 | 26876,91 | 33597,42 |
| 43 | 26886,14 | 33585,97 |
| 44 | 27219,62 | 33193,89 |
| 45 | 27219,39 | 33193,34 |
| 46 | 27219,28 | 33193,45 |
| 47 | 27219,62 | 33193,89 |

Рисунок 13. Схема проектных границ д. Буланово

Таблица 7-8 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Буланово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 33995,05 | 35042,29 |
| 2 | 33999,28 | 35054,74 |
| 3 | 33963,36 | 35064,64 |
| 4 | 33958,25 | 35053,85 |
| 5 | 33958,25 | 35053,85 |
| 6 | 33892,31 | 35072,75 |
| 7 | 33781,89 | 35130,8 |
| 8 | 33768,1 | 35126,68 |
| 9 | 33756,43 | 35132,58 |
| 10 | 33752,2 | 35123,57 |
| 11 | 33748,2 | 35124,9 |
| 12 | 33746,09 | 35117,9 |
| 13 | 33720,85 | 35129,69 |
| 14 | 33708,39 | 35104,78 |
| 15 | 33655,35 | 35128,13 |
| 16 | 33617,32 | 35043,51 |
| 17 | 33617,32 | 35043,51 |
| 18 | 33546,6 | 35091,21 |
| 19 | 33531,37 | 35048,18 |
| 20 | 33589,64 | 34981,91 |
| 21 | 33589,64 | 34981,91 |
| 22 | 33549,72 | 34893,06 |
| 23 | 33626,44 | 34846,47 |
| 24 | 33726,07 | 34795,1 |
| 25 | 33747,31 | 34823,57 |
| 26 | 33823,26 | 34796,77 |
| 27 | 33888,31 | 34756,18 |
| 28 | 33952,13 | 34898,07 |
| 29 | 33975,04 | 34887,17 |
| 30 | 33986,71 | 34904,07 |
| 31 | 34086,68 | 34969,56 |
| 32 | 34117,26 | 34975,24 |
| 33 | 34060,21 | 35021,83 |
| 34 | 33995,05 | 35042,29 |

Рисунок 14. Схема проектных границ д. Вал

Таблица 7-9 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Вал

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28678,38 | 37505,03 |
| 2 | 28701,84 | 37558,96 |
| 3 | 28726,75 | 37651,25 |
| 4 | 28471,11 | 37680,72 |
| 5 | 28453,66 | 37536,5 |
| 6 | 28326,23 | 37538,61 |
| 7 | 28273,63 | 37541,5 |
| 8 | 28038,9 | 37503,92 |
| 9 | 27993,87 | 37496,91 |
| 10 | 27936,93 | 37504,25 |
| 11 | 27867,1 | 37492,35 |
| 12 | 27732,89 | 37487,35 |
| 13 | 27643,94 | 37471,67 |
| 14 | 27574,99 | 37451,21 |
| 15 | 27582 | 37396,39 |
| 16 | 27532,74 | 37367,59 |
| 17 | 27532,63 | 37367,26 |
| 18 | 27519,4 | 37371,49 |
| 19 | 27465,47 | 37312 |
| 20 | 27487,71 | 37268,07 |
| 21 | 27515,51 | 37220,71 |
| 22 | 27527,74 | 37214,59 |
| 23 | 27536,63 | 37214,59 |
| 24 | 27595,57 | 37234,05 |
| 25 | 27727 | 37269,63 |
| 26 | 27800,5 | 37277,53 |
| 27 | 27895,57 | 37261,4 |
| 28 | 27955,84 | 37254,4 |
| 29 | 28024,89 | 37256,84 |
| 30 | 28117,4 | 37262,29 |
| 31 | 28212,47 | 37272,19 |
| 32 | 28278,19 | 37282,97 |
| 33 | 28319,22 | 37283,31 |
| 34 | 28394,39 | 37289,09 |
| 35 | 28547,39 | 37273,75 |
| 36 | 28633,24 | 37512,15 |
| 37 | 28678,38 | 37505,03 |

Рисунок 15. Схема проектных границ д. Вошилово

Таблица 7-10 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Вошилово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 33118,84 | 30698,35 |
| 2 | 33073,25 | 30676 |
| 3 | 33049,01 | 30662,54 |
| 4 | 32854,97 | 30583,71 |
| 5 | 32907,57 | 30395,34 |
| 6 | 33011,2 | 30425,7 |
| 7 | 33031,88 | 30429,92 |
| 8 | 33057,68 | 30428,81 |
| 9 | 33075,58 | 30423,92 |
| 10 | 33095,38 | 30417,14 |
| 11 | 33110,16 | 30401,12 |
| 12 | 33117,61 | 30390,12 |
| 13 | 33128,4 | 30370,1 |
| 14 | 33131,85 | 30354,64 |
| 15 | 33224,58 | 30398,12 |
| 16 | 33287,96 | 30256,01 |
| 17 | 33301,75 | 30225,1 |
| 18 | 33304,2 | 30209,87 |
| 19 | 33345,12 | 30241,78 |
| 20 | 33358,24 | 30258,24 |
| 21 | 33370,58 | 30282,81 |
| 22 | 33371,36 | 30309,83 |
| 23 | 33377,92 | 30364,65 |
| 24 | 33372,14 | 30413,02 |
| 25 | 33373,81 | 30458,83 |
| 26 | 33385,26 | 30510,43 |
| 27 | 33397,6 | 30583,37 |
| 28 | 33432,41 | 30650,64 |
| 29 | 33312,32 | 30618,29 |
| 30 | 33294,97 | 30641,86 |
| 31 | 33261,28 | 30654,2 |
| 32 | 33228,14 | 30656,43 |
| 33 | 33215,8 | 30650,31 |
| 34 | 33208,02 | 30644,08 |
| 35 | 33200,68 | 30629,52 |
| 36 | 33194,01 | 30613,84 |
| 37 | 33180,77 | 30608,61 |
| 38 | 33129,51 | 30703,46 |
| 39 | 33118,84 | 30698,35 |

Рисунок 16. Схема проектных границ д. Вышманово

Таблица 7-11 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Вышманово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 29589,29 | 34475,86 |
| 2 | 29589,51 | 34475,75 |
| 3 | 29589,51 | 34475,75 |
| 4 | 29543,7 | 34323,52 |
| 5 | 29535,25 | 34300,51 |
| 6 | 29508,45 | 34303,51 |
| 7 | 29500,11 | 34265,7 |
| 8 | 29511,01 | 34262,59 |
| 9 | 29504,56 | 34231,56 |
| 10 | 29498,78 | 34217,44 |
| 11 | 29496 | 34195,32 |
| 12 | 29496 | 34195,32 |
| 13 | 29496 | 34195,32 |
| 14 | 29430,5 | 34057,99 |
| 15 | 29430,17 | 34043,42 |
| 16 | 29433,62 | 34041,98 |
| 17 | 29490,1 | 34016,51 |
| 18 | 29497,67 | 34013,07 |
| 19 | 29519,35 | 33990,61 |
| 20 | 29530,25 | 33960,92 |
| 21 | 29543,14 | 33946,02 |
| 22 | 29525,91 | 33943,01 |
| 23 | 29510,56 | 33922,33 |
| 24 | 29518,13 | 33910,66 |
| 25 | 29533,8 | 33903,43 |
| 26 | 29548,59 | 33906,32 |
| 27 | 29552,6 | 33904,76 |
| 28 | 29575,06 | 33898,54 |
| 29 | 29575,95 | 33895,64 |
| 30 | 29582,51 | 33882,64 |
| 31 | 29577,61 | 33860,84 |
| 32 | 29583,17 | 33841,83 |
| 33 | 29585,62 | 33854,95 |
| 34 | 29596,3 | 33864,4 |
| 35 | 29611,08 | 33875,07 |
| 36 | 29617,09 | 33875,07 |
| 37 | 29621,76 | 33869,74 |
| 38 | 29622,43 | 33863,84 |
| 39 | 29623,54 | 33857,84 |
| 40 | 29628,65 | 33852,28 |
| 41 | 29629,43 | 33840,6 |
| 42 | 29625,32 | 33822,15 |
| 43 | 29615,31 | 33801,24 |
| 44 | 29614,09 | 33789,56 |
| 45 | 29617,76 | 33785,12 |
| 46 | 29622,54 | 33782,34 |
| 47 | 29632,54 | 33783,89 |
| 48 | 29649 | 33793,57 |
| 49 | 29709,27 | 33792,34 |
| 50 | 29724,95 | 33793,12 |
| 51 | 29728,95 | 33795,35 |
| 52 | 29732,95 | 33797,57 |
| 53 | 29748,97 | 33813,69 |
| 54 | 29774,65 | 33837,38 |
| 55 | 29805,9 | 33864,62 |
| 56 | 29837,7 | 33820,81 |
| 57 | 29862,5 | 33822,81 |
| 58 | 29930,32 | 33840,16 |
| 59 | 29993,71 | 33861,62 |
| 60 | 30027,62 | 33823,03 |
| 61 | 30075,32 | 33860,62 |
| 62 | 30108,46 | 33882,64 |
| 63 | 30191,52 | 33914,33 |
| 64 | 30176,29 | 33942,9 |
| 65 | 30224,1 | 33965,03 |
| 66 | 30236,11 | 33977,48 |
| 67 | 30258,57 | 34049,76 |
| 68 | 30286,59 | 34098,91 |
| 69 | 30292,26 | 34108,92 |
| 70 | 30294,93 | 34108,25 |
| 71 | 30307,05 | 34108,25 |
| 72 | 30316,84 | 34115,03 |
| 73 | 30326,96 | 34128,15 |
| 74 | 30334,85 | 34141,83 |
| 75 | 30368,54 | 34157,29 |
| 76 | 30367,88 | 34222,22 |
| 77 | 30371,66 | 34224,11 |
| 78 | 30435,48 | 34268,26 |
| 79 | 30498,09 | 34208,32 |
| 80 | 30566,92 | 34131,93 |
| 81 | 30900,94 | 33774,89 |
| 82 | 31111,33 | 33967,14 |
| 83 | 31111,33 | 33967,14 |
| 84 | 31111,33 | 33967,14 |
| 85 | 31004,58 | 34069,66 |
| 86 | 31008,58 | 34087,79 |
| 87 | 31010,14 | 34125,15 |
| 88 | 31005,36 | 34155,62 |
| 89 | 30997,35 | 34177,75 |
| 90 | 30975,45 | 34199,65 |
| 91 | 30953,54 | 34221,56 |
| 92 | 30940,31 | 34245,69 |
| 93 | 30777,3 | 34375,01 |
| 94 | 30828,67 | 34518,67 |
| 95 | 30880,04 | 34662,22 |
| 96 | 30880,04 | 34662,22 |
| 97 | 30682,11 | 34815 |
| 98 | 30674,55 | 34817,01 |
| 99 | 30555,8 | 34906,3 |
| 100 | 30580,59 | 34929,09 |
| 101 | 30581,7 | 34948,77 |
| 102 | 30565,25 | 34984,13 |
| 103 | 30538,45 | 35023,05 |
| 104 | 30585,15 | 35083,21 |
| 105 | 30600,72 | 35099,77 |
| 106 | 30594,94 | 35120,79 |
| 107 | 30597,72 | 35154,04 |
| 108 | 30595,27 | 35180,95 |
| 109 | 30584,82 | 35187,4 |
| 110 | 30562,02 | 35189,84 |
| 111 | 30456,83 | 35145,25 |
| 112 | 30433,59 | 35183,84 |
| 113 | 30420,69 | 35184,62 |
| 114 | 30389,89 | 35172,61 |
| 115 | 30379,77 | 35214,42 |
| 116 | 30336,07 | 35167,05 |
| 117 | 30311,61 | 35101,89 |
| 118 | 30264,69 | 34958,56 |
| 119 | 30245,9 | 34852,48 |
| 120 | 30382,11 | 34753,74 |
| 121 | 30382 | 34753,74 |
| 122 | 30499,2 | 34668,78 |
| 123 | 30244,78 | 34368,78 |
| 124 | 29968,24 | 34554,47 |
| 125 | 29671,69 | 34749,29 |
| 126 | 29618,2 | 34571,49 |
| 127 | 29589,29 | 34475,86 |

Рисунок 17. Схема проектных границ д. Запрудье

Таблица 7-12 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Запрудье

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 32254,3 | 33869,29 |
| 2 | 32311,34 | 33855,5 |
| 3 | 32294,88 | 33997,94 |
| 4 | 32294,88 | 33997,83 |
| 5 | 32294,77 | 33997,83 |
| 6 | 32294,66 | 33997,61 |
| 7 | 32305,78 | 34014,51 |
| 8 | 32305,89 | 34015,74 |
| 9 | 32302,78 | 34034,3 |
| 10 | 32277,76 | 34073,11 |
| 11 | 32271,98 | 34092,9 |
| 12 | 32276,2 | 34124,04 |
| 13 | 32286,1 | 34145,39 |
| 14 | 32284,21 | 34151,17 |
| 15 | 32281,98 | 34151,62 |
| 16 | 32296,88 | 34175,41 |
| 17 | 32296,88 | 34175,41 |
| 18 | 32296,88 | 34175,41 |
| 19 | 32296,88 | 34175,41 |
| 20 | 32085,17 | 34179,41 |
| 21 | 32083,72 | 34179,41 |
| 22 | 32008,45 | 34180,86 |
| 23 | 32008,45 | 34180,86 |
| 24 | 32008,45 | 34180,86 |
| 25 | 32046,03 | 34252,14 |
| 26 | 32056,7 | 34279,38 |
| 27 | 31881,91 | 34298,39 |
| 28 | 31876,68 | 34304,51 |
| 29 | 31842,88 | 34314,18 |
| 30 | 31787,5 | 34320,52 |
| 31 | 31757,37 | 34318,52 |
| 32 | 31757,37 | 34318,52 |
| 33 | 31689,54 | 34326,64 |
| 34 | 31665,85 | 34324,97 |
| 35 | 31657,74 | 34317,3 |
| 36 | 31627,49 | 34323,97 |
| 37 | 31593,8 | 34297,84 |
| 38 | 31580,46 | 34257,03 |
| 39 | 31559,33 | 34237,79 |
| 40 | 31526,64 | 34223,89 |
| 41 | 31505,62 | 34198,87 |
| 42 | 31495,84 | 34174,74 |
| 43 | 31498,06 | 34159,51 |
| 44 | 31466,7 | 34136,16 |
| 45 | 31463,26 | 34046,65 |
| 46 | 31421 | 34026,08 |
| 47 | 31329,71 | 34198,87 |
| 48 | 31290,35 | 34205,99 |
| 49 | 31188,27 | 34144,39 |
| 50 | 31195,39 | 34115,37 |
| 51 | 31209,84 | 34080,23 |
| 52 | 31246,2 | 34081,01 |
| 53 | 31224,41 | 34060,77 |
| 54 | 31228,52 | 34039,42 |
| 55 | 31246,65 | 34003,06 |
| 56 | 31278,34 | 33981,04 |
| 57 | 31262,22 | 33954,47 |
| 58 | 31255,1 | 33933,12 |
| 59 | 31263,66 | 33905,76 |
| 60 | 31278,34 | 33912,99 |
| 61 | 31289,57 | 33902,65 |
| 62 | 31255,1 | 33885,86 |
| 63 | 31236,2 | 33910,99 |
| 64 | 31212,4 | 33957,02 |
| 65 | 31187,6 | 33961,03 |
| 66 | 31147,57 | 33943,01 |
| 67 | 31132,79 | 33921,66 |
| 68 | 31143,46 | 33866,85 |
| 69 | 31183,16 | 33780,34 |
| 70 | 31196,39 | 33757,76 |
| 71 | 31190,38 | 33741,08 |
| 72 | 31154,25 | 33738,53 |
| 73 | 31075,97 | 33657,24 |
| 74 | 31105,43 | 33603,76 |
| 75 | 31745,36 | 33362,35 |
| 76 | 31742,8 | 33379,92 |
| 77 | 31742,8 | 33380,03 |
| 78 | 31742,8 | 33380,03 |
| 79 | 31742,8 | 33380,03 |
| 80 | 31742,69 | 33380,26 |
| 81 | 31742,69 | 33380,48 |
| 82 | 31742,69 | 33380,7 |
| 83 | 31742,69 | 33380,81 |
| 84 | 31742,69 | 33381,03 |
| 85 | 31742,69 | 33381,15 |
| 86 | 31742,69 | 33381,26 |
| 87 | 31742,69 | 33381,37 |
| 88 | 31742,69 | 33381,59 |
| 89 | 31742,69 | 33381,7 |
| 90 | 31742,8 | 33381,92 |
| 91 | 31742,8 | 33382,04 |
| 92 | 31742,8 | 33382,26 |
| 93 | 31742,8 | 33382,26 |
| 94 | 31742,8 | 33382,26 |
| 95 | 31742,8 | 33382,26 |
| 96 | 31753,14 | 33442,75 |
| 97 | 31753,25 | 33443,19 |
| 98 | 31753,25 | 33443,53 |
| 99 | 31793,17 | 33629 |
| 100 | 31794,84 | 33664,36 |
| 101 | 31787,17 | 33746,42 |
| 102 | 31787,06 | 33747,53 |
| 103 | 31787,17 | 33748,31 |
| 104 | 31787,5 | 33749,53 |
| 105 | 31787,5 | 33749,53 |
| 106 | 31787,5 | 33749,53 |
| 107 | 31787,5 | 33749,53 |
| 108 | 31787,72 | 33750,09 |
| 109 | 31841,88 | 33709,5 |
| 110 | 31859,78 | 33717,29 |
| 111 | 31859,78 | 33717,29 |
| 112 | 31882,24 | 33727,07 |
| 113 | 31868,34 | 33691,49 |
| 114 | 31876,9 | 33633,67 |
| 115 | 31896,92 | 33620,44 |
| 116 | 31964,86 | 33636,56 |
| 117 | 32072,83 | 33685,04 |
| 118 | 32169,57 | 33758,99 |
| 119 | 32216,49 | 33815,36 |
| 120 | 32249,52 | 33852,06 |
| 121 | 32250,85 | 33856,84 |
| 122 | 32254,3 | 33869,18 |
| 123 | 32254,3 | 33869,29 |
| 124 | 31802,96 | 33738,08 |
| 125 | 31802,96 | 33738,08 |

Рисунок 18. Схема проектных границ д. Зубово

Таблица 7-13 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Зубово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28517,26 | 32838,4 |
| 2 | 28467,11 | 32837,51 |
| 3 | 28467 | 32837,51 |
| 4 | 28467 | 32837,51 |
| 5 | 28466,89 | 32837,51 |
| 6 | 28322,78 | 32821,95 |
| 7 | 28300,1 | 32819,83 |
| 8 | 28294,98 | 32787,59 |
| 9 | 28294,98 | 32787,59 |
| 10 | 28222,7 | 32782,7 |
| 11 | 28180,56 | 32769,91 |
| 12 | 28201,91 | 32541,29 |
| 13 | 28170,89 | 32537,84 |
| 14 | 28103,84 | 32518,39 |
| 15 | 28082,38 | 32520,39 |
| 16 | 28037,12 | 32511,05 |
| 17 | 28028,45 | 32500,59 |
| 18 | 28030,56 | 32419,2 |
| 19 | 28004,43 | 32371,39 |
| 20 | 28037,34 | 32308,56 |
| 21 | 28108,95 | 32346,92 |
| 22 | 28204,36 | 32433,77 |
| 23 | 28211,59 | 32436,77 |
| 24 | 28211,59 | 32436,77 |
| 25 | 28275,74 | 32437,55 |
| 26 | 28347,58 | 32437,21 |
| 27 | 28390,94 | 32445,55 |
| 28 | 28445,98 | 32460,45 |
| 29 | 28535,83 | 32463,68 |
| 30 | 28587,2 | 32471,68 |
| 31 | 28606,1 | 32488,14 |
| 32 | 28611,22 | 32505,04 |
| 33 | 28606,77 | 32657,71 |
| 34 | 28646,36 | 32671,5 |
| 35 | 28678,16 | 32688,29 |
| 36 | 28708,52 | 32690,29 |
| 37 | 28739,43 | 32682,51 |
| 38 | 28761 | 32691,07 |
| 39 | 28800,47 | 32734,21 |
| 40 | 28834,05 | 32756,79 |
| 41 | 28856,18 | 32770,58 |
| 42 | 28881,65 | 32779,92 |
| 43 | 28908,55 | 32784,81 |
| 44 | 28958,81 | 32792,59 |
| 45 | 29004,63 | 32797,04 |
| 46 | 29061,89 | 32801,26 |
| 47 | 29141,84 | 32800,6 |
| 48 | 29198,33 | 32797,82 |
| 49 | 29263,71 | 32791,15 |
| 50 | 29305,52 | 32788,37 |
| 51 | 29354,78 | 32790,48 |
| 52 | 29332,1 | 32943,26 |
| 53 | 29240,25 | 32937,26 |
| 54 | 29221,23 | 32966,72 |
| 55 | 29154,52 | 32975,84 |
| 56 | 29092,14 | 32972,95 |
| 57 | 28953,48 | 32960,61 |
| 58 | 28848,29 | 32951,93 |
| 59 | 28840,06 | 32967,28 |
| 60 | 28767,78 | 32956,27 |
| 61 | 28734,09 | 32941,48 |
| 62 | 28737,31 | 32975,17 |
| 63 | 28725,42 | 33009,09 |
| 64 | 28674,93 | 33009,64 |
| 65 | 28658,26 | 33002,64 |
| 66 | 28667,82 | 33044,78 |
| 67 | 28639,91 | 33067,69 |
| 68 | 28557,29 | 33055,35 |
| 69 | 28553,29 | 33043,22 |
| 70 | 28531,94 | 32931,59 |
| 71 | 28517,26 | 32838,4 |

Рисунок 19. Схема проектных границ д. Кадыево

Таблица 7-14 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Кадыево

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 29097,92 | 37183,79 |
| 2 | 29097,81 | 37215,37 |
| 3 | 29184,99 | 37217,48 |
| 4 | 29266,71 | 37208,36 |
| 5 | 29338,43 | 37205,03 |
| 6 | 29413,94 | 37202,14 |
| 7 | 29501,45 | 37212,03 |
| 8 | 29515,46 | 37220,26 |
| 9 | 29537,58 | 37237,72 |
| 10 | 29549,48 | 37256,18 |
| 11 | 29550,82 | 37277,3 |
| 12 | 29550,15 | 37325,01 |
| 13 | 29544,26 | 37333,57 |
| 14 | 29524,8 | 37339,24 |
| 15 | 29525,35 | 37345,8 |
| 16 | 29512,57 | 37345,47 |
| 17 | 29478,32 | 37339,68 |
| 18 | 29460,19 | 37329,34 |
| 19 | 29446,52 | 37346,69 |
| 20 | 29444,85 | 37359,03 |
| 21 | 29448,96 | 37405,29 |
| 22 | 29448,52 | 37443,76 |
| 23 | 29442,73 | 37456,1 |
| 24 | 29414,71 | 37459,44 |
| 25 | 29309,52 | 37461,11 |
| 26 | 29223,24 | 37459,11 |
| 27 | 29115,6 | 37455,77 |
| 28 | 29080,13 | 37449,99 |
| 29 | 29023,97 | 37435,98 |
| 30 | 28922,9 | 37457,11 |
| 31 | 28783,79 | 37488,57 |
| 32 | 28633,24 | 37512,15 |
| 33 | 28547,39 | 37273,75 |
| 34 | 28790,02 | 37250,62 |
| 35 | 28798,69 | 37248,06 |
| 36 | 28796,36 | 37234,94 |
| 37 | 28796,36 | 37222,15 |
| 38 | 28811,7 | 37201,69 |
| 39 | 28847,51 | 37179,67 |
| 40 | 28877,2 | 37163,77 |
| 41 | 28888,54 | 37159,66 |
| 42 | 28939,13 | 37159,77 |
| 43 | 28937,35 | 37154,43 |
| 44 | 28941,69 | 37125,19 |
| 45 | 28950,14 | 37103,06 |
| 46 | 28960,15 | 37087,6 |
| 47 | 28966,26 | 37090,5 |
| 48 | 28963,04 | 37131,86 |
| 49 | 29097,92 | 37183,79 |

Рисунок 20. Схема проектных границ д. Карпово

Таблица 7-15 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Карпово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28038,12 | 31424,23 |
| 2 | 28084,82 | 31505,96 |
| 3 | 28065,03 | 31518,08 |
| 4 | 28065,36 | 31544,43 |
| 5 | 28069,81 | 31565,45 |
| 6 | 28073,93 | 31591,46 |
| 7 | 28088,71 | 31632,94 |
| 8 | 28119,18 | 31681,87 |
| 9 | 28136,75 | 31713,56 |
| 10 | 28168,11 | 31757,37 |
| 11 | 28198,24 | 31804,74 |
| 12 | 28214,81 | 31834,31 |
| 13 | 28232,6 | 31871,68 |
| 14 | 28233,71 | 31883,46 |
| 15 | 28204,14 | 31899,47 |
| 16 | 28178,12 | 31898,81 |
| 17 | 28143,2 | 31895,25 |
| 18 | 28115,18 | 31902,14 |
| 19 | 28080,26 | 31900,92 |
| 20 | 27996,2 | 31819,75 |
| 21 | 27958,95 | 31823,31 |
| 22 | 27939,38 | 31818,52 |
| 23 | 27887,34 | 31778,27 |
| 24 | 27876 | 31748,03 |
| 25 | 27812,73 | 31657,96 |
| 26 | 27807,95 | 31643,17 |
| 27 | 27811,51 | 31609,48 |
| 28 | 27807,95 | 31597,02 |
| 29 | 27793,16 | 31576,9 |
| 30 | 27784,26 | 31566,22 |
| 31 | 27781,93 | 31555,55 |
| 32 | 27784,82 | 31528,86 |
| 33 | 27786,04 | 31517,63 |
| 34 | 27781,26 | 31492,17 |
| 35 | 27783,82 | 31466,37 |
| 36 | 27793,6 | 31438,68 |
| 37 | 27800,28 | 31416,89 |
| 38 | 27808,84 | 31395,21 |
| 39 | 27814,73 | 31372,19 |
| 40 | 27808,17 | 31364,29 |
| 41 | 27715,66 | 31331,49 |
| 42 | 27703,42 | 31318,15 |
| 43 | 27705,43 | 31307,58 |
| 44 | 27707,98 | 31300,36 |
| 45 | 27715,99 | 31291,79 |
| 46 | 27746,9 | 31279,23 |
| 47 | 27766,69 | 31269,44 |
| 48 | 27769,25 | 31257,55 |
| 49 | 27760,69 | 31232,53 |
| 50 | 27951,72 | 31173,26 |
| 51 | 27934,6 | 31198,28 |
| 52 | 27934,6 | 31209,51 |
| 53 | 27930,71 | 31236,42 |
| 54 | 27939,82 | 31272 |
| 55 | 27953,72 | 31295,13 |
| 56 | 28038,12 | 31424,23 |

Рисунок 21. Схема проектных границ д. Колокольница

Таблица 7-16 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Колокольница

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28711,74 | 36109,53 |
| 2 | 28711,74 | 36109,53 |
| 3 | 28752,99 | 36115,65 |
| 4 | 28765,89 | 36118,99 |
| 5 | 28777,12 | 36119,99 |
| 6 | 28785,57 | 36120,21 |
| 7 | 28788,69 | 36120,32 |
| 8 | 28803,25 | 36119,65 |
| 9 | 28838,28 | 36131,33 |
| 10 | 28836,95 | 36168,13 |
| 11 | 28819,04 | 36197,60 |
| 12 | 28824,38 | 36197,60 |
| 13 | 28827,16 | 36200,83 |
| 14 | 28838,06 | 36207,39 |
| 15 | 28842,39 | 36206,83 |
| 16 | 28849,96 | 36206,27 |
| 17 | 28856,52 | 36206,27 |
| 18 | 28860,30 | 36208,94 |
| 19 | 28870,08 | 36225,84 |
| 20 | 28871,75 | 36232,41 |
| 21 | 28868,52 | 36237,74 |
| 22 | 28865,63 | 36242,97 |
| 23 | 28867,52 | 36257,87 |
| 24 | 28874,08 | 36275,10 |
| 25 | 28883,98 | 36288,89 |
| 26 | 28904,44 | 36293,56 |
| 27 | 28926,35 | 36293,56 |
| 28 | 28990,51 | 36283,67 |
| 29 | 29007,96 | 36301,35 |
| 30 | 29012,30 | 36329,37 |
| 31 | 29015,52 | 36358,28 |
| 32 | 29023,97 | 36405,31 |
| 33 | 29017,97 | 36412,87 |
| 34 | 28971,05 | 36425,88 |
| 35 | 28912,45 | 36401,98 |
| 36 | 28887,76 | 36388,63 |
| 37 | 28864,52 | 36455,80 |
| 38 | 28799,81 | 36446,12 |
| 39 | 28800,36 | 36447,79 |
| 40 | 28858,29 | 36540,64 |
| 41 | 28805,48 | 36566,21 |
| 42 | 28687,50 | 36515,28 |
| 43 | 28666,48 | 36578,11 |
| 44 | 28642,58 | 36612,02 |
| 45 | 28536,94 | 36576,44 |
| 46 | 28454,66 | 36546,64 |
| 47 | 28537,83 | 36314,80 |
| 48 | 28546,06 | 36298,68 |
| 49 | 28546,06 | 36298,68 |
| 50 | 28561,74 | 36268,10 |
| 51 | 28591,32 | 36205,72 |
| 52 | 28594,99 | 36198,05 |
| 53 | 28643,02 | 36126,44 |
| 54 | 28643,02 | 36126,44 |
| 55 | 28665,48 | 36093,86 |
| 56 | 28711,74 | 36109,53 |

Рисунок 22. Схема проектных границ д. Корчагино

Таблица 7-17 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Корчагино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 29936,22 | 33004,86 |
| 2 | 29944,33 | 32950,71 |
| 3 | 29953,9 | 32900,45 |
| 4 | 29975,25 | 32783,14 |
| 5 | 30022,28 | 32634,81 |
| 6 | 30048,3 | 32590,22 |
| 7 | 30049,19 | 32556,52 |
| 8 | 30094,89 | 32539,18 |
| 9 | 30126,58 | 32534,4 |
| 10 | 30155,49 | 32535,18 |
| 11 | 30199,64 | 32544,85 |
| 12 | 30216,87 | 32559,64 |
| 13 | 30232,89 | 32604,23 |
| 14 | 30255,79 | 32613,9 |
| 15 | 30262,24 | 32632,36 |
| 16 | 30251,79 | 32679,4 |
| 17 | 30215,98 | 32842,85 |
| 18 | 30207,53 | 32887,89 |
| 19 | 30187,07 | 32960,16 |
| 20 | 30221,54 | 32976,73 |
| 21 | 30207,64 | 33024,77 |
| 22 | 30201,08 | 33037,33 |
| 23 | 30195,08 | 33045 |
| 24 | 30182,18 | 33043,78 |
| 25 | 30162,17 | 33028,88 |
| 26 | 30136,48 | 33011,2 |
| 27 | 30101,56 | 33023,32 |
| 28 | 30045,41 | 33038,55 |
| 29 | 30031,73 | 33031,33 |
| 30 | 30014,94 | 33006,42 |
| 31 | 29996,82 | 32991,63 |
| 32 | 29969,91 | 32988,41 |
| 33 | 29936,22 | 33004,86 |

Рисунок 23. Схема проектных границ д. Костино

Таблица 7-18 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Костино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 31201,5 | 35711,12 |
| 2 | 31180,38 | 35712,68 |
| 3 | 31173,71 | 35715,24 |
| 4 | 31118,66 | 35717,02 |
| 5 | 31037,71 | 35733,25 |
| 6 | 31031,6 | 35733,36 |
| 7 | 31017,92 | 35735,92 |
| 8 | 30981,67 | 35759,94 |
| 9 | 30956,43 | 35727,02 |
| 10 | 30905,95 | 35684,33 |
| 11 | 30947,42 | 35643,63 |
| 12 | 30985,45 | 35639,51 |
| 13 | 31122,89 | 35586,47 |
| 14 | 31122,89 | 35586,47 |
| 15 | 31033,82 | 35445,26 |
| 16 | 30979,34 | 35358,08 |
| 17 | 31015,48 | 35358,52 |
| 18 | 31064,73 | 35342,4 |
| 19 | 31190,05 | 35283,36 |
| 20 | 31253,43 | 35247,55 |
| 21 | 31256,21 | 35222,98 |
| 22 | 31225,41 | 35170,83 |
| 23 | 31336,16 | 35101,66 |
| 24 | 31370,74 | 35078,98 |
| 25 | 31471,37 | 35272,35 |
| 26 | 31480,16 | 35329,06 |
| 27 | 31500,62 | 35376,43 |
| 28 | 31526,3 | 35425,8 |
| 29 | 31540,76 | 35454,82 |
| 30 | 31540,65 | 35475,28 |
| 31 | 31535,53 | 35496,96 |
| 32 | 31519,41 | 35521,43 |
| 33 | 31491,28 | 35534,32 |
| 34 | 31409,44 | 35543,22 |
| 35 | 31364,52 | 35558,12 |
| 36 | 31303,14 | 35603,49 |
| 37 | 31303,03 | 35636,07 |
| 38 | 31332,38 | 35697,45 |
| 39 | 31201,5 | 35711,12 |

Рисунок 24. Схема проектных границ д. Лазарево

Таблица 7-19 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Лазарево

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 29947,45 | 35088,65 |
| 2 | 29958,68 | 35093,77 |
| 3 | 29981,36 | 35105,67 |
| 4 | 30071,99 | 35108,45 |
| 5 | 30077,32 | 35113,45 |
| 6 | 30113,13 | 35149,92 |
| 7 | 30099,45 | 35187,51 |
| 8 | 30098,12 | 35195,07 |
| 9 | 30077,44 | 35260,12 |
| 10 | 30067,76 | 35257,56 |
| 11 | 30057,53 | 35254,45 |
| 12 | 30060,64 | 35242,66 |
| 13 | 30007,38 | 35286,03 |
| 14 | 29959,57 | 35306,15 |
| 15 | 29940,33 | 35312,49 |
| 16 | 29929,1 | 35308,15 |
| 17 | 29920,32 | 35285,58 |
| 18 | 29903,86 | 35270,01 |
| 19 | 29882,96 | 35272,79 |
| 20 | 29862,5 | 35294,48 |
| 21 | 29850,82 | 35299,7 |
| 22 | 29832,03 | 35301,7 |
| 23 | 29803,45 | 35290,03 |
| 24 | 29765,42 | 35289,69 |
| 25 | 29792,67 | 35174,94 |
| 26 | 29739,96 | 35166,94 |
| 27 | 29748,52 | 35147,81 |
| 28 | 29757,42 | 35117,68 |
| 29 | 29815,24 | 35116,12 |
| 30 | 29832,7 | 35112,23 |
| 31 | 29833,36 | 35102,78 |
| 32 | 29835,81 | 35067,64 |
| 33 | 29840,37 | 34967,79 |
| 34 | 29853,71 | 34973,01 |
| 35 | 29889,96 | 34993,03 |
| 36 | 29926,21 | 35019,71 |
| 37 | 29949,23 | 35039,62 |
| 38 | 29961,79 | 35068,53 |
| 39 | 29947,45 | 35088,65 |

Рисунок 25. Схема проектных границ д. Литовка

Таблица 7-20 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Литовка

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28007,77 | 34176,3 |
| 2 | 28012,66 | 34199,21 |
| 3 | 28057,36 | 34283,16 |
| 4 | 28096,16 | 34430,71 |
| 5 | 28067,7 | 34436,61 |
| 6 | 27964,4 | 34459,96 |
| 7 | 27884,89 | 34458,74 |
| 8 | 27752,8 | 34454,07 |
| 9 | 27756,35 | 34387,79 |
| 10 | 27773,14 | 34203,32 |
| 11 | 28007,77 | 34176,3 |

Рисунок 26. Схема проектных границ д. Лопухино

Таблица 7-21 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Лопухино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 33802,91 | 36096,97 |
| 2 | 33818,59 | 36073,06 |
| 3 | 33819,03 | 36071,95 |
| 4 | 33824,59 | 36056,61 |
| 5 | 33825,26 | 36037,59 |
| 6 | 33832,49 | 36035,92 |
| 7 | 33901,65 | 36087,3 |
| 8 | 33885,75 | 36115,32 |
| 9 | 33974,82 | 36173,14 |
| 10 | 34057,54 | 36170,02 |
| 11 | 34018,63 | 36284,89 |
| 12 | 33987,71 | 36289,34 |
| 13 | 33976,04 | 36355,61 |
| 14 | 33882,86 | 36310,13 |
| 15 | 33847,16 | 36292,34 |
| 16 | 33738,64 | 36195,04 |
| 17 | 33785,67 | 36123,32 |
| 18 | 33785,67 | 36123,32 |
| 19 | 33726,63 | 36080,96 |
| 20 | 33752,76 | 36053,94 |
| 21 | 33800,8 | 36096,52 |
| 22 | 33801,35 | 36095,75 |
| 23 | 33802,91 | 36096,97 |

Рисунок 27. Схема проектных границ д. Мещера

Таблица 7-22 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Мещера

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 33815,25 | 34595,28 |
| 2 | 33757,32 | 34614,3 |
| 3 | 33741,31 | 34646,43 |
| 4 | 33703,06 | 34620,75 |
| 5 | 33438,41 | 34518,11 |
| 6 | 33399,05 | 34538,24 |
| 7 | 33315,87 | 34563,93 |
| 8 | 33240,04 | 34578,71 |
| 9 | 33237,59 | 34578,71 |
| 10 | 33292,19 | 34530,57 |
| 11 | 33354,01 | 34497,65 |
| 12 | 33440,86 | 34464,74 |
| 13 | 33444,42 | 34443,39 |
| 14 | 33479,22 | 34418,37 |
| 15 | 33499,01 | 34397,24 |
| 16 | 33503,35 | 34378,23 |
| 17 | 33495,34 | 34368,33 |
| 18 | 33474,77 | 34367,44 |
| 19 | 33458,76 | 34372,78 |
| 20 | 33440,86 | 34383,12 |
| 21 | 33437,19 | 34364,66 |
| 22 | 33447,64 | 34339,76 |
| 23 | 33477 | 34305,62 |
| 24 | 33517,47 | 34285,61 |
| 25 | 33537,26 | 34280,94 |
| 26 | 33564,06 | 34288,94 |
| 27 | 33581,74 | 34302,84 |
| 28 | 33591,42 | 34289,5 |
| 29 | 33585,41 | 34277,93 |
| 30 | 33603,87 | 34267,93 |
| 31 | 33608,98 | 34265,03 |
| 32 | 33613,54 | 34258,7 |
| 33 | 33623,77 | 34243,46 |
| 34 | 33655,91 | 34222,89 |
| 35 | 33694,27 | 34207,77 |
| 36 | 33701,5 | 34217,55 |
| 37 | 33718,73 | 34257,58 |
| 38 | 33768,55 | 34382,46 |
| 39 | 33818,81 | 34370,45 |
| 40 | 33825,15 | 34431,94 |
| 41 | 33846,94 | 34470,08 |
| 42 | 33898,09 | 34559,81 |
| 43 | 33878,97 | 34566,04 |
| 44 | 33814,25 | 34593,17 |
| 45 | 33815,25 | 34595,28 |

Рисунок 28. Схема проектных границ д. Михеево

Таблица 7-23 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Михеево

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 35859,79 | 34254,14 |
| 2 | 35782,18 | 34274,26 |
| 3 | 35777,4 | 34291,72 |
| 4 | 35757,49 | 34289,61 |
| 5 | 35759,05 | 34280,27 |
| 6 | 35711,68 | 34292,61 |
| 7 | 35710,79 | 34300,95 |
| 8 | 35703,9 | 34301,51 |
| 9 | 35699,11 | 34323,97 |
| 10 | 35699 | 34325,64 |
| 11 | 35698,78 | 34325,64 |
| 12 | 35697,34 | 34332,64 |
| 13 | 35672,32 | 34333,53 |
| 14 | 35661,64 | 34351,43 |
| 15 | 35610,71 | 34355,88 |
| 16 | 35603,6 | 34388,91 |
| 17 | 35577,36 | 34514,11 |
| 18 | 35562,23 | 34601,73 |
| 19 | 35546,44 | 34640,54 |
| 20 | 35530,32 | 34671,56 |
| 21 | 35468,83 | 34634,53 |
| 22 | 35463,05 | 34631,64 |
| 23 | 35462,83 | 34628,09 |
| 24 | 35461,49 | 34601,07 |
| 25 | 35473,94 | 34521,34 |
| 26 | 35498,96 | 34406,14 |
| 27 | 35505,19 | 34375,34 |
| 28 | 35496,52 | 34375,45 |
| 29 | 35372,76 | 34335,75 |
| 30 | 35244,88 | 34290,72 |
| 31 | 35165,38 | 34290,72 |
| 32 | 35176,72 | 34215,11 |
| 33 | 35194,73 | 34095,46 |
| 34 | 35189,51 | 34080,01 |
| 35 | 35155,59 | 34053,32 |
| 36 | 35229,76 | 34029,19 |
| 37 | 35240,44 | 34017,63 |
| 38 | 35516,09 | 34013,62 |
| 39 | 35546,56 | 33984,6 |
| 40 | 35550,11 | 33952,47 |
| 41 | 35692,44 | 33957,02 |
| 42 | 35714,35 | 33956,91 |
| 43 | 35692,89 | 34057,77 |
| 44 | 35697,34 | 34089,01 |
| 45 | 35713,68 | 34132,16 |
| 46 | 35717,35 | 34202,88 |
| 47 | 35848,67 | 34188,53 |
| 48 | 35859,79 | 34254,14 |

Рисунок 29. Схема проектных границ д. Мосягино

Таблица 7-24 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Мосягино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 31089,53 | 37568,52 |
| 2 | 31107,77 | 37500,81 |
| 3 | 31121 | 37428,86 |
| 4 | 31122 | 37380,05 |
| 5 | 31121,22 | 37376,49 |
| 6 | 31116,55 | 37341,13 |
| 7 | 31109,77 | 37318,33 |
| 8 | 31102,1 | 37297,43 |
| 9 | 31094,09 | 37269,41 |
| 10 | 31092,42 | 37250,84 |
| 11 | 31090,53 | 37236,72 |
| 12 | 31084,53 | 37228,04 |
| 13 | 31083,19 | 37227,04 |
| 14 | 31115,66 | 37230,16 |
| 15 | 31126,45 | 37233,49 |
| 16 | 31184,6 | 37251,28 |
| 17 | 31185,83 | 37285,09 |
| 18 | 31192,39 | 37294,2 |
| 19 | 31240,2 | 37312,77 |
| 20 | 31337,16 | 37367,26 |
| 21 | 31485,72 | 37418,08 |
| 22 | 31588,46 | 37442,87 |
| 23 | 31558,33 | 37564,3 |
| 24 | 31434,57 | 37565,97 |
| 25 | 31355,73 | 37550,73 |
| 26 | 31276,45 | 37534,61 |
| 27 | 31243,54 | 37537,94 |
| 28 | 31222,85 | 37557,29 |
| 29 | 31212,51 | 37598,66 |
| 30 | 31089,53 | 37568,52 |

Рисунок 30. Схема проектных границ д. Никулино

Таблица 7-25 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Никулино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28058,58 | 34775,64 |
| 2 | 28126,63 | 34796,43 |
| 3 | 28149,09 | 34811,56 |
| 4 | 28101,28 | 34879,05 |
| 5 | 28079,6 | 34927,31 |
| 6 | 28070,15 | 34956,56 |
| 7 | 28070,15 | 34956,56 |
| 8 | 28020,11 | 34941,43 |
| 9 | 27961,73 | 34938,43 |
| 10 | 27946,94 | 34937,99 |
| 11 | 27905,47 | 34927,2 |
| 12 | 27833,97 | 34886,28 |
| 13 | 27720,66 | 34830,13 |
| 14 | 27726,33 | 34865,49 |
| 15 | 27641,6 | 34893,29 |
| 16 | 27626,26 | 34810,11 |
| 17 | 27595,79 | 34793,65 |
| 18 | 27597,34 | 34779,98 |
| 19 | 27594,12 | 34712,93 |
| 20 | 27605,8 | 34672,67 |
| 21 | 27693,19 | 34535,68 |
| 22 | 27859,21 | 34560,7 |
| 23 | 27839,19 | 34651,66 |
| 24 | 27883,78 | 34672,12 |
| 25 | 27930,37 | 34704,59 |
| 26 | 28058,58 | 34775,64 |

Рисунок 31. Схема проектных границ д. Пушнино

Таблица 7-26 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Пушнино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28020,66 | 36106,31 |
| 2 | 28026,78 | 36110,2 |
| 3 | 28037,57 | 36118,32 |
| 4 | 28036,23 | 36140,56 |
| 5 | 28023,55 | 36172,03 |
| 6 | 28045,46 | 36230,63 |
| 7 | 28082,15 | 36288 |
| 8 | 28094,94 | 36315,91 |
| 9 | 28095,28 | 36355,05 |
| 10 | 28080,82 | 36352,05 |
| 11 | 28033,12 | 36331,81 |
| 12 | 27985,53 | 36301,79 |
| 13 | 27937,38 | 36294,12 |
| 14 | 27914,36 | 36300,68 |
| 15 | 27904,8 | 36304,46 |
| 16 | 27898,13 | 36319,58 |
| 17 | 27898,13 | 36319,58 |
| 18 | 27823,07 | 36487,71 |
| 19 | 27746,35 | 36436,34 |
| 20 | 27717,88 | 36425,44 |
| 21 | 27660,84 | 36377,74 |
| 22 | 27623,48 | 36339,93 |
| 23 | 27564,32 | 36291,34 |
| 24 | 27547,86 | 36259,2 |
| 25 | 27540,64 | 36218,28 |
| 26 | 27542,3 | 36201,83 |
| 27 | 27591,67 | 36084,07 |
| 28 | 27588,89 | 36061,94 |
| 29 | 27616,14 | 35974,1 |
| 30 | 27710,32 | 36014,69 |
| 31 | 27714,66 | 36062,39 |
| 32 | 27716,32 | 36079,18 |
| 33 | 27781,93 | 36038,81 |
| 34 | 27831,41 | 36004,79 |
| 35 | 27855,98 | 36018,35 |
| 36 | 27906,58 | 36038,48 |
| 37 | 27951,95 | 36066,17 |
| 38 | 28020,66 | 36106,31 |

Рисунок 32. Схема проектных границ д. Ремни

Таблица 7-27 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Ремни

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 33674,81 | 33513,91 |
| 2 | 33672,14 | 33533,04 |
| 3 | 33677,26 | 33541,16 |
| 4 | 33703,83 | 33568,95 |
| 5 | 33741,53 | 33582,96 |
| 6 | 33831,49 | 33590,3 |
| 7 | 33847,94 | 33595,86 |
| 8 | 33856,06 | 33601,87 |
| 9 | 33863,62 | 33617,55 |
| 10 | 33866,07 | 33642,9 |
| 11 | 33859,62 | 33679,04 |
| 12 | 33863,29 | 33691,49 |
| 13 | 33913,1 | 33707,17 |
| 14 | 33900,54 | 33752,43 |
| 15 | 33880,19 | 33818,48 |
| 16 | 33782,56 | 33779,45 |
| 17 | 33747,98 | 33806,8 |
| 18 | 33748,76 | 33826,04 |
| 19 | 33690,71 | 33839,16 |
| 20 | 33565,84 | 33797,13 |
| 21 | 33566,73 | 33778,45 |
| 22 | 33558,61 | 33760,54 |
| 23 | 33536,71 | 33746,42 |
| 24 | 33578,52 | 33710,28 |
| 25 | 33615,77 | 33667,14 |
| 26 | 33609,76 | 33674,03 |
| 27 | 33596,98 | 33661,13 |
| 28 | 33557,83 | 33639,01 |
| 29 | 33526,26 | 33634,45 |
| 30 | 33526,26 | 33634,45 |
| 31 | 33502,01 | 33628,67 |
| 32 | 33465,43 | 33617,1 |
| 33 | 33445,42 | 33615,54 |
| 34 | 33333 | 33595,53 |
| 35 | 33332,78 | 33595,31 |
| 36 | 33332,78 | 33595,42 |
| 37 | 33298,86 | 33585,86 |
| 38 | 33298,64 | 33585,86 |
| 39 | 33298,42 | 33585,74 |
| 40 | 33298,19 | 33585,63 |
| 41 | 33266,28 | 33568,62 |
| 42 | 33267,17 | 33568,62 |
| 43 | 33234,7 | 33551,72 |
| 44 | 33199,23 | 33519,92 |
| 45 | 33130,51 | 33449,42 |
| 46 | 33107,38 | 33430,29 |
| 47 | 33097,38 | 33430,29 |
| 48 | 33061,02 | 33439,3 |
| 49 | 33037,67 | 33445,08 |
| 50 | 32981,73 | 33447,31 |
| 51 | 32956,05 | 33454,2 |
| 52 | 32845,19 | 33470,77 |
| 53 | 32772,47 | 33478,55 |
| 54 | 32673,39 | 33476 |
| 55 | 32644,81 | 33477,89 |
| 56 | 32654,27 | 33417,73 |
| 57 | 32696,41 | 33270,51 |
| 58 | 32735,99 | 33155,09 |
| 59 | 32785,92 | 32988,07 |
| 60 | 32817,83 | 32960,5 |
| 61 | 32887,55 | 32967,39 |
| 62 | 32909,9 | 32994,08 |
| 63 | 32932,36 | 32989,85 |
| 64 | 32959,83 | 32986,4 |
| 65 | 32973,62 | 33013,87 |
| 66 | 33007,2 | 32975,17 |
| 67 | 33033,33 | 32985,85 |
| 68 | 33045,78 | 33000,75 |
| 69 | 33117,39 | 33006,98 |
| 70 | 33188 | 33030,33 |
| 71 | 33199,12 | 33055,68 |
| 72 | 33205,24 | 33335,89 |
| 73 | 33256,05 | 33353,13 |
| 74 | 33278,4 | 33379,81 |
| 75 | 33274,29 | 33565,84 |
| 76 | 33300,75 | 33580,18 |
| 77 | 33330,22 | 33588,52 |
| 78 | 33360,24 | 33537,37 |
| 79 | 33471,33 | 33408,28 |
| 80 | 33514,36 | 33398,71 |
| 81 | 33550,5 | 33419,4 |
| 82 | 33575,74 | 33449,86 |
| 83 | 33588,41 | 33465,1 |
| 84 | 33628 | 33480,55 |
| 85 | 33685,38 | 33487,34 |
| 86 | 33674,81 | 33513,91 |

Рисунок 33. Схема проектных границ д. Рылово

Таблица 7-28 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Рылово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28461,88 | 35083,21 |
| 2 | 28413,4 | 35136,58 |
| 3 | 28323,11 | 35113,67 |
| 4 | 28181,45 | 35071,86 |
| 5 | 28123,3 | 35042,62 |
| 6 | 28061,14 | 35021,72 |
| 7 | 28060,69 | 34985,91 |
| 8 | 28079,6 | 34927,31 |
| 9 | 28101,28 | 34879,05 |
| 10 | 28149,09 | 34811,56 |
| 11 | 28211,59 | 34843,25 |
| 12 | 28256,95 | 34856,15 |
| 13 | 28308,66 | 34868,49 |
| 14 | 28311,88 | 34859,93 |
| 15 | 28408,73 | 34881,16 |
| 16 | 28439,2 | 34901,51 |
| 17 | 28442,09 | 34900,85 |
| 18 | 28537,83 | 34976,35 |
| 19 | 28539,72 | 34980,13 |
| 20 | 28564,07 | 34926,75 |
| 21 | 28566,3 | 34907,52 |
| 22 | 28557,4 | 34774,31 |
| 23 | 28557,4 | 34774,08 |
| 24 | 28557,4 | 34773,75 |
| 25 | 28557,4 | 34773,53 |
| 26 | 28557,51 | 34773,31 |
| 27 | 28550,95 | 34772,97 |
| 28 | 28484,12 | 34746,84 |
| 29 | 28490,24 | 34701,25 |
| 30 | 28531,38 | 34701,25 |
| 31 | 28582,64 | 34705,7 |
| 32 | 28574,86 | 34765,19 |
| 33 | 28572,63 | 34774,08 |
| 34 | 28563,29 | 34773,64 |
| 35 | 28563,29 | 34773,64 |
| 36 | 28563,41 | 34773,86 |
| 37 | 28572,3 | 34907,41 |
| 38 | 28572,3 | 34907,52 |
| 39 | 28572,3 | 34907,74 |
| 40 | 28572,19 | 34907,96 |
| 41 | 28569,97 | 34927,98 |
| 42 | 28569,97 | 34928,09 |
| 43 | 28569,97 | 34928,31 |
| 44 | 28569,74 | 34928,87 |
| 45 | 28543,61 | 34986,13 |
| 46 | 28543,5 | 34986,36 |
| 47 | 28543,39 | 34986,58 |
| 48 | 28543,28 | 34986,8 |
| 49 | 28543,28 | 34986,8 |
| 50 | 28543,39 | 34987,13 |
| 51 | 28539,94 | 34994,03 |
| 52 | 28516,48 | 35022,05 |
| 53 | 28461,88 | 35083,21 |

Рисунок 34. Схема проектных границ д. Танковижа

Таблица 7-29 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Танковижа

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 31126,45 | 37233,49 |
| 2 | 31119,44 | 37155,88 |
| 3 | 31124,56 | 37069,59 |
| 4 | 31198,17 | 37071,37 |
| 5 | 31251,43 | 37080,93 |
| 6 | 31531,09 | 37126,3 |
| 7 | 31663,63 | 37164,11 |
| 8 | 31720,67 | 37181,79 |
| 9 | 31779,38 | 37153,54 |
| 10 | 31857,22 | 37123,85 |
| 11 | 31891,91 | 37100,28 |
| 12 | 31925,72 | 37072,59 |
| 13 | 31933,94 | 37115,63 |
| 14 | 31998,33 | 37079,6 |
| 15 | 32087,06 | 37154,32 |
| 16 | 32136,99 | 37180,34 |
| 17 | 32178,46 | 37225,49 |
| 18 | 32179,8 | 37227,04 |
| 19 | 32179,91 | 37227,15 |
| 20 | 32184,36 | 37259,73 |
| 21 | 32184,69 | 37261,96 |
| 22 | 32196,25 | 37345,13 |
| 23 | 32200,37 | 37367,04 |
| 24 | 32197,81 | 37375,15 |
| 25 | 32197,03 | 37377,38 |
| 26 | 32204,48 | 37454,66 |
| 27 | 32206,48 | 37505,48 |
| 28 | 32203,59 | 37577,31 |
| 29 | 32189,58 | 37584,76 |
| 30 | 32173,57 | 37578,2 |
| 31 | 32139,66 | 37567,41 |
| 32 | 32105,41 | 37571,64 |
| 33 | 32087,28 | 37578,98 |
| 34 | 32064,15 | 37586,87 |
| 35 | 32051,37 | 37582,76 |
| 36 | 32048,92 | 37576,2 |
| 37 | 31991,21 | 37560,41 |
| 38 | 31939,95 | 37557,96 |
| 39 | 31889,69 | 37566,3 |
| 40 | 31862 | 37581,2 |
| 41 | 31831,87 | 37593,1 |
| 42 | 31826,53 | 37585,31 |
| 43 | 31839,99 | 37548,17 |
| 44 | 31837,21 | 37528,71 |
| 45 | 31806,63 | 37520,15 |
| 46 | 31802,18 | 37512,59 |
| 47 | 31805,85 | 37506,36 |
| 48 | 31811,96 | 37499,03 |
| 49 | 31810,18 | 37488,13 |
| 50 | 31800,73 | 37482,79 |
| 51 | 31782,39 | 37482,79 |
| 52 | 31781,61 | 37474,79 |
| 53 | 31799,51 | 37432,86 |
| 54 | 31803,96 | 37425,19 |
| 55 | 31726,34 | 37393,95 |
| 56 | 31682,76 | 37379,49 |
| 57 | 31676,2 | 37372,6 |
| 58 | 31624,49 | 37379,83 |
| 59 | 31611,26 | 37373,15 |
| 60 | 31559,77 | 37354,25 |
| 61 | 31505,62 | 37340,91 |
| 62 | 31464,37 | 37329,79 |
| 63 | 31404,66 | 37309,11 |
| 64 | 31343,17 | 37294,54 |
| 65 | 31277,01 | 37279,97 |
| 66 | 31228,08 | 37265,74 |
| 67 | 31184,6 | 37251,28 |
| 68 | 31126,45 | 37233,49 |
| 69 | 31562,67 | 37332,34 |
| 70 | 31529,08 | 37326,34 |
| 71 | 31505,18 | 37306,88 |
| 72 | 31505,96 | 37289,31 |
| 73 | 31515,18 | 37264,29 |
| 74 | 31579,01 | 37262,4 |
| 75 | 31589,13 | 37278,08 |
| 76 | 31579,01 | 37321,78 |
| 77 | 31562,67 | 37332,34 |

Рисунок 35. Схема проектных границ д. Федурново

Таблица 7-30 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Федурново

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 35427,47 | 35189,06 |
| 2 | 35417,01 | 35219,98 |
| 3 | 35273,68 | 35160,93 |
| 4 | 35225,98 | 35279,91 |
| 5 | 35202,18 | 35339,29 |
| 6 | 35137,91 | 35307,15 |
| 7 | 35161,71 | 35251,33 |
| 8 | 35205,41 | 35145,7 |
| 9 | 35051,07 | 35112,67 |
| 10 | 35033,28 | 35100,22 |
| 11 | 35036,84 | 35017,16 |
| 12 | 34955,67 | 35035,06 |
| 13 | 34945,88 | 35015,71 |
| 14 | 34947,88 | 34997,25 |
| 15 | 34972,34 | 34946,1 |
| 16 | 34976,01 | 34908,07 |
| 17 | 35062,3 | 34915,3 |
| 18 | 35210,52 | 34964,45 |
| 19 | 35293,7 | 34976,13 |
| 20 | 35436,25 | 35007,93 |
| 21 | 35459,38 | 35046,85 |
| 22 | 35459,6 | 35063,75 |
| 23 | 35471,94 | 35067,08 |
| 24 | 35493,63 | 35079,54 |
| 25 | 35506,19 | 35092,1 |
| 26 | 35510,75 | 35103,33 |
| 27 | 35509,53 | 35110,56 |
| 28 | 35459,04 | 35097,99 |
| 29 | 35451,15 | 35115,56 |
| 30 | 35427,47 | 35189,06 |

Рисунок 36. Схема проектных границ д. Фролиха

Таблица 7-31 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Фролиха

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 29061,45 | 31466,93 |
| 2 | 29061,45 | 31467,04 |
| 3 | 29019,97 | 31551,55 |
| 4 | 29013,97 | 31585,46 |
| 5 | 29012,63 | 31592,47 |
| 6 | 28900,22 | 31398,76 |
| 7 | 28900,22 | 31398,76 |
| 8 | 28895,1 | 31396,65 |
| 9 | 28889,65 | 31398,88 |
| 10 | 28885,43 | 31398,54 |
| 11 | 28877,86 | 31395,98 |
| 12 | 28871,97 | 31390,76 |
| 13 | 28870,97 | 31386,64 |
| 14 | 28742,54 | 31340,16 |
| 15 | 28792,36 | 31178,49 |
| 16 | 28733,76 | 31136,46 |
| 17 | 28729,64 | 31122,78 |
| 18 | 28771,01 | 31040,49 |
| 19 | 28794,69 | 31012,14 |
| 20 | 28845,62 | 30989,68 |
| 21 | 28944,36 | 30976,11 |
| 22 | 29008,19 | 30964,1 |
| 23 | 29071,9 | 30964,33 |
| 24 | 29061,67 | 30977,56 |
| 25 | 29067,45 | 30986,79 |
| 26 | 29159,08 | 31027,71 |
| 27 | 29267,38 | 31076,3 |
| 28 | 29159,08 | 31223,08 |
| 29 | 29086,91 | 31405,99 |
| 30 | 29061,45 | 31466,93 |

# Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |
| 1.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| 1.2 | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет |  | 17 | 19 | 16 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 – 59 женщины 16 – 54 лет) |  | 53 | 53 | 54 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 30 | 28 | 30 |
| II | Земли |
| 2.1 | Территория муниципального образования |  | 23101,1 | 23101,1 | 23101,1 |
| 2.2 | Земли населенных пунктов | га | 525,9 |  | 769,0 |
| 2.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3794,9 |  | 3620,4 |
| 2.4 | Земли промышленности и иного специального назначения | га | 154,6 |  | 163,4 |
| 2.5 | Земли лесного фонда | га | 17330,0 |  | 17257,5 |
| 2.6 | Земли водного фонда | га | 170,3 |  | 170,3 |
| 2.7 | Земли запаса | га | 1125,4 |  | 1120,5 |
| III | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд на конец периода, всего: | тыс. м2 общей площади | 54,3 | 57,0 | 91,0 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1чел. | 30,7 | 31,6 | 43,3 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство на конец периода – всего: | тыс. м2 общей площади | - | 2,7 | 36,7 |
| 3.4 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади | 0,6 | 0,45 | 2,8 |
| 3.5 | Территории жилищного строительства всего | га |  | 6,8 | 130,0 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 48 | 50 | 70 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 378 | 378 | 378 |
| 4.3 | Библиотеки | тыс. ед. | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 4.4 | Баня | мест | 60 | 60 | 60 |
| 4.5 | Дома культуры | мест | 450 | 450 | 450 |
| V | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения | км | 29,8 | 29,8 | 51,7 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения сельского поселения |  | 23,02 | 23,5 | 40,0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1 000 жителей) | автомобилей | 120 | 180 | 264 |
| VI | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут | 76,0 | 422,13 | 600,91 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды |  | 60,74 | 298,16 | 429,19 |
|  | - в т.ч. производственные нужды |  | 4,47 | 4,5 | 5,5 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений (водозаборы подземных вод) |  | 76,0 | 423 | 601 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. чел. | 42 | 235 | 292 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 34 | 166 | 209 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 8,7 | 13,4 | 16,0 |
| 6.2 | Водоотведение |
| 6.2.1 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 53,78 | 310,82 | 454,69 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 50,38 | 291,73 | 427,8 |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды |  | 3,4 | 4,5 | 5,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений |  | 200 | 311 | 455 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 7,6 | 8,8 | 16,8 |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВА |  | 1300 | 2100 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | МВт |  | 640 | 1160 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год |  | 1350 | 2170 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч |  | 2,5 | 4,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора, всего: | Гкал/час |  | 14,9 | 22,2 |
|  | в т.ч. ИЖС |  |  | 13,8 | 19,7 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего |  |  | 5,7 | 5,7 |
| 6.5 | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Потребление природного газа, в том числе | млн.нм3/год |  | 9,5 | 14,0 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  | 0,4 | 0,5 |
|  | на отопление |  |  | 9,1 | 13,5 |
| 6.6 | Телефонизация |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. |  | 330 | 360 |
|  | Потребность населения в телефонах | шт. |  | 600 | 760 |
| VII | Инженерная подготовка территории |
| 7.1 | Устройство закрытых водостоков | км |  | 1,66 | 0,09 |
| 7.2 | Устройство открытых водостоков | км |  | 1,04 | 5,81 |
| 7.3 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект |  | 1 | 1 |
| 7.4 | Благоустройство водоемов | га |  | 16,6 | 194,5 |
| 7.5 | Благоустройство оврагов и крутых склонов | га |  | 1,78 | 0,70 |
| 7.6 | Подсыпка территории | га |  | - | 2,83 |
| 7.7 | Организация пляжей | га |  | 10,8 | 10,95 |
| 7.8 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 2,37 | - |
| 7.9 | Проведение инженерной подготовки территорий с уклонами поверхности более 20% | га |  | - | 13,64 |
| VIII | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/ тыс. м3 | 18,9 181,2 | 20,7 198,5 | 23,0 221,0 |
| 8.2 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тонн/год | 36,2 | по ПДВ | по ПДВ |
| 8.3 | Общий объем сброса сточных вод | тыс. м3/год | 10565,8 | по ПДС | по ПДС |
| 8.4 | Общая территория кладбищ | га | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 8.5 | Зеленые насаждения общего пользования |  | 0,5 | 0,7 | 1,7 |
| 8.6 | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел | 5,4 | 7,5 | 15,5 |

*-указана проектная производительность сооружений

# Приложения

Паспорта особо охраняемых природных территорий регионального значения МО «Асерховское сельское поселение» Собинского муниципального района

ОЗЕРО СУЕХРА  (КАЗЕННОЕ) Собинского района

Объявлен решением Владимирского облисполкома №  143 от 25.02.86г., Постановлением главы администрации Собинского района № 70 от 30.12.91 г., № 11 от 13.01.93 г.

Адрес (местоположение):  Владимирская область, Собинский район, в 3 км южнее центра г.Собинки , в 6 км ЮВ ст Ундол, в 2 км ЮВ д. Перебор, в 2 км СВ д. Крутояк, в 39 и 40 кв. Собинского лесничества.

Расположен на землях: Собинского лесхоза и АООТ им. Лакина и занимает :  22,6 га , охранная зона 350 га.

Взят на учет во  Владимирском комитете охраны окружающей Среды и природных ресурсов, в Управлении природопользования Владимирской областной администрации, во Владимирской областной организации Всероссийского  общества охраны природы, в отделе природопользования администрации Собинского района.

Значение: охрана генофонда, рекреационное, учебное и  эстетическое.

Угрожающие факторы: браконьерство с помощью “ключей”, стихийная неконтролируемая, неорганизованная и неограниченная  рекреация, (на берегах озера учтено 120 кострищ, много полиэтиленовых пакетов и др. мусора), выпас и водопой скота, рубка леса  (в1997 г. близ южного берега озера, в водоохранной зоне вырублен значительный массив леса.

Краткое описание ООПТ

Озеро Суехра,  вероятно, ледникового происхождения. Расположено в бассейне р.Клязьма, в 2 км восточнее и ЮВ ее русла, в сточной, четко выраженной котловине. Озеро овально-продолговатой формы. Наибольшая длина 960 м, наибольшая ширина 320 м, максимальная глубина 2,5 м, средняя 1,59 м, запас воды 370947 куб. м.  Озеро расположено среди хвойных и хвойно-мелколиственных лесов: непосредственно в прибрежной преобладают черноольховые, березовые с примесью ели и осины разновозрастные   и разнополнотные леса с редким и средним подлеском из крушины, малины, куманики, ивы пепельной. На расстоянии 25-50  м расположены преимущественно  сосновые, сосново-березовые, березовые леса и лесные культуры.

Коренные берега озера пологие, местами покатые, песчаные, возвышаются над зеркалом воды на 2-4 (местами до 5 м.), удалены от современной береговой линии на 25 - 30 м. (местами до 40 м ). Водоем постепенно зарастает, особенно интенсивно в западной части, где окрайки шириной до 40 м полностью заросли. Здесь на месте бывшего днища озера формируется верховое сфагновое болото с клюквой и низинные черноольховые топи. Берега озера низкие, северные, восточные и южные поросли телиптерисом болотным с участием веха ядовитого, вейника, тиселинума, вербейника обыкновенного, осок острой, вздутой и ложносытевидной и т.д., легко проходимы.

Западный берег топкий, местами трясинный, сильно заболочен, покрыт зарослями тростника южного, проходим лишь в болотных сапогах.

Флора прибрежно-водных растений бедна: надводной растительностью покрыто менее 1% водного зеркала, плавающей - около 1%  (преобладает кубышка желтая, изредка встречаются ряска малая и водокрас), погруженной - 3% (преобладают элодея, изредка рдест плавающий и харовые водоросли). Близ северного берега встречена небольшая заросль зизании водяной (дикого риса). До 1991 г. в озере было очень много элодеи, но по не установленным причинам она почти вся погибла, вместе с ней исчезла кувшинка белоснежная, которую в озере обнаружить не удалось. Элодея вновь появилась вдоль восточного берега водоема шириной заросли в 3-4 м. Из относительно редких растений на северном берегу озера обнаружен плаун годичный  (небольшая заросль в прибрежной зоне).

Вероятно, несколько лет назад на озеро проникло заносное североамериканское  растение - череда листоватая.

Вода в озере чистая, прозрачная, без запаха, пригодная для купания. В озере обитают моллюски: беззубка,  прудовик обыкновенный,  лужанка , катушка закрученная; из рыб : щука, окунь, карась, плотва, линь,  ротан. После замора 1991 г. карась и линь стали редки. На озере развито особый местный вид браконьерства: ловля рыбы устройством “ключей”, которых на восточном берегу прокопано 54, на западном 15.

Значение: областное; охрана генофонда, рекреационное, учебное и эстетическое.

Угрожающие факторы: браконьерство с помощью ключей, стихийная неконтролируемая, неорганизованная и неограниченная рекреация, на берегах озера учтено 120 кострищ, много полиэтиленовых пакетов и другого мусора), выпас и водопой скота, рубка леса (в1997 г.близ южного берега озера, в водоохранной зоне вырублен значительный массив леса).

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

Запрещается:

а) на водоеме:

-	изменение гидрологического, гидрохимического режима, засорение, спуск сточных вод, добыча сапропеля, забор воды для производственных целей;

-	разведение нехарактерных для данного водоема видов растений и животных;

-	мойка тракторов, автомашин, мотоциклов, мочка льна и кож, водопой скота.

б)	в прибрежной полосе:

-	застройка, распашка, раскопка земель, добыча полезных ископаемых, выпас, прогон, стоянка и отдых скота;

-	применение ядохимикатов и минеральных удобрений;

-	устройство баз отдыха, палаточных городков, разведение костров;

-	рубка деревьев и кустарников, кроме санитарной.

в)	в водоохранной зоне:

-	размещение складов минеральных удобрений и ядохимикатов, плошадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, летних лагерей для скота, мест захоронения и складирования навоза, применение ядохимикатов;

-	стоянка автомашин и тракторов, заправка их топливом;

-	проведение мелиоративных работ, прочистка существующих мелиоративных канав;

- рубка леса, кроме санитарных и выборочных;

-	проезд и проход вне дорог и троп.

Разрешается:

а)	на водоеме:

-	любительское рыболовство, в т.ч. с апреля по июнь без плавсредств;

-	отдых населения, купание с обязательным обустройством мест схода в воду и выхода из нее;

-	очистка водоема от водной растительности, если это необходимо для повышения численности или восстановления истощенных популяций редких и исчезающих видов водных растений (проводится по специальному проекту);

б)	в прибрежной полосе:

- ручное сенокошение с сохранением подроста деревьев и кустарников,

сбор ягод;

в)	в водоохранных зонах:

-	сенокосное использование лугов;

-	сбор полезных растений, кроме редких и исчезающих.

Рекомендуется:

- выделить на картах и в натуре прибрежные полосы и водоохранные зоны, установить аншлаги;

-	периодически информировать специалистов и местное население о режиме охраны и использования водоема;

-	благоустроить подходы к водоему в местах пользования им местным населением;

-	периодически проводить химический, бактериологический и органо-лептический анализы воды.

Вокруг озера выделена охранная (буферная) зона на расстоянии 1000 м от береговой линии, в границах которой запрещается всякая деятельность влекущая за собой нарушение сохранности озера (режим особой охраны).

Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране памятника природы:

-	Собинское районное общество охотников и рыболовов,

-	Собинский лесхоз,

-	Собинский горрайкомитет по охране природы,

-	Отдел природопользования администрации Собинского района.

Паспорт составлен: Собинским городским центром детско-юношеского туризма (Копцевой А.Ю. , Кужахметовой Н.В.) Консультант - доцент Ивановского госуниверситета Шилов М.П.

ОЗЕРО БЕЛОВОДЬЕ Собинского района

Объявлен решением   Владимирского облисполкома № 1181 / 23 от 01.12.80 г., Постановлением главы администрации Собинского района от 30.12.91 г. № 70, от 13.01.93 г. № 11 .

Адрес (местоположение):  Владимирская область, Собинский район, в 2 км южнее  г.Собинки, в 5 км восточнее д. Перебор, в 21 квартале Собинского лесничества (по лесоустройству 1993  г.)

Расположен на землях: Собинского лесхоза, АООТ им. Лакина и занимает площадь: 2 га, охранная зона 60 га.

Взят на учет  во Владимирском комитете охраны окружающей Среды и природных ресурсов, в управлении природопользования Владимирской областной администрации, во Владимирской областной организации Всероссийского общества охраны природы, г.Владимир, в отделе природопользования администрации Собинского района.

Угрожающие факторы:  стихийная неконтролируемая, неорганизованная рекреация  (на берегах учтено 20 кострищ, много полиэтиленовых пакетов и др. мусора); неорганизованные, стихийные свалки, забор грунта для садов и огородов; пожары по вине отдыхающих; браконьерство сброс сточных вод.

Краткое описание ООПТ

Озеро Беловодье расположено в хорошо выраженной, небольшой котловине, среди равнинной местности, покрытой хвойно - мелколиственными лесами (сосновыми, сосново-березовыми с примесью ели и осины). Озеро имеет карстовое происхождение, питается атмосферными осадками, грунтовыми и натечными водами. Оно имеет округлую (яйцевидную) форму. Наибольшая длина водоема 180 м, наибольшая ширина 160 м, максимальная глубина 21 м, средняя 9 м. По сведениям Кузнецова Н.И. - известного Владимирского ботаника, в 1910 г. Глубина озера достигала 26 м, прозрачность воды - 5,5 м. Берега котловины были не высокими и полого спускались к воде.

Западный берег был довольно низким и ровным и на торфяном грунте его преобладала береза. Остальные берега были выше и суше, на них господствовала сосна.

Леса окружали озеро со всех сторон. В 70-х годах лес с северной стороны озера вырубался. В настоящее время лес уже восстановился и вновь окружает озеро со всех сторон.

Во времена Кузнецова Н.И. прибрежно - водная растительность была хорошо выражена и полным кольцом шириной в 0,7 - 4,2 м огибала  озеро. В этой прибрежной зоне наряду с обычными видами растений росли: меч - трава обыкновенная, камыш Табернемонтана, дремлик болотный, пальчатокоренник мясокрасный, рогоз узколистный, клюква болотная, росянка круглолистная. Уже в 1978 г.  большинство из перечисленных видов нам обнаружить не удалось. Все они на берегах озера отсутствуют.

Исчезновение редких видов растений произошло в следствии снижения уровня воды в озере, примерно  40 - 45 лет назад на 2 - 3 м, что вероятно было вызвано забором подземных вод из скважин в г.Собинке. Падение уровня воды привело к обрушиванию берегов. По нашим наблюдениям, этот процесс в конце 70-х годах приостанавливался, а в настоящее время вновь  усилился. Это может быть связано с дальнейшим понижением уровня подземных вод, так как их забор продолжается. В настоящее время обрушившиеся берега четко выражены с северной, восточной  и юго-западной сторон. Отмечается интенсивная эрозия прибрежных грунтов. Рельеф приозерной впадины приобрел ступенчатый характер.

В настоящее время прибрежная растительность представлена обычными видами растений. Заболоченное днище приозерной котловины покрыто разновозрастными, разнополнотными насаждениями ольхи черной  с редким участием осины и ели. В основном преобладают кустарники: рябина, ива пепельная и козья, крушина, изредка малина и калина. В прибрежной полосе решительно господствует тростник, ширина зарослей которого сильно колеблется.

Вместе с ним растут рогоз широколистный, омежник водный, осока ложносытевидная, зюзник европейский, кипрей болотный. Из редких растений сохранился лишь посконник коноплевый. В воде растут: водокрас, элодея, ряска трехдольная, роголистник, пузырчатка обыкновенная и харовые водоросли. На озере обитают гадюки и ужи, а также щука, окунь, карась и ротан.

Угрожающие факторы:

Стихийная неконтролируемая, неорганизованная, неограниченная рекреация (на берегу учтено 20 кострищ, много полиэтиленовых пакетов и другого мусора), неорганизованные, стихийные свалки, забор грунта для садов и огородов; пожары по вине отдыхающих; браконьерство.

Значение: областное; охрана генофонда, рекреационное, учебное и эстетическое.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

Запрещается:

а) на водоеме:

-	изменение гидрологического, гидрохимического режимов, засорение, спуск сточных вод, добыча сапропеля, забор воды для производственных целей;

-	разведение нехарактерных для данного водоема видов растений и животных;

-	мойка тракторов, автомашин, мотоциклов, мочка льна и кож, водопой скота.

б)	в прибрежной полосе:

-	заправка, распашка, раскопка земель, добыча полезных ископаемых, выпас,     прогон, стоянка и отдых скота;

- применение ядохимикатов и минеральных удобрений;

-	устройство баз отдыха, палаточных городков, разведение костров;

-	рубка деревьев и кустарников, кроме санитарной;

в)	в водоохранной зоне:

- забор подземных вод;

-	размещение складов минеральных удобрений и ядохимикатов, плошадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, летних лагерей для скота, мест захоронения и складирования навоза, применение ядохимикатов;

-	стоянка автомашин и тракторов, заправка их топливом;

-	проведение мелиоративных работ, прочистка существующих мелиоративных канав;

- рубка леса, кроме санитарных и выборочных;

-	проезд и проход вне дорог и троп.

Разрешается:

а)	на водоеме:

-	любительское рыболовство, в т.ч. с апреля по июнь без применения плавсредств;

-	отдых населения, купание с обязательным обустройством мест схода в воду и выхода из нее;

-	очистка водоема от водной растительности, если это необходимо для повышения численности или восстановления истощенных популяций редких и исчезающих видов водных растений (проводится по специальному проекту);

б)	в прибрежной полосе:

- ручное сенокошение с сохранением подроста деревьев и кустарников,

сбор ягод;

в)	в водоохранных зонах:

-	сенокосное использование лугов;

-	сбор полезных растений, кроме редких и исчезающих.

Рекомендуется:

- выделить на картах и в натуре прибрежные полосы и водоохранные зоны, установить аншлаги;

-	периодически информировать специалистов и местное население о режиме охраны и использования водоема;

-	благоустроить подходы к водоему в местах пользования им местным населением;

-	периодически проводить химический, бактериологический и органо-лептический анализы воды.

Вокруг озера выделена охранная (буферная) зона на расстоянии 1000 м от береговой линии, в границах которой запрещается всякая деятельность влекущая за собой нарушение сохранности озера (режим особой охраны).

Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране памятника природы:

-	Собинский лесхоз,

-	Собинское районное общество охотников и рыболовов,

-	Собинский горрайкомитет по охране природы,

-	Отдел природопользования администрации Собинского района.

Паспорт составлен: Собинским городским центром детско-юношеского туризма (Копцевой А.Ю. , Кужахметовой Н.В.) Консультант - доцент Ивановского госуниверситета Шилов М.П.

ОЗЕРО КАРАСЕВО Собинского района

Объявлен решением Владимирского облисполкома № 1181/23 от  01.12.80 года, Постановлением главы администрации Собинского района от 30.12.91 г., от  13.01.93 г. № 11.

Адрес (местоположение): Владимирская область, Собинский район, в 1,8 км южнее г.Собинки, в 5 км ЮВ ст.Ундол, в 3 км восточнее д. Перебор, в 21 квартале Собинского лесничества (по лесоустройству 1993 г.)

Расположен на землях: Собинского лесхоза, АООТ им. Лакина и занимает 1,6 га , охранная зона 60 га.

Взят на учет во Владимирском комитете охраны окружающей Среды и природных ресурсов, в Управлении природопользования Владимирской областной администрации, Владимирской областной организации Всероссийского общества охраны природы, в отделе природопользования администрации Собинского района.

Желательно повышение статуса  до федерального значения.

Значение: Имеет научное (место произрастания редких видов), учебно-познавательное значение. Рекреация на берегах не допустима.

Угрожающие факторы:

Стихийная неконтролируемая, неорганизованная и неограниченная рекреация  (на берегу учтено 11 кострищ, много полиэтиленовых пакетов и др. мусора, пожары по вине отдыхающих, зарастание полосы тростником, сильным конкурентом для меч-травы и камыша Табернемонтана.

Краткое описание ООПТ

Озеро Карасево расположено в слабо выраженной котловине, имеет карстовое происхождение, овальной формы. Наибольшая длина 160 м., ширина 100 м., максимальная  глубина в центре озера - 3, 5 м., средняя 1,54 м., запас воды 21406 куб. м. Чаша озера заполнена водой вровень с берегами. Берега сильно заболочены, низкие, топкие, торфянистые.

Озеро со всех сторон окружено лесом, прибрежная полоса, примерно шириной от 30 до 35 м.поросла тростником, рогозом, телиптерисом болотным, осоками. Озеро постепенно  зарастает, заболачивается.

Основной достопримечательностью этого озера является произрастание на его берегах меч-травы обыкновенной, вида включенного в Красную книгу России.  Обычно она растет на заболоченных берегах озер с сильно минерализованной  водой и приурочена к карбонатным породам. Известно лишь несколько мест обитания этого растения: в Ленинградской, Псковской, Тульской, Владимирской и Самарской областях. Во Владимирской области это единственное местонахождение. На озере Карасево численность меч-травы, по данным 20-ти летних наблюдений, опасно сокращается из-за интенсивного зарастания озера тростником. Так, на восточном и северном берегах обнаружены лишь одиночные экземпляры меч-травы в зарослях тростника, без генеративных побегов. Участь их предрешена. На западном берегу сохранилась узкая прерывистая полоска меч-травы непосредственно у воды. Сокращается численность и второго редкого растения - камыша Табернемонтана. Наконец, полностью исчезла камнеломка болотная, редкое растение для флоры Владимирской области. Флора макрофитов озера бедна: из плавающих отмечены водокрас обыкновенный, ряска малая и многокоренник обыкновенный, из погруженных  - пузырчатка обыкновенная и харовые водоросли.

Фауна.   В озере обитают: окунь, карась серебряный и золотой, а также ротан. Кроме того, на озере обитают ондатра и водяная крыса.

Значение:

1.Желательно статус повысить до федерального значения.

2. Имеет научное (место произрастания редких видов), учебно-познавательное значение.

Угрожающие факторы:

Стихийная неконтролируемая, неорганизованная, неограниченная рекреация (на берегу учтено 11 кострищ, много полиэтиленовых пакетов и другого мусора, пожары по вине отдыхающих), зарастание полосы тростником, сильным конкурентом меч-травы и камыша Табернемонтана.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

Запрещается:

а) на водоеме:

-	изменение гидрологического, гидрохимического режимов, засорение, спуск сточных вод, добыча сапропеля, забор воды для производственных целей;

-	разведение нехарактерных для данного водоема видов растений и животных;

-	мойка тракторов, автомашин, мотоциклов, мочка льна и кож, водопой скота.

б)	в прибрежной полосе:

-	застройка, распашка, раскопка земель, добыча полезных ископаемых, выпас, прогон, стоянка и отдых скота;

-	применение ядохимикатов и минеральных удобрений;

-	устройство баз отдыха, палаточных городков, разведение костров;

-	рубка деревьев и кустарников, кроме санитарной;

в)	в водоохранной зоне:

-	размещение складов минеральных удобрений и ядохимикатов, плошадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, летних лагерей для скота, мест захоронения и складирования навоза, применение ядохимикатов;

-	стоянка автомашин и тракторов, заправка их топливом;

-	проведение мелиоративных работ, прочистка существующих мелиоративных канав;

- рубка леса, кроме санитарных и выборочных;

-	проезд и проход вне дорог и троп.

Разрешается:

а)	на водоеме:

-	любительское рыболовство, в т.ч. с апреля по июнь без применения плавсредств;

-	отдых населения, купание с обязательным обустройством мест схода в воду и выхода из нее;

-	очистка водоема от водной растительности, если это необходимо для повышения численности или восстановления истощенных популяций редких и исчезающих видов водных растений, например, меч-травы (проводится по специальному проекту);

б)	в прибрежной полосе:

- ручное сенокошение с сохранением подроста деревьев и кустарников,

сбор ягод;

в)	в водоохранных зонах:

-	сенокосное использование лугов;

-	сбор полезных растений, кроме редких и исчезающих.

Рекомендуется:

- выделить на картах и в натуре прибрежные полосы и водоохранные зоны, установить аншлаги;

-	периодически информировать специалистов и местное население о режиме охраны и использования водоема;

-	благоустроить подходы к водоему в местах пользования им местным населением;

-	периодически проводить химический, бактериологический и органо-лептический анализы воды.

Вокруг озера выделена охранная (буферная) зона на расстоянии 1000 м от береговой линии, в границах которой запрещается всякая деятельность влекущая за собой нарушение сохранности озера (режим особой охраны).

Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране памятника природы:

-	Собинский лесхоз,

-	Собинское районное общество охотников и рыболовов,

-	Собинский горрайкомитет по охране природы,

-	Отдел природопользования администрации Собинского района.

Паспорт составлен: Собинским городским центром детско-юношеского туризма (Копцевой А.Ю. , Кужахметовой Н.В.) Консультант - доцент Ивановского госуниверситета Шилов М.П.

ОЗЕРО ИСИХРА Собинского района

Объявлен решением Владимирского облисполкома № 192 от 21.02.76 г., Постановлением главы администрации Собинского района 30.12.91 г. № 70 , от 13.01.93г. № 11.

Адрес (местоположение): Владимирская область, Собинский район, в 12 км ЮВ г. Собинки, в 3 км западнее пос. Асерхово, на территории Асерховской сельской администрации, в кварталах 86, 92, 96, 97, 103 Собинского лесничества .

Расположен на землях: АО Автоприборкомплекс (пос Асерхово), Собинский лесхоз, Госземзапас  (водный фонд) и занимает  176 га, охранная зона 2200 га.

Взят на учет во Владимирском комитете охраны окружающей природной среды, в Управлении природопользования Владимирской областной администрации, во Владимирской областной организации Всероссийского общества охраны природы, в отделе природопользования администрации  Собинского района.

Значение: ресурсосохранное, рекреационное. Желательно восстановить былую рыбопродуктивность.

Угрожающие факторы: стихийная неконтролируемая, неорганизованная и неограниченная рекреация (на берегах учтено 18 кострищ, много полиэтиленовых пакетов и др. мусора); пожары по вине отдыхающих; браконьерство.

Краткое описание ООПТ

Озеро Исихра  - это оставшийся незаболоченным участок некогда обширного водоема, на месте которого сформировалось торфяное болото Асерхово. Озеро занимает крупную, но довольно мелкую впадину. Площадь водосбора озера равна 21 кв.км. Бассейн его на 70% залесен, на 30% заболочен. Наибольшая длина озера -1800 м, ширина 1200 м, глубина у берегов - менее 1 м, в центре - до 3м. Дно озера слоем торфа от 1 до 2,5 м. В центре озера хорошо выражены отложения сапропеля мощностью от 3,3 до 6,4 м. Берега озера со всех сторон торфянистые, возвышаются над  водным зеркалом на 50-60 см. На берегах залегает торф мощностью от 2,7 до 4,5 м. Он подстилается прослойкой песка мощностью 1,3 - 1,5 м, под которой расположены водоупорные суглинки. После осушения болота Асерхово берега озера стали хорошо дренированными  и со всех сторон легко проходимы, в летнее время - в легкой обуви. Вокруг озера охотниками, рыбаками, ягодниками и грибниками набита четко выраженная тропа.

До осушения болота Асерхово озеро Исихра было проточным и весьма рыбопродуктивным водоемом. С северо - востока в него впадал ручей Даниловка с площадью водосбора в 22 кв. км. В настоящие время этот ручей, не доходя до Исихры 150 м. впадает  в магистральный канал торфяного месторождения Асерхово, который в свою очередь впадает в р. Бужу, ниже озера Котлино. Участок ручья Даниловка (длиной около 150 м) между магистральным каналом и озером Исихра в настоящее время работает в обратном направлении, по нему происходит сброс воды из озера Исихра в магистральный канал. Для задержки сброса воды в водотоке (фактически в бывшем устье) устроена примитивная запруда из плашек, досок и жердей, которая лишь частично сдерживает сброс воды. Несмотря на незначительную глубину, по сведениям местных жителей, Даниловка летом не пересыхает, а зимой не промерзает. Из южной части озера Исихра вытекает ручей Исток, впадающих в озеро Котлино, расположенное в 4,5 км юго-восточнее Исихры.

Флора макрофитов озера удивительно бедна. В нем  произрастают лишь кубышка желтая, и кое-где, высеянная охотниками, зизания водяная - североамериканское растение. Ихтиофауна довольно богата. Здесь обитают: щука, окунь, лещ, плотва, язь, налим, красноперка, ерш, караси, серебренные и золотые. Не исключено, что прежде в озеро по системе водотоков (Пра, Бужа, Исток) рыба косяками заходила на нерест из р.Оки. Из пресмыкающихся на озере встречаются гадюки и ужи. На пролете на озере отдыхают гуси, лебеди, отмечались случаи гнездования цапли и скопы. Это удобное угодье для гнездования уток. На озере обитают водяная крыса, ондатра и бобр. Озеро довольно популярно среди отдыхающих, туристов и в перспективе может стать одним из объектов туристкой трассы: г. Собинка - оз. Исихра - руч. Исток - оз. Котлино - р. Бужа – р. Пра с многочисленными водоемами - р. Ока - г. Н. Новгород.

Значение: ресурсосохранное, рекреационное. Желательно восстановить рыбопродуктивность.

Угрожающие факторы:

Стихийная неконтролируемая, неорганизованная, неограниченная рекреация (на берегу учтено 18 кострищ, много полиэтиленовых пакетов и другого мусора), пожары по вине отдыхающих, браконьерство.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

Запрещается:

а) на водоеме:

-	изменение гидрологического, гидрохимического режимов, засорение, спуск сточных вод, добыча сапропеля, забор воды для производственных целей;

-	разведение нехарактерных для данного водоема видов растений и животных;

-	мойка тракторов, автомашин, мотоциклов, мочка льна и кож, водопой скота.

б)	в прибрежной полосе:

-	застройка, распашка, раскопка земель, добыча полезных ископаемых,

-  выпас, прогон, стоянка и отдых скота;

-	применение ядохимикатов и минеральных удобрений;

-	устройство баз отдыха, палаточных городков, разведение костров;

-	рубка деревьев и кустарников, кроме санитарной;

в)	в водоохранной зоне:

-	размещение складов минеральных удобрений и ядохимикатов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, летних лагерей для скота, мест захоронения и складирования навоза, применение ядохимикатов;

-	стоянка автомашин и тракторов, заправка их топливом;

-	проведение мелиоративных работ, прочистка существующих мелиоративных канав;

- рубка леса, кроме санитарных и выборочных;

-	проезд и проход вне дорог и троп.

Разрешается:

а)	на водоеме:

-	любительское рыболовство, в т.ч. с апреля по июнь без применения плавсредств;

-	отдых населения, купание с обязательным обустройством мест схода в воду и выхода из нее;

-	очистка водоема от водной растительности, если это необходимо для повышения численности или восстановления истощенных популяций редких и исчезающих видов водных растений (проводится по специальному проекту);

б)	в прибрежной полосе:

- ручное сенокошение с сохранением подроста деревьев и кустарников,

сбор ягод;

в)	в водоохранных зонах:

-	сенокосное использование лугов;

-	сбор полезных растений, кроме редких и исчезающих.

Рекомендуется:

- выделить на картах и в натуре прибрежные полосы и водоохранные зоны, установить аншлаги;

-	периодически информировать специалистов и местное население о режиме охраны и использования водоема;

-	благоустроить подходы к водоему в местах пользования им местным населением;

-	периодически проводить химический, бактериологический и органо-лептический анализы воды.

Вокруг озера выделена охранная (буферная) зона на расстоянии 1000 м от береговой линии, в границах которой запрещается всякая деятельность влекущая за собой нарушение сохранности озера (режим особой охраны).

Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по охране памятника природы:

-	Собинское районное общество охотников и рыболовов,

-	АО Автоприборкомплекс,

-	Собинский лесхоз,

-	Собинский горрайкомитет по охране природы,

-	Отдел природопользования администрации Собинского района.

Паспорт составлен: Собинским городским центром детско-юношеского туризма (Копцевой А.Ю. , Кужахметовой Н.В.) Консультант - доцент Ивановского госуниверситета Шилов М.П.

# Footnotes

Указанное мероприятие относится к полномочиям регионального уровня, в данном разделе приводится в информационных целях. Следует учесть, что после выявления участков акваторий, пригодных для развития промышленного рыбоводства, для предоставления данных участков необходимо проведение конкурсов.

Раздел приводится в информационных целях для обеспечения целостности документа и не является утверждаемой частью

Раздел приводится в информационных целях для обеспечения целостности документа и не является утверждаемой частью

Раздел приводится в информационных целях для обеспечения целостности документа и не является утверждаемой частью

Раздел приводится в информационных целях для обеспечения целостности документа и не является утверждаемой частью